O p i s

sposobu i zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych

Inwestor:

SPZ ZOZ

Szpital Miejski w Sosnowcu

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Planowana inwestycja:

budowa nowego pawilonu szpitalnego dla potrzeb

bloku operacyjnego i przychodni przyszpitalnych,

na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu,

przy ul. Zegadłowicza 3

Działka nr 64/3

Opracował:

arch. Krzysztof Gorgoń

Katowice, wrzesień 2009.

Opracowanie zawiera:

I.	Część opisową.

II.	Zdjęcia obiektów przeznaczonych do wyburzenia (6 fotografii).

III.	Załącznik mapowy

I.	Część opisowa.

W ramach planowanej inwestycji, budowy nowego pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 (działka nr 4373 obręb Sosnowiec 1 – dawna numeracja 64/3), przewiduje się wyburzenie czterech obiektów inwentarskich kolidujących z budową. Dwa z nich to wolnostojące obiekty o charakterze techniczno – gospodarczym, usytuowane w centralnej części skweru. W jednym z nich znajduje się obecnie pomieszczenie agregatu prądotwórczego, a drugi jest kontenerowym obiektem gospodarczym.

Dodatkowo przewiduje się wyburzenie dwóch narożnych jednokondygna-cyjnych przybudówek  segmentu „B”.

W przybudówce zlokalizowanej w północno – zachodnim narożniku znajduje się śmietnik, a w drugiej w południowo zachodnim narożniku - zejście do kotłowni, która mieści się w  piwnicy segmentu „B”.

Stan techniczny obiektów jest zły, a łączna powierzchnia ich zabudowy  wynosi 157,7m2.

Opis i parametry obiektów przeznaczonych do wyburzenia - informacja nt. sposobu prowadzenia rozbiórki.

A – kontener gospodarczy

Obiekt o charakterze tymczasowym, o lekkiej konstrukcji blaszano 	drewnianej.

Powierzchnia zabudowy:		16,4m2,

Powierzchnia użytkowa: 		14,5m2,

Kubatura:			  	41,0m3,

Rozbiórka obiektu dokonana zostanie metodą tradycyjną z użyciem lekkiego 	sprzętu i elektronarzędzi.

B – budynek agregatu prądotwórczego

Obiekt  techniczny mieszczący spalinowy agregat prądotwórczy z niezbędną 
	instalacją elektryczną. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej 	murowanej, fundament żelbetowy, płyta stropodachu żelbetowa. Budynek 	posiada przyległą wyrzutnię spalin oraz czerpnię powietrza.

Powierzchnia zabudowy:		70,6m2,

Powierzchnia użytkowa: 		  48,0m2,

Kubatura:			  	225,0m3,

Rozbiórka obiektu dokonana zostanie metodą tradycyjną z użyciem lekkiego 	sprzętu i elektronarzędzi.

C – śmietnik -przybudówka w narożniku północno  zachodnim

Obiekt gospodarczy mieszczący pomieszczenie na odpady gromadzone w 	przeznaczonym do tego celu pojemniku.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, fundament 	żelbetowy, płyta stropodachu żelbetowa.

Obiekt wyposażony jest w stalowe drzwi gospodarcze.

Powierzchnia zabudowy:		  29,8m2,

Powierzchnia użytkowa: 		  26,0m2,

Kubatura:			  	  78,0m3,

Rozbiórka obiektu dokonana zostanie metodą tradycyjną z użyciem lekkiego 	sprzętu i elektronarzędzi.

D – zejście do kotłowni - przybudówka w narożniku południowo – zachodnim	Obiekt gospodarczy stanowiący zewnętrzne zejście do kotłowni mieszczącej 	się w kondygnacji piwnicznej przyległego segmentu B Szpitala.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, fundament 	żelbetowy, płyta stropodachu żelbetowa.

Obiekt wyposażony jest w żelbetowe schody prowadzące na poziom 	kotłowni, zadaszone daszkiem o konstrukcji stalowej.

Powierzchnia zabudowy:		  40,9m2,

Powierzchnia użytkowa: 		  34,5m2,

Kubatura:			  	185,0m3,

Rozbiórka obiektu dokonana zostanie metodą tradycyjną z użyciem lekkiego 	sprzętu i elektronarzędzi.

Uwaga końcowa:

Gruz rozbiórkowy z wyburzonych obiektów zostanie wywieziony przez 
	wykonawcę na legalnie funkcjonujące wysypisko.