Załącznik nr 3. do Zaproszenia: Szczegółowy opis zestawu i wymagane warunki

W skład zestawu laparoskopowego 3D/HD do prowadzenia chirurgicznych zabiegów operacyjnych wchodzi: wideolaparoskop flex 3D/HD, wideolaparoskop HD 30°, procesor wideo (sterownik obrazu) x 2 szt., ksenonowe źródło światła, mikser obrazu 3D, monitor medyczny 3D/HDTV, kamera medyczna z osprzętem, wózek do zestawu.

| Lp | ZESTAW LAPAROSKOPWY 3D/HD Opis i wskazane parametry stanowią wymóg. |
| --- | --- |
| I. Wideolaparoskop flex 3D/HD |
| 1 | Średnica 10mm, kąt zgięcia końcówki 1000 w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej z możliwością blokady w dowolnym momencie zgięcia (dźwignie zgięcia i blokady na rączce/uchwycie wideolaparoskopu) |
| 2 | Światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym. |
| 3 | Obrazowanie w systemie 3D oraz HDTV – do wyboru na przycisku wideolaparoskopu. |
| 4 | Chipy kamery na końcu wideolaparoskopu. |
| 5 | Sterylizacja ETO/PLAZMA , kontener do sterylizacji w zestawie |
| II. Wideolaparoskop HD 300 |
| 1 | Średnica 10mm |
| 2 | Światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym. |
| 3 | Chip kamery na końcu wideolaparoskopu. |
| 4 | Autoklawowalny. |
| III. Procesor wideo (sterownik obrazu) x 2 szt. |
| 1 | Systemy telewizyjne HDTV 1920x1080i. |
| 2 | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników. |
| 3 | Możliwość transmisji obrazu poprzez wyjście „SDI OUT” bez przejściowych wzmacniaczy. |
| 4 | Wyjścia cyfrowe: SDI, DVI. |
| 5 | Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 3CCD. |
| 6 | Współpraca z wideolaparoskopami HD i SD z kamerą wbudowaną w końcówkę laparoskopu oraz wideocystoskopami HD i SD, wideoureterorenoskopami, wideolaryngoskopami. |
| 7 | Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu, wideoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej procesora. Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla 20 użytkowników. Połączenie SDI/HD SDI z systemem nagrywania i archiwizacji w systemie (osobny element). |
| 8 | Dwa dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na panelu centralnym. |
| 9 | Kompatybilny z systemem 3D |
| 10 | Klawiatura z możliwością edycji danych na monitorze oraz kontroli funkcji menu kamery oraz menu procesora. |
| 11 | Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła. |
| 12 | Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery i wideolaparoskopu. |
| 13 | Zoom cyfrowy. |
| 14 | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu dla różnych użytkowników lub specjalności. |
| 15 | Możliwość zapisania danych dla 40 pacjentów. |
| 16 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający współpracę z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego. |
| 17 | Możliwość sterowania z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu lub głowicy kamery. Komunikacja ze źródłem światła. |
| IV. Ksenonowe źródło światła |
| 1 | Moc źródła światła min. 300 W, dedykowany do systemu 3D. |
| 2 | Automatyczna regulacja jasności światła |
| 3 | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej. Miernik czasu pracy żarówki 500h. |
| 4 | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego dla lepszego uwidocznienia struktur naczyń krwionośnych. Możliwość diagnostyki w systemie PDD (Photo Dynamic Diagnostic), po zakupie odpowiedniej kamery, optyki i światłowodu. |
| 5 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający współpracę urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego |
| V. Mikser obrazu 3D |
| 1 | Mikser pozwalający na prowadzenie zabiegów w technologii 3D jak i HDTV – jeden przełącznik na panelu czołowym. Komunikacja ze źródłem światła oraz dwoma procesorami obrazu. |
| VI. Monitor medyczny 3D/HDTV |
| 1 | Rozdzielczość ekranu 1920x1080. |
| 2 | Format obrazu 16:9 |
| 4 | Sygnał wejścia/wyjścia 3G SDI, DVI, S-Video, Composite, RS232C |
| 5 | Pracujący w standardzie HDTV oraz 3D |
| 6 | Funkcja POP i PIP. |
| 7 | Montowany na wózku zestawu, na ramieniu ruchomym. |
| VII. Kamera medyczna z osprzętem. |
| 1 | Kamera medyczna do zestawu 3 CCD mechaniczny zoom i focus – autoklawowalna. |
| VIII. Wózek do zestawu. |
| 1 | Wózek do zestawu z ramieniem na monitor. |

Oświadczamy, że oferowany zestaw laparoskopowy spełnia wszystkie parametry.

Data:	   ..............................		                 	 ..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)