ZP-2200-28/19

Załącznik nr 3  - uzupełniony

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

i formularz opisu parametrów

| l.p | Asortyment/Parametry wymagane | Ilość szt. /zestaw | Cena netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Wytwórca/ Nazwa handlowa /kod lub nr katalogowy | Oferowany okres gwarancji wymóg/Podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Urządzenie do krioterapii miejscowej | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 2 | Urządzenie do światłolecznictwa | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 3 | UGUL 1 zestaw składa się ze stanowiska wraz z wyposażeniem/osprzętem | 1 zestaw 1 |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/UGUL/Podać: …………… Min. 12 m-cy/osprzęt/Podać: …………... |
| 4 | Stół rehabilitacyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 5 | Urządzenie do leczenia polem elektromagnetycznym | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 6 | Urządzenie do elektrolecznictwa | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 7 | Drabinki podać cenę jednostkową netto..../brutto ...../szt. 2 zestaw składa się z 3 sztuk | 1 zestaw 2 |  |  |  |  |  | Min. 12 m-cy/Podać: …………... |
| 8 | Stół do masażu | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 9 | Materace 3 Zestaw składa się z 3 sztuk, materac 200x100x5 cm x 2 szt. podać cenę jednostkową netto ....../brutto ....... Materac 200x120x10 cm x1 szt. podać cenę jednostkową netto ......./brutto ....... | 1 zestaw 3 |  |  |  |  |  | Min. 12 m-cy/Podać: …………... |
| 10 | Leżanka | 3 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 11 | Piłki 4 Zestaw składa się z 6 sztuk. Piłka lekarska 1 kg x 3 szt. podać cenę jednostkową netto ...../brutto ........ Piłka lekarska 2 kg x 3 szt. podać cenę jednostkową netto ...../brutto ........ | 1 zestaw 4 |  |  |  |  |  | Min. 12 m-ce/Podać: …………... |
| 12 | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 13 | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 14 | Laski do ćwiczeń | 4 szt. |  |  |  |  |  | Min. 12 m-cy/Podać: …………... |
| 15 | Łóżko dla pacjenta z materacem komplet = łóżko +materac podać cenę jednostkową dla łóżka netto ......./brutto ........ podać cenę jednostkową dla materaca netto ...../brutto ...... | 2 komplety |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 16 | Szafka przyłóżkowa | 2 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 17 | Aparat ekg | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 18 | Aparat do pomiaru ciśnienia krwi | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 19 | Zestaw do reanimacji | 1 zestaw |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 20 | Glukometr | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 21 | Stetoskop | 2 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 22 | Kule | 2 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 23 | Laska | 4 szt. |  |  |  |  |  | Min. 12 m-cy/Podać: …………... |
| 24 | Balkonik | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 25 | Chodzik | 5 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 26 | Wózek inwalidzki | 2 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 27 | Parawan | 3 szt. |  |  |  |  |  | Min. 12 m-cy/Podać: …………... |
| 28 | Stolik zabiegowy | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 12 m-cy/Podać: …………... |
| 29 | Kozetka lekarska | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 30 | Termometr lekarski | 3 szt. |  |  |  |  |  | Min. 24 m-ce/Podać: …………... |
| 31 | Szafka na leki | 1 szt. |  |  |  |  |  | Min. 12 m-cy/Podać: …………... |
| OGÓŁEM: |  |  | ------------------ | --------------- |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 4 – 8 oraz ceny jednostkowe netto/brutto dla zestawów 1-4

W kolumnie nr 8 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, (deklaracji zgodności i CE dostarczonymi do umowy). (Dotyczy urządzeń medycznych opisanych w pozycjach: 1, 2, 5, 6, 15, 17.)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) | WYMÓG/WARUNEK | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Urządzenie do krioterapii miejscowej x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem | Tak |  |
|  | Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Specjalna „tuba” zabezpieczająca do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu | Tak |  |
|  | Zbiornik o pojemności 30 litrów na ciekły azot (+/- 5%) | Tak/Podać |  |
|  | Gotowe programy terapeutyczne | Tak |  |
|  | Temperatura strumienia gazu do -160 stopni | Tak |  |
|  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 5 | Tak/Podać |  |
|  | Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła ) - w zależności o intensywności nadmuchu | Tak/Podać |  |
|  | Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu: 60 - 65 dla średniego czasu zabiegu = 3min | Tak/Podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Postawa jezdna pod zbiornik 30 litrów z możliwością blokady kołek, uchwyt na panel sterujący/wyświetlacz | Tak |  |
| 2. Urządzenie do światłolecznictwa x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Aparat do terapii światłem tj. lampa kwarcowa na statywie, promieniowanie UVA/UVB | Tak |  |
|  | Moc 80 W | Tak |  |
|  | Ilość promienników, min. 4 | Tak/Podać |  |
|  | Wysokość lampy regulowana w pionie min. 130cm max 180cm +/- 10 cm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja kątowa lampy do kąta 90º min 87 cm max 143 cm | Tak/Podać |  |
|  | Wyposażona w specjalne aluminiowe tło, które przyczynia się do wzrostu emisji UV | Tak |  |
|  | 2 pary okularów ochronnych | Tak |  |
|  | Wyposażona w timer cyfrowy (min:sek) | Tak |  |
|  | Zasilanie 220V/50Hz | Tak |  |
| 3. UGUL x 1 zestaw |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Stanowisko do ćwiczeń i zawieszeń UGUL – kabina zbudowana z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach (otwarty z jednej strony prostopadłościan o rozmiarze 200x200x203cm (+/- 5% dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
|  | Wyposażenie dla UGUL – 1 zestaw, zawiera: |
|  | Linka długość 1600 mm (+/- 5%) - 14 szt. | Tak |  |
|  | Linka długość 960 mm (+/- 5%) - 6 szt. | Tak |  |
|  | Linka długość 2450 mm (+/-5%) - 1 szt. | Tak |  |
|  | Linka długość 5720 mm (+/- 5%) - 1 szt. | Tak |  |
|  | Linka długość 3750 mm (+/- 5%) - 3 szt. | Tak |  |
|  | Linka długość 5000 mm (+/- 5%) - 1 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 mm (+/- 5%dla każdej wartości granicznej) - 6 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka ud i ramion - 145x540 mm (+/- 5% dla każdej wartości granicznej) - 6 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka pod miednicę 230x750 mm (+/- 5% dla każdej wartości granicznej) - 2 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 mm (+/-5% dla każdej wartości granicznej ) -1 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka pod głowę 150x530 mm (+/-5% dla każdej wartości granicznej) - 1 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka stóp 75x610 mm (+/- 5% dla każdej wartości granicznej) - 4 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka dwu-stawowa pelota 160x80 pas 40x1350 mm (+/-5% dla każdej wartości granicznej) -4 szt. | Tak |  |
|  | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 mm (+/- 5% dla każdej wartości granicznej ) -1 szt. | Tak |  |
|  | Kamaszek - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448 mm (+/- 5% dla każdej wartości granicznej), 3 paski 40x1130 (+/- 5% dla każdej wartości granicznej) - 1 komplet | Tak |  |
|  | Pas do stabilizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 - 2 szt. | Tak |  |
|  | Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365 - 2 szt, | Tak |  |
|  | Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pętla Glissona z orczykiem - 1 szt. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 4,0 kg - 1 szt. | Tak |  |
|  | Esik - 60 szt. | Tak |  |
| 4. Stół rehabilitacyjny x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Leże stołu rehabilitacyjnego trzyczęściowe (leże główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz) | Tak |  |
|  | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania | Tak |  |
|  | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw. | Tak Podać gamę kolorystyczną tapicerki. |  |
|  | Zmiany ustawień środkowej i nożnej części leża za pomocą sprężyn gazowych | Tak |  |
|  | Regulacja do pozycji Pivota, Trendelenburga | Tak |  |
|  | Pilot ręczny, nożny, uchwyt na papier w rolce | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości, w zakresie min. 49-105 cm | Tak/Podać |  |
|  | Wymiary leża, min. 190x66cm | Tak/Podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie max. 150kg (+/- 5%) | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja zagłówka [o]: -85/+35 (+/- 5% dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja części głównej do pozycji Pivota [o]: 45 (+/- 5%) | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 70 (+/- 5%) | Tak/Podać |  |
| 5. Urządzenie do leczenia polem elektromagnetycznym x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Aparat do terapii polem magnetycznym generujący pulsujące pole elektromagnetyczne | Tak |  |
|  | Liczba podłączeń do aplikatorów, min. 2 | Tak/Podać |  |
|  | Typy fal, min: sinusoidalny bipolarny, sinusoidalny monopolarny, sinusoidalny zmienny, trójkątny bipolarny, trójkątny monopolarny, trójkątny monopolarny zmienny, prostokątny bipolarny, prostokątny monopolarny | Tak/Podać |  |
|  | Czas trwania impulsu: 5ms | Tak |  |
|  | Częstotliwość od 1 do 750 Hz | Tak |  |
|  | Maksymalna indukcja magnetyczna min. 160 Gauss | Tak/Podać |  |
|  | Współpraca z aplikatorami 30 cm i 61 cm oraz aplikatorami płaskimi | Tak |  |
|  | Zegar do 240 minut | Tak |  |
|  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola | Tak |  |
|  | Bank gotowych programów terapeutycznych (min. 90) | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | Kartoteka danych pacjenta | Tak |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa: klasa I, typ BF | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - aplikatory płaskie 150 mm – 2 szt. - pasy do mocowania aplikatorów - stolik pod aparat | Tak |  |
| 6. Urządzenie do elektrolecznictwa x1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Aparat do elektroterapii dwukanałowy (dwa zupełnie niezależne obwody), możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Elektroterapia prądami: min. Prąd TENS (TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST") Prądy Traeberta Prąd Kotz'a Prądy diadynamiczne Prąd Faradyczny Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck’a (interferencyjny) Impulsy trójkątne, impulsy prostokątne Stymulacja niską częstotliwością „Muscle, Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna IONO - program przeznaczony do jonoforezy HV stymulacja wysokonapięciowa | Tak/Podać |  |
|  | Bank min. 100 gotowych programów terapeutycznych | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP) | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie | Tak |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów diagnostycznych | Tak |  |
|  | Ekran ciekłokrystaliczny | Tak |  |
|  | Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | Tak |  |
|  | Kartoteka pacjenta zawierająca: min. dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta) | Tak/Podać |  |
|  | Zegar zabiegowy | Tak |  |
|  | Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione) | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej | Tak |  |
|  | Komplet akcesoriów (przewody, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody) niezbędnych do pracy z aparatem | Tak |  |
|  | Stolik pod aparat | Tak |  |
| 7. Drabinki – 1 zestaw tj. 3 sztuki |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Drabinka gimnastyczna przyścienna podwójna o wymiarach: wysokość 250cm, szerokość 180cm (tj. 2 szt. 250 x 90 cm) oraz drabinka 1 szt. 250 x 90 cm Pełny zestaw montażowy. | Tak |  |
| 8. Stół do masażu x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Trzyczęściowy stół do masażu (leże, zagłówek z otworem, podłokietniki) | Tak |  |
|  | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. [cm] 44 - 101 | Tak/Podać |  |
|  | Pilot ręczny, uchwyt na podkład w rolce | Tak |  |
|  | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [o]: -85 / +35 +/- 5 stopni dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
|  | Wymiary leża (dł. x szer.) [cm], min. 190 x 66 | Tak/Podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150 | Tak |  |
| 9. Materace x1 zestaw (3 sztuki) |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Materace rehabilitacyjne, składane | Tak |  |
|  | Pokrycie materacy: materiał PCV skaden medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia | Tak |  |
|  | Materace posiadają wzmocnione naroża | Tak |  |
|  | Wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna o gęstości T-25kg/m3 (średnio twarda) | Tak |  |
|  | Pokrowiec materacy zamykany na zamek błyskawiczny | Tak |  |
|  | Rozmiar: 200x100x5 cm - 2 szt. Rozmiar: 200x120x10 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 10. Leżanka – 3 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Leżanka dwuczęściowa | Tak |  |
|  | Rama wykonana z drewna bukowego wysokiej jakości | Tak |  |
|  | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw | Tak. Podać dostępną gamę kolorów tapicerki |  |
|  | Regulowany kąt zagłówka w 3 pozycjach w zakresie: 0° / + 35° | Tak |  |
|  | Dane techniczne: Wymiary: (dł. x szer.)[cm], min. 187 x 66 Wysokość [cm]: 70 +/- 3 cm dla każdej wartości granicznej Maksymalne obciążenie [kg]: min. 150 | Tak/Podać |  |
|  | Każda leżanka wyposażona w podnóżek (stopień) umożliwiający swobodne wejście/zejście oraz uchwyt na podkład w rolce | Tak |  |
| 11. Piłki x 1 zestaw (6 sztuk) |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Piłka lekarska stosowana w ćwiczeniach wzmacniających części całego ciała: piłka lekarska 1kg, średnica 11 cm – 3 szt. piłka lekarska 2kg, średnica 11 cm – 3 szt. | Tak |  |
|  | Różna kolorystyka dla piłek 1 i 2 kg | Tak |  |
| 12. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Rotor kończyn dolnych | Tak |  |
|  | Wolno-stojący, składany, wykonany ze stali | Tak |  |
|  | Wyposażony w mechanizm oporowy i licznik (wybór parametrów) | Tak |  |
|  | Wymiary: wysokość 38 cm szerokość 38,5 cm długość 43 cm +/- 3 cm dla każdej wartości granicznej waga max 3 kg | Tak/Podać |  |
|  | Stosowany w rehabilitacji leczniczej, zalecany przy niedowładach kończyn dolnych oraz schorzeniach ortopedycznych | Tak |  |
| 13. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Rotor kończyn górnych | Tak |  |
|  | Wolno-stojący, składany, wykonany ze stali | Tak |  |
|  | Wyposażony w mechanizm oporowy i licznik (wybór parametrów) | Tak |  |
|  | Wymiary: wysokość 38 cm szerokość 38,5 cm długość 43 cm +/- 3 cm dla każdej wartości granicznej waga max 3 kg | Tak/Podać |  |
|  | Stosowany w rehabilitacji leczniczej, zalecany przy niedowładach kończyn górnych oraz schorzeniach ortopedycznych | Tak |  |
| 14. Laski do ćwiczeń x 4 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Laska gimnastyczna drewniana, 120 cm | Tak |  |
| 15. Łóżko dla pacjenta z materacem x 2 komplety (łóżko + materac) |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Łóżko szpitalne | Tak |  |
|  | Łózko z leżem czterosegmentowym | Tak |  |
|  | Funkcja zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych: 33 cm dla osób niskiego wzrostu oraz 40 cm dla osób wysokich | Tak |  |
|  | Płynna regulacja wysokości leża na pilota, w zakresach: Leże w pozycji wyjściowej wyższej (40 cm) min. zakres: 40 -80 cm leże w pozycji wyjściowej niższej (33 cm) min. zakres: 33 - 73 cm | Tak/Podać |  |
|  | Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia (zagłówka) na pilota w zakresie min. 0° - 83° | Tak/Podać |  |
|  | Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, w zakresie min. 0° - 20° | Tak/Podać |  |
|  | Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki | Tak |  |
|  | Barierki na całej długości. Barierki opuszczają się poniżej poziomu ramy leża | Tak |  |
|  | Pozycja anty-trendelenburga | Tak |  |
|  | Cztery koła, blokowane hamulcem indywidualnym | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 175 kg | Tak/Podać |  |
|  | Materac piankowy w pokrowcu medycznym. Wymiary materaca: 200x90 cm | Tak |  |
|  | Leże drewniane o wymiarach 90 x 200 cm Długość całkowita łóżka 214 cm +/- 2 cm Szerokość całkowita łóżka 102 cm +/- 2 cm | Tak/Podać |  |
|  | Obudowa łóżka w kolorze drzewa bukowego, rama metaowa lakierowana proszkowo | Tak |  |
|  | Wysięgnik ręki na wyposażeniu | Tak |  |
|  | Łóżko składane, do swobodnego transportu i przechowywania | Tak |  |
| 16. Szafka przyłóżkowa x 2 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Szafka przyłóżkowa, dwustronna, drewniana | Tak |  |
|  | Wymiary blatu: 53 x 45 cm wysokość: 88 cm +/- 3 dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
|  | 4 koła jezdne, w tym min. dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wysuwana szuflada na przybory i akcesoria i zamykana drzwiami półka. Dodatkowa półeczka z boku szafki | Tak |  |
| 17. Aparat EKG x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Aparat 12-kanałowy do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
|  | Wymiar ekranu min.5,7” (118x89 mm) | Tak/Podać |  |
|  | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
|  | Waga, nie więcej niż 4 kg (z wbudowanym akumulatorem) | Tak |  |
|  | Wydajność akumulatora min. 90 min. ciągłego zapisu, | Tak/Podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora (przy całkowitym wyładowaniu) max 10 godz. | Tak/Podać |  |
|  | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | Tak |  |
|  | Przetwarzanie analogowo-cyfrowo A/D 13 bitów | Tak |  |
|  | Rodzaj papieru: rolka, papier termiczny | Tak |  |
|  | Szerokość papieru 112 mm | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak |  |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12 | Tak |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | Tak |  |
|  | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
|  | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | Tak |  |
|  | Filtry automatyczne: autoadaptacyjne | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją | Tak |  |
|  | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
|  | Baza danych minimum 400 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak/Podać |  |
|  | Profil automatyczny | Tak |  |
|  | Profil manualny | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia profili użytkownika | Tak |  |
|  | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP ( przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4) | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
|  | Pełna analiza i interpretacja słowna ( model z diagnostyką) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o spirometrię, zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
|  | Wózek pod stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta, hamulcami i kuwetą na akcesoria | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł LAN & WiFi | Tak |  |
|  | Aparat wraz z pełnym oprzyrządowaniem, gotowy do użycia, tj. Przewód zasilający, przewód pacjenta z odprowadzeniami, elektrody przedserwcowe (komplet gruszek) i kończynowe (komplet), żel | Tak |  |
| 18. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Ciśnieniomierz naramienny, elektroniczny – automatyczny. Pomiar ciśnienia krwi i pulsu. | Tak |  |
|  | Funkcja wyciągania średniej z wyników 3 ostatnich pomiarów | Tak |  |
|  | Uniwersalny mankiet na ramię o wymiarze 22cm - 33cm obwodu | Tak |  |
|  | Pamięć min. 5 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną | Tak/Podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne, baterie w zestawie | Tak |  |
| 19. Zestaw do reanimacji x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Torba z zestawem przeciwwstrząsowym przeznaczona do przechowywania m.in. laryngoskopu, Aparatu AMBU i leków wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego (tj.: ampułki (do 163 szt), płyny infuzyjne (do 6 szt: 250 ml lub 500 ml), areozole, wenflony, strzykawki). |  |  |
|  | Torba wykonana z materiału bardzo wytrzymałego na ścieranie oraz rozdarcie. Usztywniane ściany torby, łatwy dostęp do medykamentów. Rozmieszczenie produktów w torbie pozwoli na podjęcie szybkiej akcji ratowniczej w nagłych stanach zagrożenia życia. | Tak |  |
|  | Możliwość noszenia torby w ręku lub na ramieniu | Tak |  |
|  | Zestaw nie zawiera leków | Tak |  |
|  | Zestaw zawiera: wielorazowy laryngoskop dla dorosłych (wziernik krtaniowy), czyli rękojeść z zestawem łyżek do intubacji i wielorazowe aparatu AMBU (Resuscytator do wentylacji pacjentów dorosłych). | Tak |  |
|  | Zestaw laryngoskopowy dla dorosłych F.O. (zielony) składa się z rękojeść i 3 szt. łyżek laryngoskopowych Macintosh Rękojeść światłowodowa bateryjna, baterie w zestawie Oświetlenie ksenonowe 3 łyżki Macintosh F.O. w rozmiarach 2, 3, 4 z matowej stali nierdzewnej, która zapobiega refleksom światła Do sterylizacji w autoklawie do 134°C - ok. 4000 cykli Kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376 (zielony standard zamka) Zestaw umieszczony w pudełku | Tak |  |
|  | Aparat AMBU Silikonowy dla dorosłych 3 rurki ustno gardłowe Worek samorozprężny z zaworami Worek tlenowy z zaworem Przewód tlenowy z końcówkami Maska silikonowa dla dorosłego Maseczka silikonowa dla dziecka Plastikowa walizka Ambu do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 20. Glukometr x 1 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Glukometr z paskami do pomiaru krwi włośniczkowej | Tak |  |
|  | Glukometr skalibrowany dla osocza, tzn. podany wynik oznaczonego stężenia glukozy w krwi pełnej przeliczany jest na osocze | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru stężenia glukozy we krwi w przedziale 10-600mg/dl; | Tak |  |
|  | Automatyczny wyrzutnik paska po dokonaniu pomiaru |  |  |
|  | Sygnalizować dźwiękowa oraz opisem na wyświetlaczu: min. wysokie i niskie poziomy glukozy oraz ketonów, zbyt mała objętość pobranej próbki krwi | Tak/Podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne, bateria w zestawie | Tak. |  |
|  | Pojemność baterii: min. 1000 pomiarów | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz | Tak |  |
| 21. Stetoskop x 2 szt. |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Stetoskop uniwersalny, akustyczny | Tak |  |
|  | Miękkie samouszczelniające oliwki, ciepła obwódka głowicy | Tak |  |
|  | Wykonanie: chromowany mosiądz | Tak |  |
|  | Membrana o średnicy 47 cm | Tak |  |
| 22. Kule x 2 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Kula łokciowa wykonana z wygodnej, wytrzymałej rękojeści oraz aluminiowego trzonu zakończonego gumową nasadką. Kula posiadająca ergonomiczny kształt. | Tak |  |
|  | Kula z regulowaną wysokością. Regulacja skokowa co 2.5 cm. Zakres regulacji: 76 – 96 cm +/- 3 cm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
|  | Max. obciążenie: min. 130 kg | Tak/Podać |  |
| 23. Laska x 4 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Laska gimnastyczna drewniana, długość 120 cm | Tak |  |
| 24. Balkonik x 1 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Balkonik czterokołowy | Tak |  |
|  | Konstrukcja stalowa, lakierowana, składana | Tak |  |
|  | Wymiary: szerokość 60 cm, długość (po rozłożeniu) 68 cm Wysokość regulowana, ergonomiczne uchwyty na wysokości 78 - 99 cm Szerokość siedziska/stolika 42 cm Głębokość siedziska/stolika 16 cm +/- 3 cm dla każdej wartości granicznej | Tak |  |
|  | Kółka Ø 190 mm x 45 mm | Tak |  |
|  | Hamulce wielofunkcyjne | Tak |  |
|  | Średnica skrętu 120 cm +/- 10 cm | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 120 kg | Tak |  |
|  | Koszyk | Tak |  |
| 25. Chodzik x 5 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Chodzik czterokołowy | Tak |  |
|  | Konstrukcja składana, aluminiowa | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość, skowo co 2,5 cm | Tak |  |
|  | Grubość po złożeniu 15 cm | Tak |  |
|  | Miękkie piankowe uchwyty | Tak |  |
|  | Cztery koła obrotowe z możliwością zablokowania | Tak |  |
|  | Wymiary: wysokość 87-99 cm, szerokość w najszerszym miejscu 54cm , głębokość 49cm +/- 2 cm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
|  | Waga 4,2 kg (+/- 1 kg) | Tak |  |
|  | Max obciążenie min.130 kg | Tak/Podać |  |
| 26. Wózek inwalidzki x 2 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Wózek inwalidzki stalowy, rama krzyżakowa malowana proszkowo na kolor srebrny, składany | Tak |  |
|  | Wytrzymałe siedzisko nylonowo - bawełnianie w kolorze czarnym | Tak |  |
|  | Koła tylne pompowane o średnicy 24’’ | Tak |  |
|  | Przednie koła skrętne, pełne o średnicy 8’’ | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie, min. 115 kg | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość regulacji podnóżek | Tak |  |
|  | Wymiary: szerokość wewnętrzna siedziska 46 cm x 40 cm wysokość siedziska od podłoża 48 cm +/- 3 cm waga wózka: 16 kg +/- 2 kg szerokość po złożeniu: 30 cm +/- 2 cm | Tak/Podać |  |
| 27. Parawan x 3 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Parawan jednoczęściowy z kółkami z możliwością blokady kółek. Konstrukcja metalowa | Tak |  |
|  | Materiał zmywalny do dezynfekcji. Kolorystyka materiału do wyboru przez Zamawiającego | Tak Podać dostępną gamę kolorystyczną |  |
|  | Wymiary całkowite: szer./wys. : 86cm / 163cm +/- 3 cm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 28. Stolik zabiegowy x 1 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Stolik zabiegowy, mobilny | Tak |  |
|  | Trzy metalowe półki oraz uchwyty to prowadzenia | Tak |  |
|  | Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym | Tak |  |
|  | Podstawa mobilna wyposażona w cztery kółka, w tym min. dwa z blokadą | Tak |  |
|  | WYMIARY STOLIKA: •Wysokość: 82 cm •Głębokość: 44 cm •Długość: 62 cm +/- 5 cm dla każdej wartości granicznej •Maksymalne obciążenie na półkę, min. 10kg | Tak/Podać |  |
| 29. Kozetka lekarska x 1 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Kozetka/leżanka drewniana | Tak |  |
|  | Leżanka dwuczęściowa | Tak |  |
|  | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw | Tak. Podać dostępną gamę kolorów tapicerki |  |
|  | Regulowany kąt zagłówka w 3 pozycjach w zakresie: 0° / + 35° | Tak |  |
|  | Dane techniczne: Wymiary: (dł. x szer.)[cm], min. 187 x 66 Wysokość [cm]: 70 +/- 3 cm dla każdej wartości granicznej Maksymalne obciążenie [kg]: min. 150 | Tak/Podać |  |
|  | Leżanka wyposażona w podnóżek (stopień) umożliwiający swobodne wejście/zejście oraz uchwyt na podkład w rolce | Tak |  |
| 30. Termometr lekarski x 3 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Termometr elektroniczny, bezdotykowy (pomiar temperatury tętnicy skroniowej z odległości 3 - 5 cm od czoła) | Tak |  |
|  | Termometr do pomiaru temperatury ciała w zakresie (tryb ciało), min. 32°C – 42,9°C | Tak/Podać |  |
|  | Funkcja pamięci z zachowaniem wartości 9 ostatnich wyników pomiaru | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne, baterie w zestawie | Tak |  |
| 31. Szafka na leki x 1 szt. |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Szafa lekarska medyczna, jednoskrzydłowa | Tak |  |
|  | Szafa metalowa,wykonana z blachy o grubości od 0,8 do 1,0 mm. Boki i tył szafy – metal. | Tak |  |
|  | Drzwi szafy przeszklone (szkło hartowane), jednoczęściowe zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z klamką | Tak |  |
|  | Szafa wyposażona w min. cztery półki o maksymalnym udźwigu 25 kg | Tak/Podać |  |
|  | Nóżki szafy z blachy z regulowanymi stopkami umożliwiającymi wypoziomowanie na nierównej powierzchni | Tak |  |
|  | WYMIARY ZEWNĘTRZNE: wysokość180 cm, szerokość 60 cm, głębokość 42 cm +/- 5 cm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)