KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

# 1.WYMAGANIA TECHNICZNE:

1. Gniazda gazów medycznych umieszczone na ściankach bocznych

głowicy - standard AGA :

-	tlen						szt.2

-	próżnia					szt.2

-	spr.powietrze.				szt.2

-	podtlenek azotu				szt.2

2. Gniazdo odciągu gazów poanastetycznych

-	AGSS						szt.1

3. Manometr/Vakuometr:				szt.4

4. Gniazda elektryczne 230V , zlicowane z powierzchnią oraz umieszczone na

ściankach głowicy:

- 	gniazdo z diodą kontrolną 			szt.20

zlicowane z powierzchnią

5. Gniazdo ekwipotencjalne :

-	gniazdo ekwipotencjalne			szt.20

6. Gniazdo do przesyłu danych :

-	gniazdo RJ 45				szt.2

7. Komplet infuzyjny :

-	ramię obrotowe podwójne/łamane	szt.1

-	drążek dla pomp infuzyjnych		szt.1

-	wieszak na 4 kroplówki			szt.1

8. Półki :

-	półka z szyną med.				szt.2

-	półka z szyną med. i szufladą		szt.1

-	udźwig poj. półki min. 50kg

10. Hamulec: hamulec pneumatyczny.

11. Montaż gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych:

na ścianach bocznych głowicy, gniazda zlicowane z powierzchnią

profilu aluminiowego.

11. System dwuramienny:

- z głowicą  o wysokości min. 1000 mmz zasięgiem ramion min. 1600 mm.

12. Udźwig jednostki: min. 150 kg

13. Kąt obrotu przegubu ramienia kolumny:  min. 330°

14. Wyrób medyczny zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w klasie IIb

15. Gwarancja 24 m-ce.