Załącznik nr 8  do SIWZ    ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

LAMPA BEZCIENIOWA ŚCIENNA – 3SZT

(SYMBOL W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: E21a)

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model lampy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Lampa zabiegowa ścienna, wykonana w technologii LED | Tak |  |
| 2 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m > 40000 lux | Tak/podać |  |
| 3 | Średnica pola roboczego w odległości 1m 25cm +/- 5cm | Tak/podać |  |
| 4 | Wskaźnik wierności oddawania barw: Ra minimum 95% | Tak/podać |  |
| 5 | Znikoma emisja ciepła (całkowity udział promieniowania podczerwonego mniej niż 0,01% | Tak/podać |  |
| 6 | Temperatura barwy światła 4500 K | Tak |  |
| 7 | Napięcie zasilania: 230V, moc : 55 W | Tak |  |

NEGATOSKOP ŚCIENNY DWUKLATKOWY Z PODŚWIETLACZEM – 2SZT

(SYMBOL W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: R70a)

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ | Nazwa i typ/model negatoskopu | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Negatoskop dwuklatkowy ścienny w obudowie higienicznej, malowany proszkowo | Tak |  |
| 2 | Emituje światło dzienne o temp. barwowej 6500ºK | Tak |  |
| 3 | Luminancja ekranu: 4200cd/m2 +/-25% | Tak/podać |  |
| 4 | Regulacja luminancji | Tak |  |
| 5 | Wymiary ekranu: 72x43cm +/-2 cm | Tak |  |
| 6 | Ilość klatek:2 | Tak |  |
| 7 | Klasa ochronności: I | Tak |  |
| 8 | Napięcie zasilania: 230V, moc 150W | Tak |  |

MYJKA DEZYNFEKTOR – 2SZT

(SYMBOL W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: S20a)

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ | Nazwa i typ/model myjki | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Myjka dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi i wyposażenia na oddziałach szpitalnych | Tak |  |
| 2 | Komora ze stali nierdzewnej o pojemności umożliwiającej wsad: 1 basen okrągły + 3 kaczki, 1 basen plastikowy podłużny + 1 kaczka, 3 kaczki, 2 butle do ssaków, wiaderko, miska o średnicy do Ø400 mm, etc., podłączenie kanalizacyjne Ø110 mm | Tak |  |
| 3 | Napięcie zasilania: 230/400V, 50 Hz, 16AV, moc 3000W | Tak |  |

PANEL PRZYŁÓŻKOWY - 38KPL

(SYMBOL W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: E40a)

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model - panel przyłóżkowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Wymagania techniczne na jedno stanowisko: gniazda gazów medycznych umieszczone na froncie panela ,standard AGA- tlen szt. 2, próżnia szt. 2, powietrze 2szt. ( powietrze tylko w dwóch panelach).Gniazda elektryczne 230V, zlicowane z powierzchnią szt. 4, szyna medyczna 400mm szt. 2, oświetlenie ogólne 1x28W, oświetlenie miejscowe 1x8W, gniazda ekwipotencjalne -Jack Bush szt. 4 | Tak/podać |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230V, moc 60W | Tak |  |

Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

W kolumnie „Oferowane parametry” należy wpisać „TAK”, brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków. W miejscach oznaczonych napisem „podać” należy wpisać wartość oferowanego parametru.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki.

Oświadczam, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)