Załącznik nr 4.1

ZP-2200-44/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1 – Gwóźdź śródszpikowy,

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny). Wymagania: Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,5 i ø 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu lub stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 3 śruby blokujące ø 4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø 5,0 - zaślepka/ śruba kompresyjna | kpl | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Wymagania: Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do części dalszej w przedziale 9-10º. 3º zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,0 i ø 4,5 (dla gwoździ o średnicy ø 8 i ø 9) lub ø 5,0 i ø 5,5 (dla gwoździ o średnicy ø 10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TROX. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200-440mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø 6,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5mm oraz dodatkowo ryglami ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø 6,5mm. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø 4,5mm przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 4 śruby blokujące ø 4,5mm lub po 2 śruby blokujące ø 6,5 i ø 4,5mm - zaślepka/śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Wymagania: Krótki - długość L=180-200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10-11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy (130° oraz 135°), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340-420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy 130°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - śruba zespalająca 11, śruba zespalająca 6,5 - 2 śruby blokujące - zaślepka/ śruba kompresyjna | Kpl. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny. Wymagania: Długość L=200-280mm (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d =7-9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=7-9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=7-8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewnić blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzenie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i konstrukcyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 4 śruby blokujące (dla średnic d=8-9mm średnica śrub blokujących 4,5; dla średnic d=7mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) - zaślepka/ śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-5 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ...... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.1A

ZP-2200-44/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1A – Dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka ustalająca DSB 135º, 2-14 otworowa | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba zespalająca Ø12,5mm, dł. gwintu 18mm, w rozmiarze 55 - 110 mm | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba kompresyjna dł. 31-36 mm | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płyta ustalająca DSK 95º, 6-14 otworowa | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba zespalająca Ø12,5mm, dł. gwintu 18mm, w rozmiarze 55 - 110 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba kompresyjna dł. 31-36 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-2 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ...... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

.............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-44/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2 - Osteosynteza - implanty chirurgiczne

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wkręty do kości korowe Ø 2,0 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | L od 6 do 10 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | L od 12 do 20 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości korowe Ø 2,7 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | L od 8 do 18 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | L od 20 do 26 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości korowe Ø 3,5 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | L od 55 do 60 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręty do kości korowe Ø 4,5 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | L od 12 do 20 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | L od 22 do 80 mm | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do kości kostkowe samogwintujące trójgraniec Ø 4,5 mm (stalowe, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | L od 45 do 50 mm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | L od 55 do 65 mm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręty do kości korowe lub gąbczaste Ø 4,5 mm (stalowe, kaniulowane, niepełny gwint) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | L od 16 do 20 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | L od 22 do 30 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | L od 35 do 50 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | L od 55 do 70 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 3,5 mm (stalowe, niepełny gwint, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręty do kości korowe lub gąbczaste, kaniulowane Ø 3,5 mm (stalowe, samogwintujące) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | L od 52 do 65 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 6,5 mm (stalowe, pełny gwint, krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | L od 25 do 30 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | L od 45 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | L od 55 do 60 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | L od 65 do 70 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | L od 75 do 80 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | L od 85 do 90 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | L od 95 do 100 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | L od 105 do 110 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 6,5 mm (stalowe, niepełny gwint, krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | L od 25 do 30 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | L od 45 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | L od 55 do 60 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | L od 65 do 70 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | L od 75 do 80 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | L od 85 do 90 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | L od 95 do 100 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | L od 105 do 110 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkręty do kości gąbczaste kaniulowane Ø 7,0mm samogwintujące (stalowe), długość gwintu 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | L od 40 do 55 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | L od 60 do 75 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | L od 80 do 95 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | L od 100 do 130 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkładki (stalowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 4,5 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Podkładki pod wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Podkładki pod wkręty gąbczaste,kaniulowane Ø 7,0 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytki |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Płytki drobne cienkie (grubości 1 mm),stalowe, proste na wkręty Ø 2,0mm - 4,5,6,7,8, otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Płytki drobne (grubości 2 mm),stalowe, proste samodociskowe, na wkręty Ø 2,0mm - 4,6,8,10 otworowe. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Płytki drobne (grubości 2,0 lub 2,5 mm), stalowe, proste samodociskowe na wkręty Ø 2,7mm - 4,6,7,8,10 otworowe. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Płytki drobne (grubości 2,5 mm), stalowe, wąskie, proste na wkręty Ø 3,5mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Płytki drobne (grubości 3,2 lub 4,0 mm),stalowe,wąskie, proste na wkręty Ø 3,5mm – 5,6,7,8,10 otworowe. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Płytki wąskie, proste, stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5mm - 4,5,6,7,8,9,10,12,14 otworowe. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Płytki wąskie, proste,stalowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5mm – 6,7,8,9,10,12,14 otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Płytki wąskie, proste,stalowe samodociskowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5mm – 6,7,8,10 otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13.9 | Płyty szerokie, proste, stalowe(grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5mm - 6,7,8,9,10 otworowe. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Płyty rynnowe 1/2, proste, stalowe, na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Płyty rynnowe 1/3,proste, stalowe, na wkręty Ø 3,5 mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13.12 | Płyty rynnowe 1/3,proste, stalowe, na wkręty Ø 4,5 mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13.13 | Płyty rekonstrukcyjne,proste, stalowe(grubości 2,0 mm) na wkręty Ø 3,5 mm – 4,6,8,10,12 otworowe | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 13.14 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 3,5 mm – 4,6,8,9,10,12 otworowe | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 13.15 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13.16 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5 mm - 6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13.17 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 3,0 lub 3,5 mm)wygięte, łukowe, promień wygięcia R 80 lub 88, na wkręty Ø 4,5 mm – 6,8,10,12 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13.18 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 3,0 lub 3,5 mm),wygięte, łukowe,promień wygięcia R 100 lub 108 na wkręty Ø 4,5 mm – 5,6,8,10,12 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13.19 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 4,0 lub 4,5 mm)wygięte, łukowe, na wkręty Ø 4,5 mm – 6,8,10 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13.20 | Płytki kształtowe T,stalowe (grubości 1,2 mm), na wkręty Ø 3,5 mm – 3,4,5,6,8 otworowe | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 13.21 | Płytki kształtowe T,stalowe (grubości 2,0 mm) na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8 otworowe | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 13.22 | Płytki kształtowe L (prawe i lewe),stalowe (grubości 2,0 mm), na wkręty Ø 4,5 mm – 4,6,8 otworowe | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 13.23 | Płytki kształtowe koniczyny,stalowe (grubości 1,2 lub 1,5 mm), na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8 otworowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Gwoździe i druty |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Gwoździe Kirschnera,stalowe,o średnicy Ø 1,0 - 2,4 mm, długości 150 mm | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Gwoździe Kirschnera, stalowe,o średnicy Ø 1,8 - 3,0 mm, długości 310 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Drut kostny, stalowy,o średnicy Ø 0,8 - 1,2 mm, dł. 10 m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.2A

ZP-2200-44/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2A - Osteosynteza - implanty chirurgiczne

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wkręty kompresyjne (Herberta) samogwintujące, stalowe,kaniulowane, o Ø 2,5mm/Ø 3,2mm i Ø 3,0mm/Ø 3,9mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | L od 12 do 20 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | L od 22 do 30 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)