Załącznik do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

Zadanie`:  			Modernizacja zewnętrznej sieci przeciwpożarowej

Adres Inwestora :    		Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec

ul. Szpitalna 1

Adres Realizacji zadania :      Sosnowiec ul. Szpitalna 1

1. Wstęp

Zakres robot objętych specyfikacjami

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonywanie robót

6. Kontrola jakości

7. Odbiór końcowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1. Wstęp

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci przeciwpożarowej obiektu szpitalnego przy ul. Szpitalnej 1 polegająca na wymianie armatury zaworowo-wodnej, zastąpienia hydrantów ziemnych -nadziemnymi oraz wymianie dwóch fragmentów istniejącego rurociagu wody pitnej zasilającego hydranty. Trasy rurociągów pokazano na dołączonym rysunku. Szczegółowy zakres podany jest w przedmiarze robót oraz w STWiOR.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR znajduje zastosowanie do opisu przedmiotu zamówienia oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych STWiOR,

CPV		- Roboty projektowe

CPV 45000000-7 -Roboty budowlane,

CPV 45332000-3 -Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu instalacji wodociągowej i hydrantowej tj.:

- kompleksową obsługa geodezyjną zadania tj. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne

- przygotowanie wszystkich dokumentów do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń  na rozpoczęcie inwestycji, w  tym projektu wraz z opisem technicznym, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Obiekt znajduje się na terenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/703/63 - w załączeniu   decyzja/pozwolenie  Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1730/2015 na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz pozwolenie nr 308/15 na prowadzenie badań archeologicznych – wymagane postępowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach

- ścisła współpraca z archeologiem prowadzącym badania archeologiczne  w formie nadzoru w ramach realizacji inwestycji – do zawarcia umowy o nadzór archeologiczny zobowiązawszy jest Zamawiający.

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą

- rozebranie nawierzchni z chodników i ulic

- wywiezienie asfaltu na wysypisko

- zabezpieczenie korzeni drzew odsłoniętych przy wykonywaniu wykopów przed uszkodzeniem i przesuszeniem oraz zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi w pobliżu wykopów

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III metodą wykopu otwartego, pod nadzorem wskazanego 	archeologa

- w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót na przedmioty zabytkowe i lub szczątki 	archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Inwestora o znalezisku i 	zaprzestać kontynuacji prac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

- ułożenie rur w wykopie - nowe rurociągi wodne należy wykonać z rur PE, PEHD DN 110; Przebieg 	trasy sieci wodociągowej (średnice, długość) podano na załączonym rysunku. Połączenia należy 	zgrzewać doczołowo oraz elektrooporowo.

- montaż armatury odcinającej,

- montaż hydrantów pożarowych nadziemnych,

- zasypanie wykopu ziemią z ubiciem warstwami,

- próba ciśnieniowa instalacji,

- wykonanie dezynfekcji wodociągu,

- wykonanie analizy wody po wymianie rur

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (wyczyszczenie, nasadzenia, obsianie, położenie kostki itp. 	w obrębie prowadzonych robót i pasa montażowego, wykonanie asfaltu).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze STWiOR

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia  budowlane i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu robót przy zabytkach Wykonawca wyznaczy ponadto kierownika robót instalacyjnych posiadającego odpowiednie uprawnienia branżowe. Zakres prac i obowiązków kierownika robót należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”.

1.5.1 Zamawiający w terminie określonym w  umowie przekaże Wykonawcy teren budowy,

wyznaczy miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz miejsce na zaplecze socjalno-magazynowe.

1.5.2. Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego z zachowaniem przepisów sanitarno-higienicznych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w rejonie prowadzonych robót zarówno w trakcie ich wykonywania jak i po zakończeniu dnia roboczego.

1.5.3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w trakcie trwania robót   aż do ich zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne znaki niezbędne do ochrony robót, wygody i bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  uznaje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Utrzymywał będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych i magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z   realizacją robót lub przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie i w związku z jego sposobem działania. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

-możliwością powstania pożaru,

- zanieczyszczeń gleby i wody.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonania sieci wodociągowej zewnętrznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wymiany hydrantów na sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały :

- Hydranty ppoż .DN 80 mm nadziemne zabezpieczone: zewnętrzne powłoką antykorozyjną

żywicą epoksydową , wewnętrzne powłoką antykorozyjną żywica epoksydowana lub emalia. Otwieranie kołnierzy zgodne z obowiązującymi przepisami (normami) - przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym

- Żwir na obsypkę i odwodnienie hydrantu wg.PN-87/B-0l 100

2.1.2. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

Materiały będą dostarczane na plac budowy na bieżąco. Materiały winny odpowiadać wymogom art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w którym również zostały określone wymagania dotyczące jakości wyrobów oraz ich kontrola. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.

2.1.3. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość

nie mogą być dopuszczone do stosowania. Transport i składowanie rur, urządzeń itp. muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane szkodliwemu działaniu.   Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym   materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu . Powierzchnia składowana musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

2.1.4.Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem jakości, wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Materiały takie jak rury, urządzenia, armatura muszą posiadać niezbędne, atesty i świadectwa jakości.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym.

2.1.5. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

2.1.6.Nie należy stosować materiałów przeterminowanych.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być: utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowości do pracy, zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Sprzęt do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. Maszyny sprzęt i urządzenia powinny być ustawione i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Dostęp do sprzętu do wykonywania robót mogą mieć tylko osoby upoważnione do jego obsługi. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Przekroczenie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione.

Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z rozdziałem trzecim  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 października 1997r - „Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych”

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Transport jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych i innych związanych. Przy używaniu środków transportowych należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg

oraz osobom na placu budowy. Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie stosować następujące wymagania :

· przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;

· przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale 
od  - 5 °C do + 30 °C. Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku należy zachować przy temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiałów w tych temperaturach;

· podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać;

· transport rur nie pakietowanych:

a) w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm , ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu;

b) zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem można wykonać za pomocą kołków i klinów drewnianych;

c) na rurach z PE i PP nie wolno przewozić innych materiałów.

Niedopuszczalne jest również wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w zadaniu

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca sporządzi plan BIOZ  ( także w wersji graficznej)oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą widocznych kołków.

5.2. Wykopy.

5.2.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy.

Wykopy pod hydranty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie zgodnie z 	normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie 	od 	istniejących hydrantów. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 	odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 	oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 	przy 	braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 	terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić 	wykopy umocnione. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 	o 2 do 	5 cm w gruncie suchym a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 	naruszenia 	naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do planowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 	ułożeniem podsypki. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące 	się lub biegnące równolegle z 	wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 	potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 	większej niż 1 m od poziomu terenu.

5.2.2. Zabezpieczenie  wykopów

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń  wykopów:

· w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

· w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

· w gruntach sypkich (piasek) o nachyleniu 1:1,5

Przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

· w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 	wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów , oraz mieć spadki 	umożliwiające odpływ 	wód opadowych

· naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane

z  zachowaniem bezpiecznych nachyleń

· stan skarp należy okresowo sprawdzać

5.3..Roboty instalacyjne – roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie instalacji wodnych.

5.3.1. Montaż przewodów

Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych. Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, i o tej samej średnicy i grubości ścianki oraz:

· rury należy ustawiać współosiowo,

· końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem,

· temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 2 10-220°C.

· czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenianie,

· siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru,

· siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń ( próba szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych

elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m

5.4.. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Obsypka rurociągu z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości na sicie 0,75mm.

Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o grubości 100 - 300 mm, aż do wysokości 30 powyżej powierzchni rury. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu powinna wynosić 0,3 m. Materiał

zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach

6. Kontrola jakości.

6.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Przedstawiciela Szpitala harmonogramu robót oraz programu zapewnienia jakości.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   Badanie

materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami

przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. Próba ciśnieniowa sieci wodnej zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich normach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Szczególnie uwagę należy zwracać na:

a) organizację wykonania robót

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

c) plan BIOZ

d) kwalifikacje i przygotowanie praktyczne zespołów roboczych

e) wyposażenie w sprzęt i urządzenia

f) sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń do budowy instalacji,

g)sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi,

h) sprawdzenie szczelności instalacji,

i)  sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę,

j) sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,

k) sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktów stałych oraz przesuwnych,

l) sprawdzenie zamontowania izolacji przewodów

m) sprawdzenie zamontowania izolacji przewodów

6.3.Polecenia Przedstawiciela Szpitala dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Odbiór robót

7.1. Odbiór końcowy robót

7.1.1 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości wykonanych prac.

Odbiorowi podlegają:

a ) Wykopy – prawidłowość wytyczenia robót w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podłożu, wymiary wykopów,

b )  Roboty przy sieci wodnej – sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, badania i pomiary szerokości i zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowej, badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną  i  warunkami określonymi w odpowiednich normach lub aprobatach technicznych, badanie głębokości ułożenia   przewodu odchylenia osi przewodu i spadku, badanie złączy i ich uszczelnienia, sprawdzenie montażu armatury  studzienek  , badanie szczelności przewodów, badanie zasypu przewodów do powierzchni terenu  Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Ułożenie rur wodnych studzienek   podlegają odbiorowi końcowemu

7.1.2.Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.

7.1.3.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Wykonawcy. Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy dwa egzemplarze dokumentacji odbiorowej określonej w art. 57 Ustawy Prawo budowlane spięte w sposób uniemożliwiający jej de kompletację. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Z czynności odbioru końcowego Zamawiający w obecności Wykonawcy sporządzi protokół.

7.1.4.Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.1.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót z uwzględnieniem zasad opisanych w punktach 7.1.2. i 7.1.2  „Odbiór końcowy robót”

8. Przepisy związane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane ( t.j 2010 Dz. U. 2013.0.01409 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. -o wyrobach budowlanych  ( Dz. U 2004 r.. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (  Dz. U.2013 poz.907 ze zm. )

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. 2009 Dz. U. Nr 178, poz. 1380)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. -o dozorze technicznym  (Dz. U 2000 r. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska ( t.j. 2008 Dz. U. Nr 25, poz. 150)

NORMY:

· PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

· PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

· PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

· BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów.

· PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

· PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

· PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

· PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

· BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-EN 12201-1-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen

część 1-5

· PN-81B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

· PN-87/B-1060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia

· PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki

techniczne wykonania

· PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne

· PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

· PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania

· PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

· PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany IBI 13/93

poz 75.

· PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastąpione częściowo przez PN

85/M75002 w części dotyczącej armatury odpływowej.

· PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

· PN-85/m75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

· PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

Opracował : Arkadiusz Żaczek

Sosnowiec, dnia 10.12.2015 r.