Załącznik dot. Zakresu robót , koniecznych do wykonania podczas wymiany aparatury RTG

przy ul. Zegadłowicza 3.

Numeracja pomieszczeń oznaczona w części graficznej.

Pomieszczenie nr 1.1 (pracownia RTG) :

- rozebranie posadzki z płytek, wykonanie podkładu i posadzki z wykładziny PVC z wywinięciem na ściany.

- rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, otynkowanie ścian, wykonanie gładzi gipsowych na powierzchniach ścian i stropu, malowanie powierzchni ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

- wymiana opraw oświetleniowych, gniazdek oraz łączników elektrycznych.

- wykonanie  klimatyzacji .

Pomieszczenie 1.2 (Wc) :

- rozebranie okładzin ściennych i posadzki z płytek

- wykonanie posadzki płytek gresowych, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych do wys. 200 cm. Malowanie powierzchni ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

- wymiana drzwi 90x200 pełnych z otworami wentylacyjnymi.

- wymiana ustępu typu kompakt, wymiana umywalki z półpostumentem, wymiana baterii umywalkowej.

-  wymiana oprawy oświetleniowej, gniazdka oraz łącznika elektrycznego.

Pomieszczenie 1.3

- zabudowanie otworu drzwiowego zgodnie z wykonanym projektem osłon.

- wykucie otworu drzwiowego oraz osadzenie drzwi 100x200 pełnych.

- przygotowanie powierzchni oraz malowanie ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

Pomieszczenie 2.1 (stacja opisowa )

- zerwanie starej wykładziny PVC, wykonanie podkładu oraz ułożenie wykładziny.

- przygotowanie powierzchni, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian i stropu farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

- wykonanie ścianki z płyt GK + drzwi 90x200 pełne.

- wymiana umywalki z półpostumentem, wymiana baterii umywalkowej.

- wymiana opraw oświetleniowych, gniazdek oraz łączników elektrycznych.

Pomieszczenie 2.2

- zerwanie starej wykładziny PVC, wykonanie podkładu oraz ułożenie wykładziny.

- przygotowanie powierzchni, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian i stropu farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

- wymiana drzwi 90x200 pełne

-  wymiana oprawy oświetleniowej, gniazdka oraz łącznika elektrycznego.

Pomieszczenie 2.3 :

- demontaż drzwi wejściowych

- przygotowanie powierzchni, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian i stropu farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

- demontaż ścianki działowej z płyt GK

- demontaż umywalki i baterii wraz podejściami.

-  wymiana oprawy oświetleniowej, gniazdka oraz łącznika elektrycznego.

Pomieszczenie 2.4 (WC)  :

- wymiana drzwi łazienkowych 80x200

- przygotowanie powierzchni, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian i stropu farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

- wymiana ustępu typu kompakt oraz montaż umywalki na półpostumencie wraz wykonaniem podejść dopływowych i odpływowych.

- przygotowanie powierzchni, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian i stropu farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

-  wymiana oprawy oświetleniowej, gniazdka oraz łącznika elektrycznego.

Pomieszczenie 3.1 (USG) :

- Wykonanie ścianki działowej z płyt GK z drzwiami – Drzwi pełne 110x200

- rozebranie posadzki z płytek, wykonanie podkładu i posadzki z wykładziny PVC z wywinięciem na ściany.

- rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, otynkowanie ścian, wykonanie gładzi gipsowych na powierzchniach ścian i stropu, malowanie powierzchni ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

- Wymiana umywalki, baterii umywalkowej,  montaż zlewozmywaka z baterią zlewozmywakową w raz wykonaniem podejść. Całość w zabudowie meblowej.

- wymiana opraw oświetleniowych, gniazdek oraz łączników elektrycznych.

- wydzielenie fragmentu pomieszczenia (P) na przebieralnię poprzez zamontowanie zasłon przesuwnych, systemowych mocowanych do stropu.

Pomieszczenie 3.2

- rozebranie posadzki z płytek, wykonanie podkładu i posadzki z wykładziny PVC z wywinięciem na ściany.

- rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, otynkowanie ścian, wykonanie gładzi gipsowych na powierzchniach ścian i stropu, malowanie powierzchni ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

-  wymiana oprawy oświetleniowej, gniazdka oraz łącznika elektrycznego.

- wymiana drzwi pełnych 80x200.

Pomieszczenie 3.3

- rozebranie posadzki z płytek, wykonanie podkładu i posadzki z wykładziny PVC z wywinięciem na ściany.

- rozebranie ścianki działowej z drzwiami, demontaż drzwi wejściowych.

- uzupełnienie tynków,  wykonanie gładzi gipsowych na powierzchniach ścian i stropu, malowanie powierzchni ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

-  wymiana oprawy oświetleniowej, gniazdek oraz łącznika elektrycznego.

Pomieszczenie 3.4

- wymiana drzwi pełnych 80x200.

- malowanie powierzchni ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

Pomieszczenie 4 (SKANER)

- wymiana drzwi wejściowych 110x200 pełne , wykucie otworu i montaż dodatkowych drzwi 100x200 pełne.

- zabudowanie istniejących drzwi i naświetli płytami GK.

- rozebranie posadzki z płytek, wykonanie podkładu i posadzki z wykładziny PVC z wywinięciem na ściany.

- rozebranie okładzin ściennych z płytek.

- uzupełnienie tynków,  wykonanie gładzi gipsowych na powierzchniach ścian i stropu, malowanie powierzchni ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie.

Ponadto:

- należy doprowadzić i wykonać  instalacje ( elektryczne i internetowe )dedykowane  dostarczanym urządzeniom.

- w pomieszczeniach 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 oraz 4  należy zapewnić  wymianę powietrza poprzez zabudowanie na istniejących, wskazanych kanałach wentylacyjnych wentylatorów wyciągowych.

- Zamawiający informuje, że ciężar największej części aparatu RTG obecnie zainstalowanego wynosi 1300 kg, tym samym należy przyjąć, że obciążenie jest dopuszczalne do takiej wielkości.