Załącznik nr 6

ZP-2200-3/16

FORMULARZ WYMAGANYCH I OFEROWANYCH PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 Aparat RTG – 1 szt. |
| 1 | Typ, model, producent | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2016 | TAK |  |
| A. Ścianka do prześwietleń i zdjęć celowanych |
| 1 | Sterowanie aparatem z konsoli w sterowni oraz z konsoli przy urządzeniu | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonywania konwencjonalnych zdjęć na kasetach (szuflada na kasety zintegrowana w stole) | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonywania tzw. zdjęcia celowanego | TAK |  |
| 4 | Czas przejścia od skopii do grafii [s] – nie więcej niż 1,4 |  | TAK/Podać |  |
| 5 | Zakres pochylania stołu [º] min +90 do -15 |  | TAK/Podać |  |
| 6 | Czas pochylania stołu 0º-90º [s] max 25 |  | TAK/Podać |  |
| 7 | Automatyczny najazd do pozycji parkingowej (położenie „0”) | TAK |  |
| 8 | Zakres silnikowego przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta [cm] min 150 |  | TAK/Podać |  |
| 9 | Stosowany przesuw wzdłużny: stół oraz układ wzmacniacz obrazu lampa Zakres SID min.115-150 cm | TAK/Podać |  |
| 10 | Zakres silnikowego przesuwu poprzecznego płyty pacjenta [cm] min 35 |  | TAK/Podać |  |
| 11 | Odległość film –płyta pacjenta [cm] 8 +/- 2cm |  | TAK/Podać |  |
| 12 | Odległość wzmacniacz obrazu – płyta pacjenta [cm] 12 +/- 2 cm | TAK/Podać |  |
| 13 | Wymiary blatu [cm] min 210x80 |  | TAK/Podać |  |
| 14 | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta dla 100 kV [mm Al.]) max. 0,7 |  | TAK |  |
| 15 | Możliwość wykonywania zdjęcia pacjenta na łóżku transportowym | TAK |  |
| 16 | Możliwość uzyskania projekcji skośnych +/- 40 º | TAK |  |
| 17 | Zdalnie sterowany tubus uciskowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem | TAK |  |
| 18 | Możliwość odłączenia tubusa w przypadku braku zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 19 | Przesłony prostokątne | TAK |  |
| 20 | Możliwość ręcznej kolimacji | TAK |  |
| 21 | Możliwość silnikowej kolimacji przy pomocy zdalnego sterowania | TAK |  |
| 22 | Zintegrowany z aparatem system pomiaru dawki promieniowania RTG | TAK, podać nazwę systemu |  |
| 23 | Oświetlenie pola wiązki w technologii LED z wyłącznikiem czasowym | TAK |  |
| 24 | Formaty kaset [cm x cm] Od 18x24 do 35x43 | TAK/Podać |  |
| 25 | Automatyczne wprowadzanie kasety | TAK |  |
| 26 | Automatyczne centrowanie wraz z rozpoznawaniem formatu kasety | TAK |  |
| 27 | Możliwość załadowania kasety jedną ręką | TAK |  |
| 28 | Podział kasety na 1,2,3,4 pola | TAK |  |
| 29 | Możliwość wykonania szybkiej serii zdjęć [zdjęcia] min 4 |  | TAK/Podać |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed możliwością ponownego naświetlenia kasety | TAK |  |
| 31 | Możliwość stosowania kaset CR | TAK |  |
| 32 | Funkcja DICOM - Worklist / MPPS | TAK |  |
| 33 | Kratka przeciwrozproszeniowa [linie/cm] min. 55 |  | TAK/Podać |  |
| 34 | Możliwość silnikowego wstawiania i usuwania kratki przeciwrozproszeniowej np. przy zdjęciach pediatrycznych | TAK |  |
| 35 | Możliwość stosowania zarówno dla skopii jak i grafii min. po 3 filtry różnej grubości | TAK |  |
| 36 | Zabezpieczenia antykolizyjne | TAK |  |
| 37 | Wytrzymałość stołu na obciążenie min 180 kg bez ograniczeń | TAK/Podać |  |
| 38 | Pełny dostęp do pacjenta ze wszystkich stron stołu | TAK |  |
| 39 | Funkcja umożliwiająca zapis i wyświetlanie dynamicznych sekwencji fluoroskopowych. | TAK |  |
| B. Generator i lampa RTG |
| 1 | Moc wyjściowa [kW] min 65 |  | TAK/Podać |  |
| 2 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 3 | Zakres napięć dla skopii [kV] | min 40-110 |  | TAK/Podać |  |
| 4 | Zakres napięć dla grafii [kV] min 40-150 |  | TAK/Podać |  |
| 5 | Możliwość wykonywania zdjęć z automatyką naświetlania (AEC) | TAK, podać nazwę systemu |  |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji z automatyką naświetlania [ms] 1 |  | TAK/Podać |  |
| 7 | Możliwość wykonywania zdjęć w technice 3,2,1 | TAK |  |
| 8 | Wskaźnik obciążenia lampy wraz z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem | TAK |  |
| 9 | Programy anatomiczne z pulpitem generatora typu „touch screen” min 500 |  | TAK/Podać |  |
| 10 | Ilość ognisk lampy 2 |  | TAK |  |
| 11 | Wymiar małego ogniska [mm] 0,6 |  | podać wymiar |  |
| 12 | Wymiar dużego ogniska [mm] 1,0 |  | podać wymiar |  |
| 13 | Moc obciążenia dla poszczególnych ognisk [kW] min 40 dla 0,6 /min 80 dla 1,0 |  | TAK/Podać |  |
| 14 | Max napięcie lampy [kV] min 150 |  | TAK/Podać |  |
| 15 | Pojemność cieplna anody [kHu] min 750 | TAK/Podać |  |
| 16 | Pojemność cieplna kołpaka [kHu] min 2200 |  | TAK/Podać |  |
| 17 | Prędkość rotacji anody [obr/min] min 8000 |  | TAK/Podać |  |
| C. Tor wizyjny |
| 1 | Średnica wzmacniacza obrazu [cm] min 33 |  | TAK/Podać |  |
| 2 | Dodatkowe formaty wzmacniacza obrazu min 3 |  | TAK/Podać |  |
| 3 | Kamera CCD lub CMOS | TAK |  |
| 4 | Matryca kamery min 1024 x 1024 | TAK/Podać |  |
| 5 | Funkcja LIH | TAK |  |
| 6 | Monitor „flat” w sali badań o przekątnej min 19 cali | TAK/Podać |  |
| 7 | Rozdzielczość monitora w sali badań [pixel x pixel] min 1280x1024 |  | TAK/Podać |  |
| 8 | Wózek do monitorów w sali badań | TAK |  |
| 9 | Monitor obrazowy w sterowni typu „flat” | TAK |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora w sterowni min 19 cali | TAK/Podać |  |
| 11 | Rozdzielczość monitora w sterowni [pixel x pixel] min 1280x1024 | TAK/Podać |  |
| D. Statyw do zdjęć odległościowych |
| 1 | Minimalna odległość środka kasety od podłogi ≤ 40 cm | TAK/Podać |  |
| 2 | Maksymalna odległość środka kasety od podłogi ≥ 180 cm | TAK/Podać |  |
| 3 | Układ AEC w statywie | TAK |  |
| 4 | Kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 10:1, ≥ 50 linii/cm umożliwiająca wykonanie zdjęcia klatki piersiowej. | TAK/Podać |  |
| 6 | Pochłanialność płyty statywu ≤ 0,6 mm ekwiwalent Al. | TAK/Podać |  |
| 7 | Odległość płyta statywu – powierzchnia kasety ≤ 50 mm | TAK/Podać |  |
| 8 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  |
| 9 | Możliwość używania w statywie kaset w formatach zgodnie z normami IEC oraz ANSI od 18 cm x 24 cm do 35 cm x 43 cm | TAK |  |
| E. Pozostałe wymagania |
| 1 | Wyłącznik nożny do skopii i grafii przy aparacie | TAK |  |
| 2 | Interkom do komunikacji z pacjentem | TAK |  |
| 3 | Wszystkie elementy zestawu RTG wytworzone przez jednego producenta (generator, lampa ,tor wizyjny, ścianka RTG,) | TAK |  |
| 4 | Wykonanie testów akceptacyjnych aparatu RTG po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 5 | Materiały informacyjne (foldery z danymi technicznymi) producenta w języku polskim | TAK- Załączyć |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności CE na kompletny oferowany aparat RTG (nie dla części składowych). | TAK - Załączyć |  |
| 8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK/podać dane teleadresowe i osobę do kontaktu w okresie gwarancyjnym |  |
| 9 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 24 godz. (w dni robocze) | TAK |  |
| 10 | Wszystkie zgłoszenia do wskazanego serwisu w okresie gwarancji będą realizowane bezpłatnie, tzn. wszystkie ekspertyzy techniczne wraz z kosztami dojazdów w obie strony będą realizowane w ramach bezpłatnej gwarancji. | TAK |  |
| 13 | Czas naprawy od chwili zgłoszenie max. 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 14 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniem producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | TAK/ Należy przedstawić harmonogram wykonywanych przeglądów na cały rok kalendarzowy wraz z dostawą (podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego) |  |
| 15 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty zakończenia produkcji min. 7 lat | TAK |  |
| 16 | Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego aparatu RTG wraz z jego zatwierdzeniem przez Sanepid | TAK |  |
| 17 | Wykonanie niezbędnych prac podłączenia aparatu RTG ( tablica zasilająca, kanały, itp) | TAK |  |
| 18 | Wymiana (renowacja) drzwi wjazdowych (szerokość 120 cm) do pracowni zgodnie projektem osłon stałych | TAK |  |
| 19 | Połączenie pracowni RTG z Punktem Dystrybucyjnym- pierwsze piętro. odległość ~ 60m. | TAK |  |
| 20 | Remont pracowni RTG zgodnie z projektem osłon (płytki, malowanie, wykładzina, inne). Płytki klasa ścieralności min.IV, wykładzina podłogowa: homogeniczna, antystatyczna, grubość warstwy ścieralnej min. 1,5 milimetra, klasa ścieralności T. Farba lateksowa odporna na szorowanie środkami dezynfekcyjnymi z atestem PZH. | TAK |  |
| 21 | Integracja z istniejącym systemem PACS | TAK |  |
| 22 | Integracja z istniejącym systemem RIS | TAK |  |
| 23 | Wymiana kabla zasilającego aparat RTG długość ~60 m do rozdzielni | TAK |  |
| 24 | Wymiana wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu RTG zgodnie z wymaganiami określonymi dla pracowni RTG i dla zainstalowanego aparatu RTG | TAK |  |
| 25 | Pomiary sanepidu radiologicznego ( po montażu aparatu RTG ) | TAK |  |
| 26 | Założenie Paszportu Technicznego | TAK |  |

Uwaga: urządzenie winno spełniać zapis:

dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych)) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 2 Aparat do znieczulania – 1 szt. |
| 1 | Model, typ, producent | Podać |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej z co najmniej dwoma kołami z hamulcami. | Tak/Podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2015/2016 | Tak |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne (wys.x szer.x gł.) [mm] | Podać |  |
| 4 | Masa [kg] | Podać |  |
| 5 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz (+/- 10 %) | Tak |  |
| 6 | Podać pobór mocy ( VA) | Podać |  |
| 7 | Podświetlany blat do pisania | Tak |  |
| 8 | Centralne zasilanie w O2,N2O i powietrze | Tak |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na przynajmniej 30 minut w typowych warunkach | Tak/Podać |  |
| 10 | Awaryjne zasilanie w gazy medyczne – tlen i podtlenek azotu. | Tak |  |
| 11 | Reduktory do O2 i N2O z manometrami | Tak |  |
| 12 | Uchwyt na dwie butle awaryjne (O2 i N2O) | Tak |  |
| 13 | Trzy szuflady z czego przynajmniej jedna zamykana na kluczyk. | Tak/Podać |  |
| 14 | Ssak injektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności minimum 0,7 litra z zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak/Podać |  |
| 15 | Uchwyt na dwa parowniki mocowane jednocześnie. Mocowanie kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego parownikami typu draeger. | Tak |  |
| II. SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |
| 1 | Elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O i powietrza dostosowane do znieczulenia z niskimi i minimalnymi przepływami gazów poniżej 300ml/min | Tak |  |
| 2 | System automatycznego utrzymywania stężenia O2 w mieszaninie oddechowej powyżej minimum 23% | Tak |  |
| III. UKŁAD ODDECHOWY |
| 1 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci (powyżej 5 kg) | Tak |  |
| 2 | Możliwość prowadzenia wentylacji dzieci i dorosłych bez wymiany innego niż dreny układu pacjenta oprzyrządowania | Tak |  |
| 3 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji | Tak |  |
| 4 | Obejście tlenowe (BYPASS) | Tak |  |
| 5 | Możliwość stosowania układów półotwartych | Tak |  |
| 6 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |
| 7 | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej z pojemnikiem z wapnem sodowanym | Tak |  |
| 8 | Możliwość stosowania jednorazowych pochłaniaczy dwutlenku węgla | Tak |  |
| 9 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| IV. TRYBY WENTYLACJI RESPIRATORA ANESTETYCZNEGO |
| 1 | Respirator anestetyczny pracujący w układzie zamkniętym, półzamkniętym i otwartym o napędzie elektrycznymi sterowaniu elektronicznym | Tak |  |
| 2 | Tryb ręczny | Tak |  |
| 3 | Oddech spontaniczny | Tak |  |
| 4 | Wentylacja ciśnieniowo zmienna PCV | Tak |  |
| 5 | Wentylacja objętościowo zmienna IPPV | Tak |  |
| 6 | Nastawy ciśnienia PEEP w zakresie minimalnym od 4 do 20 cmH2O | Tak/Podać |  |
| 7 | Zastawka nadciśnieniowa (podać zakres nastaw) | Tak |  |
| V. USTAWIENIA PARAMETRÓW |
| 1 | Nastawy stosunku wdechu do wydechu min. 2:1-1:4 | Tak/ podać zakres nastaw |  |
| 2 | Nastawy częstości oddechu min. 4-60 1/min | Tak/podać zakres nastaw |  |
| 3 | Nastawy objętości oddechowej min. 50-1400 ml | Tak/podać zakres nastaw |  |
| 4 | Nastawy plateau wdechu: min. 10-50% czasu wdechu | Tak/podać zakres nastaw |  |
| 5 | Nastawy ciśnienia wdechu min. 10-60 hPa | Tak/podać zakres nastaw |  |
| VI. ALARMY |
| 1. | Niskiej minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
| 2. | Minimalnego i maksymalnego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 3. | Niskiej i wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
| 4. | Braku zasilania w energię elektryczna | Tak |  |
| 5. | Braku zasilania lub niskiego ciśnienia gazów oddechowych | Tak |  |
| 6. | Bezdechu | Tak |  |
| VII. PARAMETRY MIERZONE I OBRAZOWANE |
| 1 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych przy pomocy czujnika paramagnetycznego (nie dopuszcza się czujnika galwanicznego) | Tak |  |
| 2 | Pomiar objętości wdechowej | Tak |  |
| 3 | Pomiar objętości minutowej | Tak |  |
| 4 | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 5 | Pomiar ciśnienia plateau | Tak |  |
| 6 | Pomiar ciśnienia średniego | Tak |  |
| 7 | Pomiar ciśnienia PEEP | Tak |  |
| 8 | Pomiar częstości oddychania | Tak |  |
| 9 | Pomiar zawartości dwutlenku węgla w strumieniu wdechowym i wydechowym. Obrazowanie kapnogramu i wartości EtCO2. Zakres pomiarowy EtCO2 minimum 0-9,9 kPa. Komplety jednorazowych linii pomiarowych – min. 10 szt. | Tak/Podać |  |
| 10 | Pomiar stężenia środków anestetycznych w mieszaninie wdechowej i wydechowej dla: N2O, izofluranu, sevofluranu i desfluranu. Obrazowanie krzywej stężenia anestetyku wziewnego i wartości cyfrowej koncentracji. Oprogramowanie zawierające kalkulator parametrów MAC | Tak |  |
| 11 | Prezentacja mierzonych parametrów gazów oddechowych (O2, CO2) i stężeń anestetyków wziewnych możliwa na ekranie monitora aparatu do znieczulenia lub ekranie monitora podstawowych funkcji życiowych. | Tak |  |
| VIII. MONITOR PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Monitor modułowy – pomiar parametrów realizowany za pomocą modułów | Tak |  |
| 2 | Pojedynczy płaski medyczny ekran kolorowy LCD TFT o przekątnej min. 10" z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej sześciu krzywych | Tak/Podać |  |
| 3 | Obsługa monitora przez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy | Tak |  |
| 4 | Zasilanie AC 230V 50 Hz (+/-10 %) | Tak |  |
| 5 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe | Tak |  |
| 6 | Element montażowy zapewniający wygodną i bezpieczną eksploatację monitora na aparacie bez konieczności podłączania przewodów zasilających. | Tak |  |
| 7 | Monitor spełnia wymogi obowiązujących norm bezpieczeństwa | Tak |  |
| 8 | Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych | Tak |  |
| 9 | Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne lub automatyczne. Pamięć alarmów | Tak |  |
| 10 | Pamięć zdarzeń krytycznych | Tak |  |
| 11 | Możliwość wyświetlania trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny) | Tak/Podać |  |
| 12 | Oprogramowanie zawierające arkusze obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych, tlenowych, kalkulator infuzji | Tak/podać kalkulowane parametry oraz podać ilość leków możliwą do przeliczania |  |
| 13 | Oprogramowanie, menu na ekranie, komunikaty w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | Tak |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie monitora informacji z sieci Internet/Intranet | Tak |  |
| IX. MONITOROWANIE PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH |
| 1 | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami typu Infinity Delta | Tak |  |
| 2 | EKG, możliwość monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod, przewód EKG w komplecie. Zakres pomiarowy akcji serca min. 30-250 1/min | Tak/Podać |  |
| 3 | Reakcja monitora na brak prawidłowego kontaktu elektroda-skóra | Tak |  |
| 4 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 5 | Monitorowanie odchylenia segmentu ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiarowy minimum +/- 1,2 mV | Tak/Podać |  |
| 6 | Monitorowanie podstawowych arytmii z co najmniej dwóch odprowadzeń | Tak |  |
| 7 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. Zakres pomiarowy częstości oddechu minimum 6-80 1/min. | Tak/Podać |  |
| 8 | Pomiar wysycenie hemoglobiny tlenem. Zakres pomiarowy wysycenia 1-100%. Zakres pomiarowy tętna minimum 30-250 1/min. Czujnik na palce dla dorosłych Przewód połączeniowy w komplecie . | Tak/Podać |  |
| 9 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny (programowanie odstępów od 1 do 180 minut ), możliwość pomiarów ciśnienia u chorych w różnym wieku. Zakres pomiarowy ciśnień u dorosłych minimum 30-250 mmHg. Min. 4 mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach Przewód połączeniowy w komplecie. | Tak/Podać |  |
| 10 | Dwukanałowy pomiar ciśnienia inwazyjnego z wyposażeniem (minimum 5 szt. jednorazowych przetworników na kanał) | Tak/Podać |  |
| 11 | Dwukanałowy pomiar temperatury z czujnikiem powierzchniowym (T1) i rektalnym (T2) w komplecie. Zakres pomiarowy temperatur minimum 15-45 ºC. | Tak/Podać |  |
| 12 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego w postaci modułu (z zestawem startowym ) sterowany z poziomu monitora parametrów hemodynamicznych . | Tak |  |
| X. Pozostałe |
| 1 | Min. dwa kompletne wielorazowe układy pacjenta dorosłego - rury, worek oddechowy, maska. Minimum 10 szt. jednorazowych układów oddechowych dla dorosłych. | Tak/Podać |  |
| 2 | Przenośny moduł do pomiaru saturacji i kapnografii z krzywą pletyzmograficzną i kapnograficzną.. Pomiar następujących parametrów : SpO2, puls, całkowita hemoglobina (SpHb), methemoglibina (%SpMet), karboksyhemoglobina (% SpCO2), CO2 w strumieniu głównym. Możliwość zapamiętania do 100 pacjentów. Trendy min 72 godzinne Zasilanie elektryczne i awaryjne (na okres min 4 godzin) Waga poniżej 1 kg | Tak/Podać |  |
| 3 | Komunikacja z urządzeniem w języku polskim | Tak |  |

| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 3 Laparoskop z histeroskopem – 1 zestaw |  |
| 1 | Model,typ, producent | Podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji całego zestawu i narzędzi 2016 | Podać |  |  |
| I. Procesor wideo (sterownik obrazu) |  |
| 1 | Systemy telewizyjne HDTV 1920x1080i. | Tak |  |  |
| 2 | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników. | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość transmisji obrazu poprzez wyjście „SDI OUT” bez przejściowych wzmacniaczy. | Tak |  |  |
| 4 | Wyjścia cyfrowe min. SDI, DVI. | Tak/Podać |  |  |
| 5 | Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 3CCD. | Tak |  |  |
| 6 | Współpraca z wideolaparoskopami HD i SD z kamerą wbudowaną w końcówce wideolaparoskopu. | Tak |  |  |
| 7 | Klawiatura z możliwością edycji danych na monitorze oraz kontroli funkcji menu kamery oraz menu procesora. | Tak |  |  |
| 8 | Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła. | Tak |  |  |
| II. Ksenonowe źródło światła |  |
| 1 | Moc źródła światła min. 300 W. | Tak/Podać |  |  |
| 2 | Automatyczna regulacja jasności światła | Tak |  |  |
| 3 | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej. Miernik czasu pracy żarówki min 500h. | Tak/Podać |  |  |
| 4 | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego dla lepszego uwidocznienia struktur naczyń krwionośnych | Tak |  |  |
| III. Monitor medyczny min 26” |  |
| 1 | Rozdzielczość ekranu 1920x1080 | Tak |  |  |
| 2 | Format obrazu 16:9, współczynnik kontrastu (kontrastowość) LCD 1400:1. | Tak |  |  |
| 3 | Przekątna ekranu min 26”. Kąt widzenia (H/V - horyzontalnie / wertykalnie) min 1780/1780 | Tak/Podać |  |  |
| 4 | Sygnał wejścia/wyjścia min. SDI ( HD i SD ), Video, DVI. | Tak/Podać |  |  |
| 5 | Pracujący w standardzie HDTV, matryca 10-cio bitowa. | Tak |  |  |
| 6 | Funkcja POP i PIP. | Tak |  |  |
| IV. Insuflator |  |
| 1 | Ciśnienie przepływu dwutlenku węgla, 3-25mmHg (dla małych przestrzeni 3-15mmHg). | Tak/Podać |  |  |
| 2 | Przepływ dwutlenku węgla max 45 l/min. | Tak/Podać |  |  |
| 4 | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia. | Tak |  |  |
| 5 | Automatyczna desuflacja pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów. | Tak |  |  |
| 6 | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu w butli. | Tak |  |  |
| 7 | Trzy tryby wyświetlanych informacji, możliwość ustawienia parametrów po włączeniu urządzenia. | Tak/Podać |  |  |
| V. Pompa ssąco - płucząca . Przepływ max.1,8 l/min. |  |
| 1 | Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji. Możliwość wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssąco-płuczącej – dodatkowe wkłady do raczki ssąco-płuczącej Rurka ssąco-płucząca do montowania w rękojeści Dreny do ssania, minimum 2 szt. Dreny do płukania, minimu 2 szt. | Tak |  |  |
| VI. Wózek do zestawu |  |
| 1 | Wózek z półkami na elementy zestawu, podstawą na klawiaturę oraz ramieniem na monitor (możliwość blokowania ramienia monitora na wózku podczas przewożenia zestawu) z okablowaniem 220V, statywem na butelki z płynami do płukania, statywem na butlę CO2 oraz transformatorem stabilizującym napięcie. |  | Tak |  |  |
| 2 | Wykonany z materiału pozwalającego na dezynfekcję. |  | Tak |  |  |
| 3 | Dwa blokowane koła jezdne. |  | Tak |  |  |
| VII. Kamera medyczna. |  |
| 1 | Kamera do prowadzenia zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych kompatybilna z systemem. | Tak |  |  |
| VIII. Pompa do histeroskopii. |  |
| 1 | Pompa rolkowa. | Tak |  |  |
| 2 | Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz sterowania dotykowy. | Tak |  |  |
| 3 | Pełna kontrola nad ciśnieniem, deficytem (zadane parametry przekroczone - alarm). Menu w języku polskim (każdy ekran wyświetlany podczas zabiegu w języku polskim). | Tak |  |  |
| 4 | Automatyczne rozpoznawanie narzędzi (po potwierdzeniu na panelu sterującym rozpoznanie), współpraca z narzędziami innych firm przy zachowaniu podstawowych parametrów bezpieczeństwa pacjentki. | Tak |  |  |
| 5 | Dreny do pompy autoklawowalne do użycia dwudziestokrotnego (dla bezpieczeństwa pacjentek) minimum 5 szt. | Tak |  |  |
| IX. Histeroskop |  |
| 1 | Płaszcz 6,5mm z przepływem ciągłym - 2 szt | Tak |  |  |
| 2 | Kleszczyki chwytające, półgiętkie 5F - 2 szt | Tak |  |  |
| 3 | Nożyczki, półgiętkie 5F - 2 szt | Tak |  |  |
| 4 | Kleszczyki biopsyjne półgiętkie 5F - 2 szt | Tak |  |  |
| 5 | Optyka o średnicy 3mm, kąt patrzenia 300 ,w zestawie kontener do sterylizacji oraz tuba ochronna do sterylizacji - 2 szt | Tak |  |  |
| 6 | Światłowód typu S. Średnica wiazki 2,8mm, długość 3m, średnica zewnętrzna 6,8mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 7 | Optyka 00 w zestawie z kontenerem do sterylizacji – autoklawowalna – 2 szt | Tak |  |  |
| 8 | Światłowód typu M dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnicazewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m.- 2 szt | Tak |  |  |
| X. Narzędzia: |
| 1 | Kleszczyki chwytające typu Johan o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 16,5mm. Typu WA63120C. Bipolarne – 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Wkład do kleszczyków chwytających typu Johan o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 16,5mm. Typu WA64120C. Bipolarne - 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Kleszczyki chwytające typu Maryland o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 19 mm. Typu WA63360C. Bipolarne – 1 szt. | Tak |  |
| 4 | Kleszczyki chwytające typu Aligator 2/3 o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 28 mm. Typu A63020A – 1 szt. | Tak |  |
| 5 | Kleszczyki chwytające średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 16mm. typu A63010A. Rączka z zamkiem – 2 szt. | Tak |  |
| 6 | Kleszczyki preparacyjne o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 21mm Maryland. typu A63320A. Rączka bez zamka. 1 szt. | Tak |  |
| 7 | Nożyczki o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 19mm. Narzędzie monopolarne typu A63810A. Rączka bez zamka.1 szt. | Tak |  |
| 8 | Wkład do nożyczek o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 19mm. Narzędzie monopolarne do pozycji 11 typu A60800A. 1 szt. | Tak |  |
| 9 | Elektroda typu hak, o średnicy 5mm i długości 330mm – 2 szt. | Tak |  |
| 10 | Imadło do szycia laparoskopowego, lewe dł 330mm o średnicy 5mm typu WA63718A 2 szt. | Tak |  |
| 11 | Imadło do szycia laparoskopowego, prawe dł 330mm o średnicy 5mm typu WA63748A -1 szt. | Tak |  |
| 12 | Kabel bipolarny do diatermii Valleylab, typu A60003C – 1 szt. | Tak |  |
| 13 | Kabel monopolarny do połączenia narzędzi laparoskopowych z diatermią Valleylab, typu A0358 – 1 szt. | Tak |  |
| 14 | Tuba trokara 11x80mm, z gwintem i zaworem TroQ, typu A5859 – 2 szt. | Tak |  |
| 15 | Ostrze trokara 11x80mm, trójkątna końcówka typu A5823 – 1 szt. | Tak |  |
| 16 | Tuba redukcyjna 13/11-5,5 mm typu A5837 – 2 szt. | Tak |  |
| 17 | Uszczelka 7mm (10 szt./op) typu A5858 do trokara 11mm – 1 op. | Tak |  |
| 18 | Zawór klapkowy (10 szt/ op) typu A5839 do trokara 11mm – 1 op. | Tak |  |
| 19 | Tuba trokara 5,5x80mm, z gwintem i zaworem TroQ, typu WA 58242A - 2 szt. | Tak |  |
| 20 | Ostrze trokara 5,5x80mm, trójkątna końcówka, typu A5948 – 2 szt. | Tak |  |
| 21 | Uszczelka 3mm (10szt./op) typu A5857 do trokara 5,5mm – 1 op. | Tak |  |
| 22 | Zawór klapkowy (10 szt/ op) typu A4559 do trokara 5,5mm – 1 op. | Tak |  |
| 23 | Uszczelka do imadeł (6szt./op) do złącza luer lock typu A 0400 – 1 op. | Tak |  |
| 24 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268mm z pokrywą i matą silikonową, typu WA05970A – 2 szt. | Tak |  |
| 25 | Wkład do kontenera do sterylizacji narzędzi laparoskopowych typu WA05972A – 1 szt. | Tak |  |
| 26 | Wkład do kontenera do sterylizacji trokarów, ostrzy i akcesoriów typu A5977 – 1 szt. | Tak |  |
| 27 | Igła Veres’a 150mm – 1 szt. | Tak |  |
| 28 | Morcelator – zestaw kompletny - 1 szt. | Tak |  |
| 29 | Klipsownica 10mm – 1 szt. | Tak |  |
| 30 | Klipsy tytanowe (6 szt /mag – op = 20 magazynków) – 1 op. | Tak |  |
| XI. Narzędzia jednorazowe typu Gerati: |
| 1 | Grasper o śr 5mm i długości 330mm- 35 szt | Tak |  |
| 2 | Nożyczki o śr 5mm i długości 330mm- 15 szt | Tak |  |
| 3 | Disector o śr 5mm i długości 330mm- 15 szt | Tak |  |

Uwaga: aparat Laparoskop z histeroskopem winien zawierać zapis:

dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę , na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych)) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 4 Aparat USG – 1 szt. |
| 1. | Model, typ, producent | Podać |  |
| I. Jednostka centralna |
| 1 | Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, nie używany. | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji 2016 | TAK |  |
| 3 | Cyfrowy system formowania wiązki | TAK |  |
| 4 | Ilość kanałów procesowych Min. 500 000 | TAK/Podać |  |
| 5 | Ilość aktywnych gniazd dla głowic Min. 3 + 1 parkingowe | TAK/Podać |  |
| 6 | Przełączenie głowic <2 sec. | TAK/Podać |  |
| 7 | Dynamika systemu Min. 265 dB | TAK/Podać |  |
| 8 | Odświeżanie obrazu tzw.”frame rate” Min. 650 Hz | TAK/Podać |  |
| 9 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy Min. 1.0 – 18.0 MHz | TAK/Podać |  |
| 10 | Głębokość penetracji Min 36 cm | TAK/Podać |  |
| 11 | Liczba regulowanych ognisk min. 5 | TAK/Podać |  |
| 12 | Regulacja wysokości konsoli sterowana elektronicznie (góra-dół) | TAK |  |
| 13 | Regulacja pulpitu (przód-tył, lewo-prawo) | TAK |  |
| 14 | Monitor wbudowany w aparat LCD z regulacją pion – poziom na regulowanym dwuprzegubowym ramieniu Min. 19 cali (Min. 220 cd/m²) | TAK/Podać |  |
| 15 | Wbudowany w aparat tuch Screen Min 10 cali | TAK/Podać |  |
| 16 | Wbudowany w aparat dysk twardy Min 500 GB | TAK/Podać |  |
| 17 | Wbudowany w aparat wideoprinter B&W wraz z papierem min. 5 szt. | TAK |  |
| 18 | Pamięć kinowa Cine - Loop | TAK |  |
| 19 | Ilość klatek cine-loop Min 4000 klatek | TAK/Podać |  |
| 20 | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami | TAK |  |
| 21 | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD. | TAK |  |
| 22 | Eksport oraz zapis w formatach: JPG, AVI, Raw Data (surowe dane) | TAK |  |
| 23 | Dostępne aplikacje: a) jama brzuszna b) ginekologia c) położnictwo d) małe i powierzchniowe narządy e) tarczyca, sutki jądra f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne) g) pediatria i badania neonatalne h) urologia i) kardiologia (dzieci, dorośli, echo płodu) | TAK |  |
| 24 | Zoom HD Min x22 | TAK/Podać |  |
| 25 | Rozbudowane tryby obrazowania: a) B - Mode b) M – Mode c) M – Mode + kolor d) Color Doppler e) HD Flow f) Power Doppler g) Spektralny Doppler h) Tissue Doppler Imaging – Doppler Tkankowy i) Triplex/duplex | TAK |  |
| 26 | Uchylność bramki dopplerowskiej Min +/- 20º | TAK/Podać |  |
| 27 | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 1 – 15 mm | TAK/Podać |  |
| 28 | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 29 | PRF dla PW Min. 1,0 – 22,0 KHz | TAK/Podać |  |
| 30 | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości,i innych) | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami Min. 11 kątów | TAK/Podać |  |
| 32 | Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie 3D/4D z prędkością skanowania min. 46 klatek/sekundę | TAK |  |
| 34 | Funkcja umożliwiająca przesuwanie płaszczyzny skanu o 90º(2D) bez przesuwania sondy (możliwość jednoczesnej, w czasie rzeczywistym prezentacji obrazu referencyjnego 2D, oraz obrazu prostopadłego do tego obrazu) | TAK |  |
| 35 | Obrazowanie metodą wizualizacji trójwymiarowej pozwalająca na realistyczne odwzorowanie struktur badanych z jakością zbliżoną do obrazu rzeczywistego i regulacją światła padającego na struktury badane | TAK |  |
| 36 | Funkcja automatycznego obliczania NT | TAK |  |
| 37 | Funkcja automatycznego obliczania IT | TAK |  |
| 38 | Funkcja automatycznego obliczania biometrii płodu min. FL, HC, AC, BPD | TAK |  |
| 39 | Tryb skanowania panoramicznego | TAK |  |
| 40 | Tryb niedopplerowskiej oceny przepływów (wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania jakimkolwiek kolorem oznaczającym prędkość) | TAK |  |
| 41 | Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska | TAK |  |
| 42 | Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego | TAK |  |
| 43 | Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu | TAK |  |
| 44 | Możliwość przenoszenia danych z urz. Typu pen – drive | TAK |  |
| 45 | Gniazda USB Min. 3 | TAK/Podać |  |
| 46 | Intergracja z instniejącym systemem PACS/RIS |  |  |
| II. Głowice ultradźwiękowe |
| 1. | Głowica convexowa volumetryczna | TAK |  |
| 1a | Pasmo przenoszenia Min. 2.0-8.0 MHz | TAK/Podać |  |
| 1b | Kąt skanu 65˚ +/-2˚ | TAK/Podać |  |
| 1c | Ilość elementów Min. 192 | TAK/Podać |  |
| 1d | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 2. | Głowica endowaginalna | TAK |  |
| 2a | Pasmo przenoszenia Min. 4.0 – 9.0 MHz | TAK/Podać |  |
| 2b | Ilość elementów Min. 192 | TAK/Podać |  |
| 2c | Kąt skanu 145˚ +/-2˚ | TAK/Podać |  |
| 3. | Głowica liniowa | TAK |  |
| 3a | Pasmo przenoszenia Min. 4.0 – 10.0 MHz | TAK/Podać |  |
| 3b | Ilość elementów Min. 192 | TAK/Podać |  |
| 3c | Szerokość skanu Max. 40 mm | TAK/Podać |  |
| III. Możliwości rozbudowy (opcje) |
| 1. | Elastografia z analizą | TAK |  |
| 2. | Tryb obrazowania tomograficznego Min. 9 obrazów | TAK/Podać |  |
| 3. | Obrazowanie za pomocą kontrastu | TAK |  |
| 4. | Dicom | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie dedykowane do obrazowania 3D/4D serca płodu – STIC –oglądanie serca płodu bez utraty rozdzielczości czasowej | TAK |  |
| 6. | Oprogramowanie do obserwacji cienkiej warstwy obrazu, przy czym płaszczyzna mogłaby być poprowadzona po dowolnej krzywej złożonej | TAK |  |
| 7. | Automatyczne i manualne obliczanie objętości na obrazie 3D za pomocą tuch Screena | TAK |  |
| 8. | Stacja robocza z oprogramowaniem do obliczania ryzyka, archiwizacji badań i dostępem do aplikacji pomiarowych | TAK |  |
| 9. | Głowicę liniową wolumetryczną, endorektalną wolumetryczną, microconvexową wolumetryczną | TAK |  |
|  | Wymagane wyposażenie dodatkowe: Detektor tętna płodu | TAK |  |  |
| 10 | Detektor tętna płodu: wyświetlacz LCD 2,4 " liczbowy i graficzny z podświetleniem wysokoczuła głowica ultradźwiękowa o niskiej i bezpiecznej wartości emisji energii, częstotliwość 1,0 MHz, 2,0 MHz, 2,5 MHz +/- 5% technika pomiarowa Dopplera zakres pomiarowy 50 – 210 BPM rozdzielczość 1 BPM wbudowany głośnik wbudowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania (ładowanie poprzez port USB z sieci lub z komputera) automatyczne wyłączenie przy bezczyności ponad 1 min. Monitorowanie tętna płodu od 12 tyg. Model, typ, producent Rok produkcji 2015/2016 | Tak dla wszystkich podpunktów/Podać |  |

Uwaga: aparat USG winien zawierać zapis:

dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych). |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 5 Aparat USG – 1 szt. |
| 1 | Model, typ, producent | Podać |  |
| I. Jednostka centralna |
| 1 | Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, nie używany | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji 2016 | TAK |  |
| 3 | Cyfrowy system formowania wiązki | TAK |  |
| 4 | Ilość kanałów procesowych Min. 220 000 | TAK/Podać |  |
| 5 | Ilość aktywnych obrazowych gniazd dla głowic Min. 3 plus 1 parkingowe nie obrazowe | TAK/Podać |  |
| 6 | Przełączenie głowic <2 sec. | TAK/Podać |  |
| 7 | Dynamika systemu Min. 260 dB | TAK/Podać |  |
| 8 | Odświeżanie obrazu tzw.”frame rate”Min. 740 Hz | TAK/Podać |  |
| 9 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy Min. 1.0 – 18.0 MHz | TAK/Podać |  |
| 10 | Głębokość penetracji Min 30 cm | TAK/Podać |  |
| 11 | Liczba regulowanych ognisk Min. 5 | TAK/Podać |  |
| 12 | Regulacja wysokości konsoli (góra-dół) | TAK |  |
| 13 | Regulacja pulpitu ( lewo-prawo) | TAK |  |
| 14 | Monitor LCD wbudowany w aparat na dwuprzegubowym ramieniu z regulacją pion – poziom Min. 19 cali | TAK/Podać |  |
| 15 | Wbudowany w aparat dysk twardy Min 500 GB | TAK/Podać |  |
| 16 | Wbudowany w aparat wideoprinter B&W wraz z papierem min 5 szt. | TAK |  |
| 17 | Pamięć kinowa Cine - Loop | TAK |  |
| 18 | Ilość klatek cine-loop Min 7000 klatek | TAK/Podać |  |
| 19 | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami | TAK |  |
| 20 | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD | TAK |  |
| 21 | Eksport oraz zapis w formatach: JPG, AVI, Raw Data (surowe dane) | TAK |  |
| 22 | Dostępne aplikacje: a) ginekologia b) położnictwo c) pediatria i badania neonatalne d) małe i powierzchniowe narządy e) tarczyca, sutki jądra f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne) g) jama brzuszna h) urologia i) kardiologia | TAK |  |
| 23 | HD Zoom Min x22 | TAK/Podać |  |
| 24 | Rozbudowane tryby obrazowania: a) B - Mode b) M – Mode c) M – Mode + kolor d) Color Doppler e) Color Doppler wysokiej rozdzielczości np. HD Flow f) Power Doppler g) Spektralny Doppler h) Doppler Tkankowy Kolorowy i) Triplex/duplex | TAK |  |
| 25 | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 1 – 15 mm | TAK/Podać |  |
| 26 | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 27 | Obrazowanie trapezowe na oferowanych głowicach | TAK |  |
| 28 | Prędkość PW przy 0 kącie Min. 8m/s | TAK/Podać |  |
| 29 | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości, i inne) | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami | TAK |  |
| 31 | Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
| 32 | Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska | TAK |  |
| 33 | Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego | TAK |  |
| 34 | Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu | TAK |  |
| 35 | Możliwość przenoszenia danych z urz. Typu pen - drive | TAK |  |
| 36 | Gniazda USB na konsoli operatora Min. 2 | TAK/Podać |  |
| 37 | Aparat wyposażony w min. 1 wejście HDMI wbudowane fabrycznie w aparat | TAK |  |
| 38 | Intergracja z instniejącym systemem PACS/RIS |  |  |
| II. Głowice ultradźwiękowe |
| 1. | Głowica convexowa | TAK |  |
| 1a | Pasmo przenoszenia Min. 2.0-5.0 MHz | TAK/Podać |  |
| 1b | Kąt skanu 69˚ +/-2˚ | TAK/Podać |  |
| 1c | Ilość elementów Min. 192 | TAK/Podać |  |
| 1d | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 2. | Głowica endowaginalna | TAK |  |
| 2a | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |  |
| 2b | Pasmo przenoszenia Min. 4.0 – 10.0 MHz | TAK/Podać |  |
| 2c | Ilość elementów Min. 128 | TAK/Podać |  |
| 2d | Kąt skanu 125˚ +/-2˚ | TAK/Podać |  |
| 3. | Głowica liniowa | TAK |  |
| 3a | Pasmo przenoszenia Min. 4.0 – 12.0 MHz | TAK/Podać |  |
| 3b | Ilość elementów Min. 192 | TAK/Podać |  |
| 3c | Szerokość skanu Max. 40 mm | TAK/Podać |  |
| III. Możliwości rozbudowy (opcje) |
| 1 | Obrazowanie 3D/4D z prędkością skanowania min. 40 klatek/sekundę | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o głowicę convexową volumetryczną | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną 4-9 MHz | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną 1-4 MHz | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o tryb skanowania panoramicznego | TAK |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego obliczania NT | TAK |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania tomograficznego | TAK |  |
| 8 | Dicom | TAK |  |
| 9 | Badania na fabrycznie wbudowanym akumulatorze bez podłączenia do prądu. | TAK |  |
|  | Wymagane wyposażenie dodatkowe: Detektor tętna płodu |  |  |
| 3 | Detektor tętna płodu: wyświetlacz LCD 2,4 " liczbowy i graficzny z podświetleniem wysokoczuła głowica ultradźwiękowa o niskiej i bezpiecznej wartości emisji energii, częstotliwość 1,0 MHz, 2,0 MHz, 2,5 MHz +/- 5% technika pomiarowa Dopplera zakres pomiarowy 50 – 210 BPM rozdzielczość 1 BPM wbudowany głośnik wbudowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania (ładowanie poprzez port USB z sieci lub z komputera) automatyczne wyłączenie przy bezczyności ponad 1 min. Monitorowanie tętna płodu od 12 tyg. Model, typ, producent Rok produkcji 2015/2016 | Tak dla wszystkich podpunktów/Podać |  |

Uwaga: aparat USG winno zawierać się zapis:

dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.

System radiografii pośredniej – komplet (skanery, stacje opisowe, monitory diagnostyczne, nagrywarki płyt, licencje)

| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 6 I. AUTOMATYCZNY SKANER (CZYTNIK) DO PŁYT OBRAZOWYCH WIELOSLOTOWY - 1 szt. |
|  | Model, typ, producent | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2016 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość skanowanych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min 5 | Tak/Podać |  |
|  | Akceptowane formaty kaset z płytami obrazowymi: co najmniej 18x24, 24x30, 35x35, 35x43 (cm), | Tak |  |
|  | Skanowanie kaset o wymiarach 35x 80 cm do radiografii kości długich i kręgosłupa | Tak |  |
|  | Możliwość skanowania stomatologicznych kaset pantomograficznych o wymiarach 15x 30 cm | Tak |  |
|  | Minimalna rozdzielczość skanowania dla oferowanych kaset min 10 pikseli/mm | Tak/Podać |  |
|  | Skala szarości surowych skanowanych obrazów min 12 bit | Tak/Podać |  |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min 12 bit | Tak/Podać |  |
|  | Opcja mammograficzna 20 pikseli/mm | Tak |  |
|  | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania 10 pikseli/mm min 60 płyt/godz. | Tak/Podać |  |
|  | Zasilanie awaryjne UPS dla podtrzymywanie zasilania umożliwiającego zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego raportowania przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez internet | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia. | Tak |  |
|  | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego. | Tak |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |
| II. KASETY Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI : |
|  | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli skanowania) min 30 000 | Tak/Podać |  |
|  | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element) | Tak |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 15 x30 cm min 5 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43 cm min 5 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35 cm min 5 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30 cm min 5 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24 cm min 5 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Kaseta (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową) 35x43 cm -min 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczna obróbka wymienionych powyżej formatów kaset | Tak |  |
|  | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |
| III. STANOWISKO TECHNIKA DO PRZYPISYWANIA DANYCH PACJENTA DO OBRAZÓW |
|  | Stanowisko technika zintegrowane lub niezintegrowane ze skanerem (czytnikiem) | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora dotykowego min 19” | Tak/Podać |  |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego oraz przy pomocy klawiatury i myszki | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego | Tak |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |  |
|  | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Oprogramowanie uwidaczniające mikro zwapnienia w obrazach mammograficznych Dopuszczamy alternatywnie rozwiązanie w postaci systemu CAD, który będzie posiadał wymaganą funkcjonalność uwidaczniania mikro zwapnień w obrazach mammograficznych i będzie zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak |  |
|  | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie | Tak |  |
|  | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom. | Tak |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: - zmiana zaczernienia i kontrastu, - obracanie obrazu, - prezentacja pozytyw – negatyw | Tak |  |
|  | Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia, usuwające obraz kratki przeciwrozproszeniowej i umożliwiające ręczne blendowanie (przesłanianie) obrazu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne do wstępnej, dedykowanej obróbki badań dzieci (obok procedur predefiniowanych fabrycznie, możliwość definiowania własnych programów wstępnej obróbki ). | Tak |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak |  |
|  | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | Tak |  |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) min 40 | Tak/Podać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety | Tak |  |
|  | Wydruk obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) a w przypadku wydruku na mniejszym filmie możliwość kadrowania obrazu | Tak |  |
|  | Obsługa kilku skanerów jednocześnie min 2 skanery | Tak/Podać |  |
|  | Prowadzenie kilku otwartych badań (procedur) jednocześnie na kilku zestawach rtg w różnych gabinetach rtg, np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym. | Tak |  |
|  | Uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | Tak |  |
|  | Transmisja obrazu przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych | Tak |  |
|  | Kompozytor wydruków i wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, podział kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4 | Tak |  |
|  | Wpisywanie do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  |
|  | Prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników. | Tak |  |
|  | Podłączenie do posiadanego przez zamawiającego systemu RIS/PACS | Tak |  |

Uwaga: urządzenia winny zawierać zapis:

dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.

| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poz. 7 Automatyczny jednoslotowy skaner ogólnodiagnostyczny 1 szt. |
| 1. | Nazwa, typ, producent | Podać |  |
| 2. | Rok produkcji 2016 | Tak/Podać |  |
| 3. | Jednoslotowy skaner do radiografii cyfrowej, przeznaczony do radiografii ogólnej i mammografii – 1 szt | Tak |  |
| 4 | Ilość skanowanych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min 1 | Tak /podać |  |
| 5 | Głębia szarości obrazu generowanego min. 16 bitów | Tak, podać |  |
| 6 | Kolorowy interfejs skanera informujący o stanie systemu | Tak |  |
| 7 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bitów | Tak, podać |  |
| 8 | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm oraz możliwość skanowania płyt mammograficznych z co najmniej 20 pikseli/mm | Tak, podać |  |
| 9 | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm oraz mammograficzne 18x24cm i 24x30cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  |
| 10 | Możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15x30 cm oraz możliwość uzyskania zdjęć kości długich o min. rozmiarze 43 cm x128cm | Tak |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o skanowanie kasety 35 x 43 cm (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową 6:1, 40l/cm) | Tak |  |
| 12 | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | Tak |  |
| 13 | Możliwość podłączenia kilku konsoli techników | Tak, min. 5 (podać) |  |
| 14 | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz. | Tak. podać |  |
| 15 | Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej | Tak |  |
| 16 | Możliwość kasowania kaset niezależnie od cyklu odczytywania | Tak |  |
| 17 | Automatyczne raportowania przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez Internet | Tak |  |
| 18 | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
|  | Kasety z płytami obrazowymi stanowią komplet |
| 1 | Rok produkcji | Podać |  |
| 2 | Producent, nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 45 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, podać |  |
| 4 | Kaseta z płytą obrazową 18x24 cm -min szt 5 | Tak /Podać |  |
| 5 | Kaseta z płytą obrazową 24x30 cm -min szt 5 | Tak/Podać |  |
| 6 | Kaseta z płytą obrazową 15x30 cm -min szt 5 | Tak/Podać |  |
| 7 | Kaseta z płytą obrazową 35x35 cm -min szt 5 | Tak/Podać |  |
| 8 | Kaseta z płytą obrazową 35x43 cm -min szt 5 | Tak/Podać |  |
| 9 | Kaseta (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową ) 35x43 cm -min 1 | Tak/Podać |  |
| 10 | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | Tak |  |
| 11 | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
|  | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów - badania ogólnodiagnostyczne |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | Tak |  |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 2 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy SSD 120 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 7 Professional x64 | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Monitor dedykowany do zastosowań medycznych LCD kolorowy dotykowy, min. 22”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji | Tak |  |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 5 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków, funkcja negatyw-pozytyw | Tak |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  |
|  | Nanoszenie znaczników tekstowych i graficznych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatycznie i manualne (manualne przesuwanie pozycji blendy – granicy przesłanianego obrazu) blendowanie (przesłanianie) nie naświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) | Tak |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar kąta Cobba | Tak |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki, znaki graficzne | Tak |  |
|  | Powiększanie obrazu, lupa | Tak, podać |  |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) | ≥ 40 |  |
|  | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pediatryczne do wstępnej, dedykowanej obróbki badań dzieci (obok procedur predefioniowanych fabrycznie, możliwość definiowania własnych programów wstępnej obróbki ). | Tak |  |
|  | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | Tak |  |
|  | Prowadzenie kilku otwartych badań (procedur) jednocześnie na kilku zestawach rtg w różnych gabinetach rtg, np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym. | Tak |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie | Tak |  |
|  | Wielopoziomowy system logowania do systemu wraz z dostępem do zaawansowanych funkcji zależny od uprawnień | Tak |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, minimum Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Mammography Image, Consistent Presentation of Images | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta |  |
| 36. | Podłączenie do posiadanego przez zamawiającego systemu RIS/PACS |  |  |

Uwaga: aparat skaner wieloslotowy winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.

|  | Poz. 8 Ogólnodiagnostyczna Stacja Lekarska I – (komputer z dwoma monitorami medycznymi i jednym monitorem opisowym) – 1 zestaw x 3 szt. |
| --- | --- |
| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.) |
| 1 | Nazwa ,typ ,producent | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2016 |  |  |
| 3 | Komputer stacji diagnostycznej, minimalne parametry: Procesor min czterordzeniowy 3,7 GHz (Xeon) Pamięć RAM min. 12 GB Dwa procesory graficzne ADM D300 Dysk twardy SSD 256 GB z magistralą PCIe Wbudowane dwa porty Gigabit Ethernet 10/10/1000 Base-T Sieć bezprzewodowa Wi-Fi (802.11ac) zgodna z IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Złącza min.: 6xThunderbolt 2, 1 x HDMI 1.4 UltraHD, 4 x USB 3.0 | TAK, dla wszystkich podpunktów/podać oferowane parametry |  |
| 4 | Audio: Wspólne optyczne wyjście cyfrowe audio/analogowe wyjście mini-jack audio Gniazdo słuchawkowe mini-jack z obsługą zestawu słuchawkowego Wbudowany głośnik Port HDMI obsługuje odtwarzanie dźwięku wielokanałowego | TAK, dla wszystkich podpunktów/podać oferowane parametry |  |
| 5 | System operacyjny MacOS X lub równoważny | TAK, podać |  |
| 6 | Akcesoria: Mysz przewodowa Klawiatura numeryczna Napęd CD/DVD | TAK |  |
| 7 | Monitor opisowy min. 19 cali z interfejsem DisplayPort | Tak, podać |  |
| 8 | Monitor medyczny (2 sztuki), Minimalne parametry: Rodzaj wyświetlacza: LCD z panelem IPS TFT przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM Rozmiar ekranu: 21.3” Rozdzielczość natywna: 2MP 1600 x 1200 pikseli Wielkość plamki: 0.270 mm Kontrast: 1400:1k Jasność: 760 cd/m2 Ilość wyświetlanych tonów szarości: 10 bit (1024 odcienie) Fabryczna kalibracja: Zgodna z DICOM GSDF przy 400 cd/m2 Korekcja gamma: 14 bit Tablica LUT (programowalna): 14 bit Wbudowany kalibrator (typu FRONT sensor) umożliwiający kalibrację monitora zgodnie z wytycznymi DICOM. Testy akceptacyjne: możliwość przeprowadzenia testu akceptacyjnego samodzielnie przez monitor bez konieczności podłączenia monitora do stacji roboczej. Złącza: 1xDVI-D, 1xDisplay Port Waga: Nie więcej niż 11,7 kg Kalibracja: Monitor indywidualnie kalibrowany fabrycznie zgodnie z wytycznymi DICOM GSDF. Możliwość kalibracji sprzętowej przez użytkownika przy użyciu oprogramowania producenta monitora, dołączone oprogramowanie tego samego producenta co monitor, umożliwiające precyzyjną kalibrację monitora wraz z raportowaniem, ustawienie automatyczne harmonogramu, realizację testów zgodności z DICOM wraz z raportowaniem, wykonywanie testów QA (kontroli jakości) zgodnych z procedurami AAPM TG18 (2005) / DIN V6868-57 / IEC 62563-1 wraz z raportowaniem, udostępniające wzorce testowe zgodne z AAPM TG18, raporty luminacji, możliwość ustawienia alertów, funkcja parowania monitorów. Tryb monochromatyczny: predefiniowany tryb monochromatyczny 10-bitowy umożliwiający pracę monochromatyczną na całym obszarze roboczym monitora. Certyfikaty: CE-MDD (EN60601-1, EN60601-1-2) wymagany zewnętrzny kalibrator producenta monitorów wraz z oprogramowaniem | TAK, dla wszystkich podpunktów/podać oferowane parametry |  |
|  | Poz. 9 Stacja opisowa II Sprzęt komputerowy- monitor opisowy zintegrowany z jednostką główną – szt 1 |
| 1 | Zintegrowany z jednostką główną monitor o przekątnej min 27” | TAK/Podać |  |
| 2 | Typ ekranu: IPS z podświetleniem LED | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość naturalna: min 5120 x 2880 | TAK/Podać |  |
|  | Uwaga: winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą zintegrowane z istniejącym Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare System HIS jest obecnie zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. Integracja polega na dostawie odpowiedniej ilości licencji dla systemu PACS, RIS i HIS, wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne – szt 4 |
| 1 | Oprogramowanie przechowujące lokalni dane obrazowe i bazę̨ danych wykonanych badań/pacjentów (pobranych z RIS/PACS lub przesłanych do stacji ze skanera kaset z płytami obrazowymi lub stanowiska przypisywania danych do obrazów) | TAK |  |
| 2 | Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM (jednoramkowych, wieloramkowych) | TAK |  |
| 3 | Odczyt i wyświetlanie nowego formatu wieloramkowego MRI/CT (grupa 5200) | TAK |  |
| 4 | JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000, RLE | TAK |  |
| 5 | Monochrome1, Monochrome2, RGB, YBR, Planar, Palettes, | TAK |  |
| 6 | Wsparcie dla każdego (nie tylko kwadratowego) Pixel Aspect Ratio | Tak |  |
| 7 | Zapis plików SC (zrzuty ekranowe) DICOM z dowolnych rekonstrukcji 2D,3D | TAK |  |
| 8 | Odczyt i wyświetlanie wszystkich danych plików DICOM | TAK |  |
| 9 | Odczyt i zapis DICOM CD/DVD (wsparcie dla DICOMDIR) | TAK |  |
| 10 | Eksport plików DICOM do formatu TIFF, JPEG, Quicktime, RAW, DICOM, PACS | TAK |  |
| 11 | Nagrywanie płyt CD/DVD z obsługą DICOMDIR wraz z przeglądarką Weasis (umożliwiającą odczyt danych obrazowych na platformie Windows) | TAK |  |
| 12 | Zintegrowana baza danych kompatybilna z SQL obsługująca nieograniczoną liczbę obrazów | TAK |  |
| 13 | Wysyłanie badań (C-STORE SCU, DICOM Send) | TAK |  |
| 14 | Pobieranie badań (C-STORE SCP, DICOM Listener) | TAK |  |
| 15 | Wyszukiwanie i pobierania badań z/do PACS (C-FIND SCU, C-MOVE SCU, WADO) | TAK |  |
| 17 | Konwersja w locie pomiędzy wszystkimi syntaksami transferu DICOM | TAK |  |
| 18 | C-GET SCU/SCP i WADO – wsparcie dla dynamicznego transferu IP | TAK |  |
| 19 | Obsługa DICOM Print | TAK |  |
| 20 | Integracja z OsiriX HD dla iPhone/iPad | TAK |  |
| 21 | Wsparcie dla plików innych niż DICOM, min: Pliki LSM Zeiss (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) Pliki BioRadPIC (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) TIFF (8, 12, 16, 32 bit), wielostronicowe ANALYZE (8, 12, 16, 32 bit) PNG, JPEG, PDF (wielostronicowe), Quicktime, AVI, MPEG, MPEG4 | TAK |  |
|  | Przeglądarka 2D | TAK |  |
| 1 | Intuicyjny Interfejs | TAK |  |
| 2 | Edytowalne paski narzędzi | TAK |  |
| 3 | Interpolacja dwusześcienna | TAK |  |
| 4 | Gruba kostka dla MR i wielowarstwowego CT (średnia, MIP, volume rendering) | TAK |  |
| 5 | ROI (Obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, punkt z funkcją cofnij/ponów | TAK |  |
| 6 | Zaznaczanie obrazu kluczowego (Key Image) | TAK |  |
| 7 | Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy z kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad | TAK |  |
| 8 | Edytowalne tablice translacji kolorów (CLUT – Color Look-Up Tables) | TAK |  |
| 9 | Edytowalne filtry konwolucyjne 3x3 i 5x5 (filtry kostne itp.) | TAK |  |
| 10 | Przeglądarka 4D dla CT serca i innych serii o przebiegu czasowym | TAK |  |
| 11 | Fuzja obrazów dla PET-CT i SPET-CT z nastawialnym procentem blendingu | TAK |  |
| 12 | Subtrakcja obrazów dla angiografii | TAK |  |
| 13 | Eksport miniatur/okien magnetycznych | TAK |  |
| 14 | Rejestracja dla fuzji obrazów oraz ponowne dzielenie na warstwy (reslicing) | TAK |  |
| 15 | Dzielenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 16 | Łączenie obrazów | TAK |  |
| 17 | Wsparcie dla wtyczek dostarczających funkcje zewnętrzne | TAK |  |
|  | Post-Processing 3D | TAK |  |
| 1 | Rekonstrukcje MPR (multiplanarne) z grubą kostką (Średnia, MIP, Rendering objętościowy) | TAK |  |
| 2 | 3D MPR po krzywej z grubą kostką | TAK |  |
| 3 | 3D MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |
| 4 | 3D Volume Rendering (Objętościowy) | TAK |  |
| 5 | 3D Surface Rendering (Powierzchniowy) | TAK |  |
| 6 | 3D ROI (Obszary zainteresowania) | TAK |  |
| 7 | Rejestracja dla rekonstrukcji 3D | TAK |  |
| 8 | Stereowizja | TAK |  |
| 9 | Eksport obrazów 3D do Quicktime, Quicktime VR, TIFF, JPEG | TAK |  |
| 10 | Wszystkie przeglądarki 3D wspierają fuzję obrazów dla badań PET-CT oraz tryb 4D dla CT serca. | TAK |  |
| 11 | Obsługa wątków dla konfiguracji wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych | TAK |  |
| 12 | Odczyt asynchroniczny | TAK |  |
| 13 | Obsługa OpenGL dla Przeglądarki 2D oraz 3D | TAK |  |
| 14 | Obsługa akceleratorów kart graficznych z teksturowaniem 3D | TAK |  |
| 15 | Obsługa architektury 32 i 64 bit | TAK |  |
| 16 | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | TAK |  |
| 17 | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. | TAK |  |
| 18 | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. | TAK |  |
| 19 | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |
| 20 | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. | TAK |  |
| 21 | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  |
| 22 | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. | TAK |  |
| 23 | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, | TAK |  |
| 24 | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. | TAK |  |
| 25 | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii | TAK |  |
| 26 | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | TAK |  |
| 27 | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. | TAK |  |
| 28 | Subtrakcja obrazów | TAK |  |
| 29 | Pomiar kątów Cobba | TAK |  |
| 30 | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | TAK |  |
| 31 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | TAK |  |
| 32 | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. | TAK |  |
| 33 | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. | TAK |  |
| 34 | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, | TAK |  |
| 35 | Funkcja powiększania obrazu, min.: lupa, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | TAK |  |
| 36 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | TAK |  |
| 37 | Oprogramowanie w języku Polskim i wersji 64 bitowej | TAK |  |
| 38 | Oprogramowanie zintegrowane desktopowo z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS | TAK |  |
| 39 | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa | TAK |  |
| 40 | Podłączenie lekarskich stacji diagnostycznych do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS | TAK |  |
| Uwaga: aparat winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą zintegrowane z istniejącym Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare System HIS jest obecnie zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. Integracja polega na dostawie odpowiedniej ilości licencji dla systemu PACS, RIS i HIS, wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu |
| Poz. 10 Monitory diagnostyczne –szt. 4 |
| 1 | Monitor 2,3MP kolorowy z trybem monchromatycznym 10-bit podświetlenie LED | TAK |  |
| 2 | Rozmiar ekranu min 24,1“ | TAK/Podać |  |
| 3 | Jasność min 350cd/m2 | TAK/Podać |  |
| 4 | Kontrast min 1000:1 | TAK/Podać |  |
| 5 | Złącza min.: 1xDVI-D, 1x Display Port, 1xHDMI, 1x VGA | TAK /Podać |  |
| 6 | Karty vga do istniejących PC | TAK /Podać |  |

| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 11. Cyfrowy negatoskop – 1 szt. |
| 1 | Model, typ, producent | podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2016 | Tak/podać |  |
| 1 | Urządzenie na statywie jezdnym z możliwością do zamontowania w ścianie, obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji. | TAK |  |
| 2 | Klawiatura składana, podfoliowa z powłoką antybakteryjną z touchpad’em, przewody zabudowane niewidoczne, zmywalna | TAK |  |
| 4 | Nagrywarka płyt stacja DVD +/-RW Lightscribe/Label flash | TAK |  |
| 5 | Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, minimum 8-krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych | TAK/Podać |  |
| 6 | Min Dwa złącza USB min. 2.0 zabezpieczone przed zalaniem | TAK/podać |  |
| 7 | Gniazda sygnału wejściowego min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Display Port | TAK/Podać |  |
| 8 | Kontrola monitora poprzez złącze RJ 45 lub RS 232. | TAK/Podać |  |
| 9 | Gniazdo sieciowe LAN zabezpieczone przed zalaniem 10/100/1000MBit | TAK |  |
| 10 | Zasilanie 230V;50Hz +/-10% | TAK |  |
| 11 | System operacyjny: min. Windows 7 Professional | TAK/Podać |  |
| 12 | Płyta główna zbudowana w oparciu o układ Intel | TAK |  |
| 13 | Procesor klasy i5 min. 3,2 GHz osiągający min. 6500 punktów w teście PassMark. | TAK/Podać |  |
| 14 | Pamięć RAM min.4 GB z możliwością rozbudowy do min.8 GB | TAK/Podać |  |
| 15 | Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu | TAK |  |
| 16 | Dysk twardy min. 500 GB z możliwością powiększenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID. | TAK/Podać |  |
| 17 | Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 1, posiadające sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT monitora, Matryca SPV-A podświetlanie W-LED | TAK |  |
| 18 | Przekątna monitora min. 40” | TAK/Podać |  |
| 19 | Rozdzielczości monitora 40” min. 1920x1080 – FullHD | TAK/Podać |  |
| 20 | Kąt widzenia monitora poziom/pion – min. 178º / 178º | TAK/Podać |  |
| 21 | Jasność monitora 40” min. 700 cd/ m² | TAK/Podać |  |
| 22 | Kontrast monitora min. 3000:1 dla min. 40” | TAK/Podać |  |
| 23 | Kamera do wideo komunikacji minimum 2 Mpix | TAK/Podać |  |
| 24 | Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy medycznej MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 25 | Konfiguracja z RIS/PACS posiadanym przez zamawiającego Uwaga: aparat winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą zintegrowane z istniejącym Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare System HIS jest obecnie zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. Integracja polega na dostawie odpowiedniej ilości licencji dla systemu PACS, RIS i HIS, wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu | TAK |  |
| Poz. 12. Nagrywarka płyt - 2 szt. |

| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model, typ, producent | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2016 | Tak/Podać |  |
| 3 | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie)min. 30 nośników CD-R,min. 15 nośników DVD | Tak/Podać |  |
| 4 | Liczba pojemników wejściowych min 2 | Tak/Podać |  |
| 5 | Liczba pojemników wyjściowych min 1 | Tak/Podać |  |
| 6 | Pojemność pojemników wejściowych min 100 | Tak/Podać |  |
| 7 | Pojemność pojemnika wyjściowego min 50 | Tak/Podać |  |
| 8 | Rozdzielczość drukowania min 1440x 1440 | Tak/Podać |  |
| 9 | Ilość dysz min 180 czarny + 180 kolor | Tak/Podać |  |
| 10 | Liczba pojemników z tuszem max 6 | Tak/Podać |  |
| 11 | Zakres ustawienia średnicy zewnętrznej 119 - 70 mm | Tak/Podać |  |
| 12 | Zakres ustawienia średnicy wewnętrznej 50-18mm | Tak/Podać |  |
| 13 | Powierzchnia obszaru drukowania 45-116mm | Tak/Podać |  |
| 14 | Liczba napędów min 2 | Tak/Podać |  |
| 15 | Wymiary | Podać |  |
| 16 | Waga | Podać |  |
| 17 | Poziom hałasu | Podać |  |
| 18 | Zużycie energii | Podać |  |
| 19 | Komunikacja USB 3.0 | Tak |  |
| 20 | Deklarowana żywotność 75.000 płyt lub 5 lat | Tak/Podać |  |
| 21 | Normatywne obciążenie miesięczne min. 1200 płyt na miesiąc | Tak/Podać |  |
| 22 | Konfiguracja z RIS/PACS posiadanym przez zamawiającego Uwaga: aparat winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą zintegrowane z istniejącym Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare System HIS jest obecnie zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. Integracja polega na dostawie odpowiedniej ilości licencji dla systemu PACS, RIS i HIS, wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu | Tak |  |

| Poz. 13. Warunki dodatkowe dla Systemu radiologii pośredniej |
| --- |
| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Remont (adaptacja) pomieszczeń w których będą zamontowane skanery ze stacjami technika, stacje opisowe, roboty do nagrywania (malowanie, wykładziny, ewentualnie płytki ceramiczne, wymiana drzwi 90 cm) - dwie lokalizacje Płytki klasa ścieralności min.IV, wykładzina podłogowa: homogeniczna, antystatyczna, grubość warstwy ścieralnej min. 1,5 milimetra, klasa ścieralności T. Farba lateksowa odporna na szorowanie środkami dezynfekcyjnymi z atestem PZH. | Tak |  |
| 2 | Wykonanie sieci połączeń internetowych ( pomiędzy skanerami ,stacjami opisowymi, robotami do nagrywania, urządzeniami wielofunkcyjnymi, drukarkami, a serwerownią) w dwóch lokalizacjach – Zegadłowicza serwerownia – piętro niżej ~ 60m Szpitalna serwerownia -piętro wyżej ~40m Oraz wykonanie sieci połączeń internetowych dla Aparat RTG ok. 60m Dla Laparsokop z histeroskopem i Negatoskop cyfrowy ok. 120 m Dla aparat usg I ok. 30 m Dla aparat usg II ok. 60m Dla monitory diagnostyczne 4 szt. ok. | Tak |  |
| 3 | Konfiguracja z RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego Uwaga: aparat winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą zintegrowane z istniejącym Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare System HIS jest obecnie zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. Integracja polega na dostawie odpowiedniej ilości licencji dla systemu PACS, RIS i HIS, wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu | Tak |  |
| 4 | Licencja systemu PACS/RIS Alteris 6 zestawy – jest bezterminowa. | TAK |  |

| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 14. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt. |
| 1 | Model, typ, producent | podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2015/2016 | Tak/podać |  |
| 3 | Podstawowe funkcje urządzenia: - Drukarka - Kopiarka - Skaner - Faks | TAK |  |
| 4 | Maksymalna szybkość druku (mono), 40 str./min. | TAK/Podać |  |
| 5 | Maks. rozmiar nośnika A4 | TAK/Podać |  |
| 6 | Rozdzielczość w pionie (mono), 1200 dpi | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość w poziomie (mono), 1200 dpi | TAK |  |
| 8 | Wydajność 100000 str./mies. | TAK/Podać |  |
| 9 | Gramatura papieru 60-163 g/m2 | TAK/Podać |  |
| 10 | Pojemność podajnika papieru, kasetowy na 300szt., wielofunkcyjny na 50szt. | TAK |  |
| 11 | Pojemność tacy odbiorczej 150 szt. | TAK |  |
| 12 | Maks. pojemność podajników 800 szt. | TAK/Podać |  |
| 13 | Zainstalowana pamięć Minimum 256 MB | TAK/Podać |  |
| 14 | Maksymalna wielkość pamięci 512 MB | TAK/Podać |  |
| 15 | Złącza zewnętrzne USB 2.0; karta Ethernet 10/100/1000 BaseTX | TAK |  |
| 16 | Kabel RJ45 dł. Min. 30 m | TAK/Podać |  |
| 17 | Obsługiwane języki drukarek (jeden z wymienionych) PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL | TAK |  |
| 18 | Emulacje PostScript Level 3 | TAK |  |
| 19 | Obsługiwane systemy operacyjne, min.: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-bitowe), Microsoft Windows XP (64-bitowe), Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32-bitowe), Microsoft Windows 7 (64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux | TAK/Podać |  |
| 20 | Dodatkowe opcje: Automatyczny dupleks Możliwość zastosowania tonera o wydajności 10 000 stron zgodnie z ISO / IEC 19752 Bęben światłoczuły zintegrowany z tonerem do drukarki. Toner startowy BLACK na 5000 stron | TAK dla wszystkich podpunktów/Podać |  |

Uwaga: urządzenie winno zawierać zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu

| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 16. Drukarka laserowa – 2 szt. |
| 1 | Model, typ, producent | podać |  |
| 2 | Rok produkcji 2015/2016 | Tak/podać |  |
| 3 | Maksymalna szybkość druku (mono), 40 str./min. | TAK/Podać |  |
| 4 | Maks. rozmiar nośnika A4 |  |  |
| 5 | Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi | TAK |  |
| 7 | Wydajność 100000 str./mies. | TAK/Podać |  |
| 8 | Gramatura papieru 60-163 g/m2 | TAK/Podać |  |
| 9 | Pojemność podajnika papieru kasetowy na 300szt., wielofunkcyjny na 50szt. | TAK |  |
| 10 | Pojemność tacy odbiorczej 150 szt. | TAK |  |
| 11 | Maks. pojemność podajników 300 szt. | TAK/Podać |  |
| 12 | Zainstalowana pamięć Minimum 256 MB | TAK/Podać |  |
| 13 | Maksymalna wielkość pamięci 512 MB | TAK/Podać |  |
| 14 | Złącza zewnętrzne USB 2.0; karta Ethernet 10/100/1000 BaseTX | TAK |  |
| 15 | Kabel RJ45 Tak; dł. min. 3.0 m | TAK/Podać |  |
| 16 | Obsługiwane języki drukarek (jeden z wymienionych) PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL | TAK |  |
| 17 | Emulacje PostScript Level 3 | TAK |  |
| 18 | Obsługiwane systemy operacyjne, min.: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-bitowe), Microsoft Windows XP (64-bitowe), Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32-bitowe), Microsoft Windows 7 (64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux | TAK/Podać |  |
| 19 | Dodatkowe opcje: Automatyczny dupleks Możliwość zastosowania tonera o wydajności 15 000 stron zgodnie z ISO / IEC 19752 Bęben światłoczuły zintegrowany z tonerem do drukarki. Toner startowy BLACK na 2000 stron | TAK dla wszystkich podpunktów/Podać |  |

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)