ZP-2200-26/18

Załącznik nr 3.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1

| l.p | Asortyment/Parametry wymagane | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Wytwórca/ Nazwa handlowa /kod lub nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Gwarancja min ( miesięcy ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |  |  |
| 1 | Wózek zabiegowy | 3 szt. |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 2 | Wózki do transportu pacjenta | 4 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 3 | Stolik do instrumentowania | 6 szt. |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 4 | Wózek reanimacyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 5 | Łóżko pacjenta dedykowane na salę wybudzeń | 4 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |

W kolumnie nr 10 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-26/18

Załącznik nr 3.1.1

Opis przedmiotu zamówienia:  Wózek zabiegowy – poz. 1

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Wózek zabiegowy – 3 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych | TAK |  |
| 2 | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych | TAK |  |
| 3 | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm | TAK |  |
| 4 | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. | TAK |  |
| 5 | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia | TAK |  |
| 6 | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. | TAK |  |
| 7 | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów | TAK |  |
| 8 | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | TAK |  |
| 9 | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. | TAK |  |
| 10 | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | TAK |  |
| 11 | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody | TAK |  |
| 12 | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm | TAK |  |
| 13 | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa | TAK |  |
| 14 | Wózek posiada min. 9 prowadnic | TAK |  |
| 15 | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic | TAK |  |
| 16 | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm | TAK |  |
| 17 | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm | TAK |  |
| 18 | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm | TAK |  |
| 19 | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | TAK |  |
| 20 | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 2 szt, na drugim boku x 1szt | TAK |  |
| 21 | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- 5mm 3 x 600x400x140mm +/- 5mm 1 x 600x400x220mm +/- 5mm | TAK |  |
| 22 | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa | TAK |  |
| 23 | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności | TAK |  |
| 24 | Możliwość zastąpienia wszystkich szuflad koszami wyjętymi z zabudowy meblowej. System ISO | TAK |  |
| 25 | Zamek centralny wszystkich szuflad | TAK |  |
| 26 | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, 1 x do średniej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji | TAK |  |
| 27 | Na blacie dodatkowy metalowy uchwyt na min. 3 butelki | TAK |  |
| 28 | Dodatkowe akcesoria: - uchwyt na pojemnik na zużyte igły - kosz na śmieci zawieszany na listwie - koszyk metalowy druciany zawieszany na listwie | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Wózek do transportu poz. 2

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Wózek do transportu pacjenta – 4 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek przeznaczony do transportu chorego w pozycji leżącej na teranie szpitala bądź innych placówek medycznych | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
| 3 | Regulacja wysokości wózka - hydrauliczna | TAK |  |
| 4 | Składane barierki boczne | TAK |  |
| 5 | Regulowany podgłówek za pomocą mechanizmu typu „rastomat” | TAK |  |
| 6 | Krążki odbojowe | TAK |  |
| 7 | Blat wózka - płyta HPL przezierna dla promieni RTG | TAK |  |
| 8 | Na wyposażeniu materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP | TAK |  |
| 9 | Wózek wyposażony w płynną regulację przechyłu Trendelnburga z możliwością zablokowania za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 10 | Centralna blokada kółek | TAK |  |
| 11 | Wieszak na kroplówkę | TAK |  |
| 12 | Kosz na rzeczy osobiste | TAK |  |
| 13 | Stelaż pokryty farbą antybakteryjną w kolorze białym | TAK |  |
| 14 | Długość materaca/ całkowita 1950mm/2180mm +/- 50mm | TAK |  |
| 15 | Szerokość materaca /całkowita 650mm /780mm +/- 50mm | TAK |  |
| 16 | Wysokość 47-86cm | TAK |  |
| 17 | Regulacja kąta podgłówka min. 0° do 80° | TAK |  |
| 18 | Pozycja Trendelenburga 0° do 12° | TAK |  |
| 19 | Maksymalne obciążenie min. 200kg | TAK/Podać 200kg-0 pkt powyżej 200kg -5 pkt |  |

Data:	   ..............................										..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Stolik do instrumentowania – poz. 3

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Stolik do instrumentowania – 6 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik instrumentalny typu „MAYO” | TAK |  |
| 2 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | TAK |  |
| 3 | Blat z pogłębieniem min 3 mm | TAK |  |
| 4 | Blat obracany w poziomie o 360o z blokadą obrotu | TAK |  |
| 5 | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości w zakresie 960 – 1330 mm (podać) | TAK |  |
| 7 | Podstawa przejezdna na 3 kołach pojedynczych | TAK |  |
| 8 | Średnica kół min. 75 mm (podać), wszystkie z hamulcem | TAK |  |
| 9 | Wymiary blatu min 750 x 500 mm | TAK |  |
| 10 | Wymiar powierzchni użytkowej blatu 700 x 450 mm | TAK |  |

Data:	   ..........................…										..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Wózek reanimacyjny – poz. 4

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Wózek reanimacyjny – 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny konstrukcja wykonana z aluminium, ściany boczne i tylna ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 2 | Wózek odporny na promienie UV, zarysowania i obicia | TAK |  |
| 3 | Wózek posiadający zaokrąglone krawędzie łatwe w czyszczeniu | TAK |  |
| 4 | Podstawa wózka zaopatrzona w odboje oraz 4 kółka o średnicy min. 125 mm w tym dwa z nich z hamulcami | TAK |  |
| 5 | Wózek wyposażony w krążki odbojowe | TAK |  |
| 6 | Wymiary wózka bez akcesoriów Szerokość: 760 mm (+/- 40 mm): Głębokość: 600 mm (+/- 40 mm): Wysokość (bez akcesoriów): 1000 mm (+/- 40 mm): | TAK |  |
| 7 | Blat roboczy z tworzywa sztucznego, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji zaopatrzony w podwyższone krawędzie zatrzymujące płyn z co najmniej 3 stron | TAK |  |
| 8 | Wózek wyposażony w 5 szuflad zamykanych centralną blokadą: Szuflady w formie wyjmowanych kuwet z regulowanymi przegródkami - 1 szuflada o wysokości 50 mm (+/- 10 mm) - 3 szuflady o wysokości 100 mm (+/- 10 mm) - 1 szufladę o wysokości 200 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 9 | Szuflady wyposażone w prowadnice o pełnym wysuwie | TAK |  |
| 10 | Szuflady wyposażone w uchwyty oraz fronty z tworzywa | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie wózka: - Uchwyt do prowadzenia - Półka na defibrylator / monitor - Regulowany uchwyt kroplówki z 2 metalowymi haczykami - Uchwyt na butlę tlenową - Płyta do reanimacji | TAK |  |

Data:	   ..........................…										..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia: Łóżko pacjenta  wraz z materacem – poz. 5

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Łóżko pacjenta wraz z materacem – 4szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 228cm± 8cm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka 102cm ± 8cm | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 50cm ± 10cm | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 90cm ± 10cm | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. | TAK |  |
|  | Łóżko oparte na kolumnach - przekrój cylindryczny lub prostopadłościenny | TAK /Podać Przekrój cylindryczny – 0 pkt. Przekrój prostopadłościenny – 5 pkt. |  |
|  | Segment oparcia przezierny dla promieni Roentgena, | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min 650 | TAK/ Podać 650 – 0pkt. Więcej niż 650 – 5 pkt |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 - 350± 50 | TAK |  |
|  | Manualna regulacja segmentu podudzia | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 - 120± 50 | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.– Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( - 140 ) - (+ 140 ) -/+ 50 | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Funkcja dostępna z jednego przycisku dostępna z panelu centralnego z możliwością ulokowanego go w dolnym szczycie łóżka. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Regulacje elektrycznych funkcji łóżka dostępne z panelu centralnego chowanego w półkę na pościel z możliwością powieszenia na dolnym szczycie oraz pilota przewodowego | TAK |  |
|  | Selektywna blokada wybranych funkcji elektrycznych dostępna na centralnym panelu | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria zasilająca | TAK |  |
|  | 4 podwójne antystatyczne kółka o średnicy min 120mm. | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana dźwignią zlokalizowaną pod dolnym szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Mechaniczna lub/bądź elektryczna funkcja CPR segmentu oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º, 60º, 90º Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki za pomocą zwolnienia blokady na ergonomicznej wysokości dla personelu medycznego. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. | TAK |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o min. 12cm | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
|  | Półka na pościel | TAK |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 225kg | TAK Podać 225kg- 0 pkt powyżej 225 kg – 10 pkt |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V; 50 Hz | TAK |  |
| 34. | Przechyły boczne realizowane za pomocą pilota przewodowego | TAK |  |
| 35. | Elektroniczny pomiar masy pacjenta (waga wbudowana w łóżko) | TAK |  |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERACA PRZECIWODLEŻYNOWEGO |  |
| 36. | Długość materaca [cm] 200 cm+/-5 cm | TAK |  |
| 37. | Szerokość materaca[cm] 90 cm +/-5 cm | TAK |  |
| 38. | Grubość materaca [cm] Min 18 cm | TAK |  |
| 39. | Waga materaca [kg] Max. 6,5 kg. |  |  |
| 40. | Materac wyposażony w komory powietrzne podzielone na 3 strefy: strefa głowy – statyczna, strefa tułowia i nóg – dynamiczne. W strefie nóg dodatkowa poduszka powietrzna pod systemem komór, która wzmacnia amortyzację nacisku w strefie pięt. | TAK |  |
| 41. | Materac wyposażony w czujnik który pozwala na ułożenie ciała pacjenta w materacu zapewniając idealny współczynnik dystrybucji masy ciała pacjenta do powierzchni styku, a także zapewnia właściwe wsparcie dla ciała pacjenta. | TAK |  |
| 42. | Materac pracujący w trybie ciągłego niskiego ciśnienia | TAK |  |
| 43. | Zewnętrzna pompa | TAK |  |
| 44. | Alarm wizualny i akustyczny w przypadku awarii | TAK |  |
| 45. | Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji min 150/ +/-15 kg | TAK |  |
| 46. | Całkowicie przezierny dla RTG | TAK |  |
| 47. | Manualny zawór CPR w sekcji głowy, dodatkowo przy kompresorze. | TAK/Podać CPR od strony głowy – 0 pkt. 2 zawory CPR – 5 pkt. |  |
| 48. | Materac w pokrowcu z jonami srebra, wodoodporny, ognioodporny, antybakteryjny, antystatyczny i łatwy do czyszczenia. | TAK |  |

Data:	   ..........................…										..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI*

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dla sprzętu: (wpisać nazwę urządzenia) |
| 1 | Okres gwarancji | Długość okresu gwarancji dla urządzenia – minimum podane w formularzu asortymentowo-cenowym | Podać |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  |
|  |  | wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  |
|  |  | dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  |
| 1.5 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  |
| 1.6 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 | Podać |
| 1.7 | Miejsce wykonywania naprawy | w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy |  |
| 1.8 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.10 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  |
| 1.11 | Przedłużenie gwarancji | o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy |  |
| 1.12 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  |
| 1.13 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych |  | Podać (min 8 lat) |
| 1.14 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.15 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.16 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów |  | Podać |
| 1.17 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | osoba telefon fax/e-mail | Podać ................................................ ................................................ ................................................ |
| 1.18 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty). | podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. | Podać |
| 1.19 | Szkolenie z obsługi dostarczonego zestawu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 1.21 | Założenie paszportu technicznego wraz z wpisem o sprawności i terminie kolejnego przeglądu. | Tak |  |

Uwaga * - formularz należy wypełnić dla każdego sprzętu/urządzenia odrębnie.

Data:	   ..........................…										..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-26/18

Załącznik nr 3.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2

| l.p | Asortyment/Parametry wymagane | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Wytwórca/ Nazwa handlowa /kod lub nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Gwarancja min ( miesięcy ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |  |  |
| 1 | Stół operacyjny ortopedyczny | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2 | Diatermia chirurgiczna | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 3 | Diatermia z funkcją waporyzatora | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 4 | Kardiomonitor transportowy | 2 szt |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 5 | Kardiomonitor | 4 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |

W kolumnie nr 10 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-26/18

# Załącznik nr 3.2.1

# Opis przedmiotu zamówienia:  Stół ortopedyczny poz. 1

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Stół ortopedyczny – 2 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu. | TAK |  |
| 2 | Stół mobilny wyposażony w tzw. „5 koło” ułatwiające przemieszczanie stołu na prostych odcinkach | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3 | Koła na obrotnicach umieszczone w obrysie podstawy, z dodatkowymi osłonami chroniącymi przed zanieczyszczeniami. | TAK |  |
| 4 | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji lub w postaci chowanych kół sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota. | TAK/Podać Stopki – 5 pkt. Chowane koła – 0 pkt. |  |
| 5 | Sterowanie centralnej blokady podstawy stołu elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie. Uruchamiane za pomocą pilota | TAK/NIE Sterowanie pilotem – 5pkt. Inne – 0 pkt |  |
| 6 | Podstawa stołu łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzenie zanieczyszczeń. | TAK |  |
| 7 | Osłona kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon, mieszków wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów. | TAK |  |
| 8 | Rama nośna blatu stołu wykonana ze stopów metali nieżelaznych bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG. | TAK |  |
| 9 | Blat stołu co najmniej 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego; segment piersiowy; segment lędźwiowy; segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu lędźwiowego. | TAK |  |
| 10 | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min. 2050 x 520 mm. | TAK/Podać > 2100 mm – 5 pkt. 2050÷2100 mm – 0 pkt. |  |
| 11 | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania i zasilania) | TAK |  |
| 12 | Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu, zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych). | TAK |  |
| 13 | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych lub elektromechanicznych za pomocą pilota – podstawowy układ zasilania i panelu rezerwowego umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu | TAK |  |
| 14 | Automatyczne zabezpieczenie blatu przed niezamierzonym przechyłem przy aktywacji z panelu rezerwowego (konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji) | TAK |  |
| 15 | Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie min. 600÷1200 mm – wysokość mierzona od podłogi do górnej krawędzi materaca poziomo ustawionego blatu; ograniczenie wysokości podnoszenia blatu; pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburg) min. +/- 30°; regulacja przechyłu bocznego „lewo-prawo”: min. +/- 20°; regulacja płyty siedziska / plecowej w zakresie min. 40° / +65°; regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” powrót blatu do pozycji wyjściowej„0”po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie opuszczanie / podnoszenie 5 koła wybór prędkości ruchu regulowanych funkcji | TAK/Podać >600÷1200 mm – 5pkt. 600÷1200 mm –0 pkt. |  |
| 16 | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
| 17 | Pilot wyposażony we wskaźnik naładowania akumulatorów | TAK |  |
| 18 | Sekcja podgłówka demontowana i regulowana manualnie w płaszczyźnie pionowej w zakresie min. +/-30°. | TAK |  |
| 19 | Sekcja pod nogi demontowana i regulowana manualnie w zakresie: min. - 90° ÷ +15 w płaszczyźnie pionowej oraz min. +45° w płaszczyźnie poziomej | TAK |  |
| 20 | Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne, bez śrub i pokręteł | TAK |  |
| 21 | Dopuszczalne obciążenie stołu przy skrajnych pozycjach ułożenia pacjenta na blacie stołu: min. 320 kg (do oferty dołączyć dokumenty producenta poświadczające oferowany parametr) | TAK/Podać > 350 kg – 5 pkt. 320÷350 kg – 0 pkt. |  |
| 22 | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) | TAK |  |
| 23 | Każdy segment blatu stołu wyposażony w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK |  |
| 24 | Parawan anestezjologiczny z przegubem umożliwiającym regulację jego kąta nachylenia względem jego zacisku mocującego z uchwytami / klipsami umożliwiającymi mocowanie obłożeń chirurgicznych. | TAK |  |
| 25 | Podpora pod rękę, dł. min 550 mm, z zaciskiem mocującym z regulacją wysokości ustawienia w płaszczyźnie poziomej i pionowej, kąt ustawienia regulowany przegubem kulowym z regulacją z min 1 pasem mocującym. | TAK |  |
| 26 | Podpora pod rękę z 3 przegubami umożliwiająca regulację wysokości oraz kąta ustawienia w płaszczyźnie poziomej i pionowej do ułożeń w pozycji bocznej pacjenta, umożliwiająca umieszczenie ręki ponad tułowiem pacjenta lub pod blatem stołu operacyjnego z min 1 pasem mocującym | TAK |  |
| 27 | Pas do mocowania tułowia / nóg pacjenta, zapinany na rzep z uchwytami mocującymi do szyn bocznych. | TAK |  |
| 28 | Podpora do ułożeń bocznych, o wymiarach: (wys. x szer.): min 200 x 100 mm, z uchwytem umożliwiającym regulację jej wysokości, wysunięcia oraz obrotu o 360° i ustawienia w płaszczyźnie pionowej wyposażona w zacisk do mocowania z tzw. zaczepem klinowym, tzn. umożliwiającym jego założenie na szynę boczną w jej dowolnym miejscu bez konieczności jego nań nasuwania. | TAK |  |
| 29 | Uchwyt podudzia / kolana do artroskopii kolana z regulacją kąta nachylenia obejm pod nogę względem blatu stołu operacyjnego oraz ich szerokości, mocowany do szyny bocznej stołu z zaciskiem mocującym | TAK |  |
| 30 | Płyta pod plecy do artroskopii barku ze zdejmowanymi segmentami pod barki pacjenta, z regulacją kąta nachylenia wspomaganą sprężyną gazową w zakresie min. +85° oraz uchwytem pod głowę w kształcie litery „U” wykonanym z materiału przeziernego dla promieniowania RTG mocowanym do płyty pod plecy za pośrednictwem łącznika umożliwiającego regulację jej ustawienia we wszystkich płaszczyznach. Płyta wyposażona w boczną podporę rękę mocowaną lewo- lub prawo-stronnie z regulacją kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej | TAK |  |
| 31 | Wózek no oferowane wyposażenie chirurgiczno-ortopedyczne wyposażony w min. 4 szyny do powieszenia akcesoriów i 1 kosz do ich składowania | TAK |  |
| 32 | Przystawka ortopedyczna dołączana do centralnej części blatu stołu operacyjnego o obciążeniu dopuszczalnym min. 200 kg (do oferty dołączyć dokumenty producenta poświadczające oferowany parametr) umożliwiająca wykonywanie zabiegów bez stosowania podpór o podłogę wyposażona w: - siedzisko ze zwężeniem w części mocowania belek wyciągowych umożliwiające jego wykorzystanie jako segment do operacji barków – 1 szt.; - belka wyciągowa zapewniająca swobodny dostęp ramienia C z regulacją kata odchylenia i długości współpracująca z aparatem naciągowym z mechanizmem gwintowym ze skórzanym, sznurowanym butem wyciągowym – 2 kpl.; - płyty pod nogi umożliwiające mocowanie do nich belek wyciągowych z aparatami naciągowymi – 1 para; - kołek oporowy umożliwiający asymetryczne ułożenie pacjenta względem osi wzdłużnej stołu – 1 szt.; - podpora podudzia z mocowaniem do belki wyciągowej – 1 szt. - demontowana szyna boczna, dł. min. 350 mm, umożliwiającą mocowanie wyposażenia dodatkowego w obrębie pasa biodrowego pacjenta – 1 szt.; - teleskopowa podpora ze wspornikami o różnej długości mocowana, w razie konieczności, do dowolnie wybranej belki wyciągowej – 1 szt. - uchwyt do drutów Kirschner'a mocowany do aparatu wyciągowego kończyny dolnej – 1 szt. - adapter umożliwiający mocowanie podpory pod nogę, w miejscu / zamiast belki wyciągowej – 1 szt. | TAK/Podać > 210 kg – 5 pkt. 200÷210 kg – 0 pkt. |  |
| 33 | Wózek na oferowaną przystawkę ortopedyczną wraz z jej wszystkimi akcesoriami | TAK |  |

Data:	   ..............................								..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Diatermia chirurgiczna – poz. 2

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Diatermia chirurgiczna – 1szt. |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia z trybami umożliwiającymi wykonywanie cięcia mono oraz bipolarnego oraz koagulację mono i bipolarną. | TAK |  |
| 2 | Diatermia z systemem do koagulacji dużych naczyń do 7 mm włącznie | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy urządzenia o kolejne przystawki takie jak przystawka argonowa, przystawka do selektywnej preparacji za pomocą wody, ewakuator dymów z pola operacyjnego | TAK |  |
| 4 | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń do 7mm | TAK |  |
| 5 | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10" | TAK |  |
| 6 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika | TAK |  |
| 7 | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Możliwość utworzenia min 5 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego | TAK |  |
| 9 | Liczba gniazd przyłączeniowych: monopolarne uniwersalne - 1 szt. bipolarne uniwersalne - 1 szt. uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych - 1 szt. bipolarne do narzędzi do zamykania dużych naczyń do 7mm -1szt. neutralne uniwersalne - min. 1 | TAK |  |
| 10 | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm | TAK |  |
| 11 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów | TAK |  |
| 12 | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono praz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm | TAK |  |
| 13 | Uniwersalne gniazdo neutralne wyposażone w element przesuwny, który w zależności od położenia pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm lub wtyczki z 2 bolcami | TAK |  |
| 14 | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie min.3 instrumentów bipolarnych | TAK |  |
| 15 | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu | TAK |  |
| 16 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej oparte o stałonapięciowy sposób regulacji. Moc wyjściowa dopasowywana nieustannie do zmieniających się parametrów tkankowych. | TAK |  |
| 17 | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W | TAK |  |
| 18 | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W | TAK |  |
| 19 | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny -waporyzujący | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny | TAK |  |
| 21 | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej - parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu | TAK |  |
| 22 | Regulacja czasu pomiędzy impulsami cięcia w programach do polipektomii i sfinkterotomii, nie dotyczy regulacji mocy oraz efektów | TAK |  |
| 23 | Regulacja czasu trwania impulsów cięcia w programach do polipektomii i sfinkterotomii, nie dotyczy regulacji mocy oraz efektów | TAK |  |
| 24 | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200 W | TAK |  |
| 25 | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową | TAK |  |
| 26 | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | TAK |  |
| 27 | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych | TAK |  |
| 28 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 29 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
| 30 | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
| 31 | Aparat z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze - aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem | TAK |  |
| 32 | Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start | TAK |  |
| 33 | Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400W | TAK |  |
| 34 | Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W | TAK |  |
| 35 | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych | TAK |  |
| 36 | Możliwość regulacji : a) jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie b) natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie. c) maksymalnego czasu aktywacji, itd. | TAK |  |
| 37 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
| 38 | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, kontakt ze skórą pacjenta, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody) | TAK |  |
| 39 | Możliwość włączania dodatkowego trybu bezpieczeństwa przeznaczony dla niemowląt, informujący użytkownika o możliwości podwyższenia T pod elektrodą oraz konieczności zmniejszenia ustawień . Tryb możliwy do włączenia przez użytkownika bez konieczności wchodzenia w tryby serwisowe aparatu. | TAK |  |
| 40 | Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda - skóra | TAK |  |
|  | Wyposażenie do diatermii |  |  |
| 41 | Uniwersalny wózek z miejscem na dwie butle argonowe umożliwiający zintegrowanie całego zestawu na jednym mobilnym wózku– 1 szt. | TAK |  |
| 42 | Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny (do dezynfekcji) – 1 szt. | TAK |  |
| 43 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu (do dezynfekcji) – 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Komplet wielorazowych narzędzi do zamykania dużych naczyń do 7mm,: - Instrument do laparotomii zakrzywiony 25°, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm, instrument z zintegrowanym kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką -1szt. - instrument do laparotomii zakrzywiony 18°, okładki gładkie z dystansem, długość 270 mm, instrument z zintegrowanym kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką -1szt. - kleszczyki bipolarne laparoskopowe, typu Maryland, dł.340mm, śr. 5 mm, okładki radełkowane do zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie wraz z rączką i kablem przyłączeniowym dł.4m– 2 szt. | TAK |  |
| 45 | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona z oddzielnym pierścieniem nie połączonym z połówkami elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń - 100 szt. | TAK |  |
| 46 | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł. 4m – 1 szt. | TAK |  |
| 47 | Wielorazowy instrument bipolarny laparoskopowy do cięcia za pomocą prądu bipolarnego oraz koagulacji bipolarnej, Instrument laparoskopowy końcówki radełkowane mikro Ø 5 mm dł.350mm – 2 szt. | TAK |  |
| 48 | Kabel przyłączeniowy do instrumentu bipolarnego laparoskopowego do cięcia i koagulacji -2szt. | TAK |  |
| 49 | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych dł. 8mm, grubości 1 mm, tępe, długość 200 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 50 | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych dł. 8mm, grubości 2 mm, tępe, długość 200 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 51 | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. 4m -4szt. | TAK |  |
| 52 | Elektroda haczykowa, okragła, płaszcz izolowany, Ø 5 mm, pokrycie powłoka nieprzywierajaca, długosc 320 mm + kabel przyłączeniowy – 1kpl. | TAK |  |

Data:	   ..............................									..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Diatermia chirurgiczna z waporyzacją – poz. 3

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Diatermia chirurgiczna z waporyzacją -1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji ( 2018) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | TAK |  |
| 2 | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK |  |
| 3 | Kolorowy płaski ekran, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 4 | System podświetlenia w okolicy danego gniazda przyłączeniowego : Poza wyświetlaniem informacji o aktywacji danego gniazda ( instrumentu) na wyświetlaczu diatermii, aparat posiada funkcję podświetlenia aktywowanego gniazda . Dodatkowe podświetlenie pojawia się również w przypadku zmiany parametrów danego | TAK |  |
| 5 | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm, 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK |  |
| 7 | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. | TAK |  |
| 8 | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą efektów. | TAK |  |
| 9 | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | TAK |  |
| 10 | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. | TAK |  |
| 11 | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej | TAK |  |
| 12 | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. | TAK |  |
| 13 | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - złącze CAN - port Ethernet | TAK |  |
| 14 | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Możliwość zapisania min. 4 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | TAK |  |
| 16 | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do 400W ± 5% | TAK |  |
| 17 | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK |  |
| 18 | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | TAK |  |
| 19 | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do 250W±5% | TAK |  |
| 20 | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro, - laparoskopia | TAK |  |
| 21 | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK |  |
| 22 | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK |  |
| 23 | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do 150W | TAK |  |
| 24 | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do 120W | TAK |  |
| 25 | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | TAK |  |
| 26 | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W | TAK |  |
| 27 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK |  |
| 28 | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK |  |
| 29 | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK |  |
| 30 | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do resekcji bipolarnej) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK |  |
| 31 | Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe | TAK |  |
| 32 | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | TAK |  |
| 33 | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | TAK |  |
| 34 | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa | TAK |  |
| 35 | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem - 1 szt. | TAK |  |
| 36 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji - 5szt | TAK |  |
| 37 | Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. - 2 kpl | TAK |  |
| 38 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - 2szt | TAK |  |
| 39 | Kabel do wielorazowych silikonowych elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony wtyczką płaską z dwoma gniazdami Ø4mm, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | TAK |  |
| 40 | Silikonowa elektroda neutralna wielorazowego użytku, 250mm x 150mm z wypustką na kabel dł. 500mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | TAK |  |
| 41 | Gumowa opaska do elektrod neutralnych wielorazowych, perforowana, z przyciskiem mocującym, długość 500mm | TAK |  |
| 42 | Szczypce bipolarne, proste, długość 110mm, końcówka 6mm x 0,5mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji - 2szt | TAK |  |
| 43 | Szczypce bipolarne, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | TAK |  |
| 44 | czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. | TAK |  |
| 45 | Przedłużka elektrody, długość 175mm, trzonek Ø4mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji - 2szt | TAK |  |
| 46 | Mikroelektroda igłowa wolframowa, prosta, izolowana, długość 59mm, trzonek Ø4mm, dł. igły 16mm, dł. części aktywnej 2mm, Ø igły 0,5mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji - 2szt | TAK |  |
| 47 | Elektroda waporyzacyjna artroskopowa boczna, dł 17cm - 5szt | TAK |  |
| 48 | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - 12 szt | TAK |  |
| 49 | Elektroda artroskopowa z cieciwą, typ "cobra", bipolarna, 115mm - 2szt | TAK |  |
| 50 | Elektroda artroskopowa, hakowa, bipolarna dł 170mm, 1,5x0,8 mm - 2szt | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia:  Kardiomonitor Transportowy – poz. 4

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Kardiomonitor Transportowy – 2 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe dostosowane do tych. Urządzenie zapewnia automatyczne uruchamianie odpowiednich algorytmów i zakresów pomiarowych adekwatnych do przedziału wiekowego pacjenta | TAK |  |
| 2 | Możliwość podłączenia monitora do kardiomonitorów modułowych (opisanych wcześniej) jako modułu transportowego | TAK |  |
| 3 | Możliwość zastosowania opcjonalnego modułu pozwalającego na pomiar CO2 w transporcie, który pozwala na kontynuację (nieprzerwaną pracę) pomiarów podczas pracy na stanowisku monitorowania, w transporcie i w momencie odłączania/podłączania modułu transportowego. | TAK |  |
| 4 | Masa monitora transportowego poniżej 1,5 kg (z akumulatorem), zasilanie bateryjne na minimum 3,5 godziny pracy. | TAK/Podać - 3,5 godziny – 0pkt, - powyżej 3,5 godziny – 10 pkt, |  |
| 5 | Monitor transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5” (z dedykowanymi przyciskami do m.in. wyciszenia alarmu oraz startu pomiaru NIBP, umieszonymi poza ekranem) | TAK |  |
| 6 | Monitor transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia (bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu do ekranu głównego kardiomonitora). | TAK |  |
| 7 | Monitor transportowy z własnym ekranem, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego oraz poza-szpitalnego, odporny na zachlapania (min. IPX3), pozwalający na komunikację bezprzewodową ze stacją centralną. | TAK/Podać - IPX3 – 0pkt, - IPX4 i wyżej – 10pkt, |  |
| 8 | Monitor transportowy odporny na upadki z wysokości min 120 cm | TAK |  |
| 9 | Monitor transportowy wyposażony w złącze USB pozwalający na podłączenie klawiatury, myszy lub pamięci USB w celu przeniesienia danych monitorowania pacjenta do komputera PC | TAK |  |
| 10 | Monitor transportowy z zaimplementowaną funkcją oceny stanu pacjenta łączącą parametry odczytane przez czujniki pomiarowe (MEWS) | TAK |  |
| 11 | Monitor przeznaczony do pomiaru EKG (x3), SpO2, NIBP, Respiracji, Temp | TAK |  |
| 12 | Pomiar EKG |  |  |
| 13 | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | TAK |  |
| 14 | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
| 15 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia, jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | TAK |  |
| 16 | Pomiar saturacji i tętna |  |  |
| 17 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
| 18 | Pomiar ciśnienia |  |  |
| 19 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 400 minut. | TAK |  |
| 20 | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 10-270mmHg | TAK |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o Inwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi IBP: - w minimum 2 kanałach tętnicze i OCŻ. | TAK |  |
| 22 | Pomiar temperatury |  |  |
| 23 | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 50 stopni C pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | TAK |  |
| 24 | wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK – 10pkt, NIE – 0pkt, |  |
| 25 | Elementy wyposażenia każdego monitora |  |  |
| 26 | * kabel EKG do monitorowania 3 lub 5 odprowadzeń (1szt.), w zestawie startowym min. 10 elektrod EKG. * wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych, wykonany z silikonu (1szt.) * przewód ciśnieniowy oraz mankiety ciśnieniowe (3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika) * sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) * Uchwyt do zamocowania monitora do rury infuzyjnej (1 szt.) | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Kardiomonitor poz. 5

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Kardiomonitor – 4 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji ( 2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | Tak |  |
| 2 | Rama modułów pomiarowych w obudowie kardiomonitora (brak dodatkowych elementów stanowiska pomiarowego) | Tak |  |
| 3 | W obudowie monitora min. 2 miejsca na moduły dodatkowe (CO2, rzut serca) z możliwością podłączenia dodatkowej ramy mieszczącej dodatkowe moduły pomiarowe | Tak |  |
| 4 | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informację o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów) | Tak |  |
| 5 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 17” (rozdzielczość min. 1280 x 1024) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Pod ekranem umieszczone dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie. | Tak |  |
| 6 | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. | Tak |  |
| 7 | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych, ekran trendów obok krzywych, ekran OxyCRG oraz ekran 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  |
| 8 | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, podświetlenia klawiszy, obniżona głośność larmu, brak sygnału pulsu). | Tak |  |
| 9 | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe). | Tak |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. | Tak |  |
| 11 | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych. | Tak |  |
| 12 | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 120 godzin monitorowania | Tak |  |
| 13 | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, przez co najmniej 8 godziny w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne. | Tak |  |
| 14 | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | Tak |  |
| 15 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. Rejestracja zdarzeń alarmowych. | Tak |  |
| 16 | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane kolorystycznie oraz rozdzielone fizycznie (w osobnych obudowach) dla łatwiejszej identyfikacji. | Tak |  |
| 17 | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową LAN oraz z możliwością rozbudowy o moduł WiFi - do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. | Tak możliwość rozbudowy o WiFi – 10pkt, bez możliwości rozbudowy o WiFi – 0 pkt, |  |
| 18 | Monitor wyposażony w moduł transportowy, pozwalający na ciągłe, nieprzerwane (pełna ciągłość danych z monitorowania na stanowisku stacjonarnym oraz w transporcie) monitorowanie co najmniej EKG (x5), SpO2, NIBP, Temp (x2) podczas transportu pacjenta. Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem. | Tak |  |
| 19 | Możliwość zastosowania opcjonalnego modułu CO2 realizującego pomiar w transporcie, który zapewnia ciągłość pomiarów (nieprzerwaną pracę) podczas pracy na stanowisku monitorowania, w transporcie i w momencie odłączania/podłączania modułu transportowego. | Tak |  |
| 20 | Masa modułu transportowego maksymalnie 1,5 kg (z akumulatorem), zasilanie bateryjne na minimum 3,5 godziny pracy. | Tak - 3,5 godziny – 0pkt, - powyżej 3,5 godziny – 10 pkt, |  |
| 21 | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5” (z dedykowanymi przyciskami do m.in. wyciszenia alarmu oraz startu pomiaru NIBP, umieszonymi poza ekranem lub wyświetlanymi na ekranie) | Tak |  |
| 22 | Moduł transportowy wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia (bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu do monitora głównego) lub zewnętrzny uchwyt (w komplecie z każdym modułem transportowym). | Tak |  |
| 23 | Moduł transportowy z własnym ekranem, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego oraz poza-szpitalnego, odporny na zachlapania (min. IPX3), pozwalający na komunikację bezprzewodową ze stacją centralną. | Tak - IPX3 – 0pkt, - IPX4 i wyżej – 10pkt, |  |
| 24 | Moduł transportowy odporny na upadki z wysokości | Tak |  |
| 25 | Moduł transportowy wyposażony w złącze USB pozwalający na podłączenie klawiatury, myszy lub pamięci USB w celu przeniesienia danych monitorowania pacjenta do komputera PC | Tak |  |
| 26 | Możliwość podglądu wskazań mierzonych parametrów na monitorze transportowym również po podłączeniu do monitora głównego | Tak |  |
| 27 | Moduł transportowy z zaimplementowaną funkcją oceny stanu pacjenta łączącą parametry odczytane przez czujniki pomiarowe (MEWS) | Tak |  |
| 28 | Moduł transportowy z wbudowanym modułem WiFi do ewentualnego późniejszego podłączenia go z centralą pielęgniarską, podczas pracy jako urządzenie wolnostojące. | Tak |  |
| 29 | Moduł transportowy umożliwiający ładowanie akumulatora poza kardiomonitorem głównym. W zestawie zasilacz zewnętrzny 230V do zsilania/ładowania modułu transportowego poza monitorem głównym. | Tak |  |
| 30 | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch ekranów różnych typów. | Tak |  |
| 31 | Pomiar EKG | Tak |  |
| 32 | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | Tak |  |
| 33 | Detekcja sygnału stymulatora serca | Tak |  |
| 34 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia, jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | Tak |  |
| 35 | Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu kabla 5-elektrodowego | Tak |  |
| 36 | Pomiar HR w zakresie min. 15-300bpm | Tak |  |
| 37 | Analiza arytmii – min 16 kategorii (możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne kategorie) | Tak |  |
| 38 | Zakres pomiaru Resp. min. 0-120 odd./min. | Tak |  |
| 39 | Możliwość regulacji czasu bezdechu | Tak |  |
| 40 | Pomiar saturacji i tętna | Tak |  |
| 41 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. | Tak |  |
| 42 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe (podać nazwę producenta algorytmu). | Tak |  |
| 43 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | Tak |  |
| 44 | Pomiar tętna w zakresie min. 25-300bpm | Tak |  |
| 45 | Pomiar temperatury | Tak |  |
| 46 | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 50 stopni C | Tak |  |
| 47 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | Tak |  |
| 48 | wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | Tak |  |
| 49 | Pomiar ciśnienia met. nieinwazyjną | Tak |  |
| 50 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 400 minut. | Tak |  |
| 51 | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 10-270mmHg | Tak |  |
| 52 | Zakres pomiaru tętna min. 40-240bpm z dokładnością min. ±3 bpm lub 3,5% | Tak |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia met. Inwazyjną | Tak |  |
| 54 | Możliwość monitorowania IBP w 2 kanałach. | Tak |  |
| 55 | Zakres pomiarowy od -50 do + 300 [mmHg] | Tak |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | Tak |  |
| 57 | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego. | Tak |  |
| 58 | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0-150mmHg | Tak |  |
| 59 | Dokładność pomiaru EtCO2 ±2 mmHg w zakresie od 0 mmHg do 40 mmHg | Tak |  |
| 60 | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min | Tak |  |
| 61 | Możliwość regulacji czasu próbkowania (min. dwie prędkości) | Tak |  |
| 62 | Czas odpowiedzi na zmiany CO2 poniżej 4s | Tak |  |
| 63 | Możliwość wstrzymania pomiaru (wyłączenia układu pomiarowego) bez konieczności odłączania modułu od urządzenia | Tak |  |
| 64 | Rozpoczęcie pomiaru po min. 20 sekundach. Pełna dokładność w czasie maks. 2 minut | Tak |  |
| 65 | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. | Tak |  |
| 66 | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucji (C.O.) Mierzone parametry min. CO, TB, TI Zakres pomiaru CO min. 0,1 – 20l/min Zakres pomiaru temperatury krwi min. 23°C - 40°C W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Sonda pomiaru temperatury (iniektatu do cewnika BD) - Obudowa sondy temperatury - Strzykawka kontrolna do iniektatu wyposażona w okrągłe uchwyty na palce (przy cylindrze i tłoku) pozwalające na lepszą kontrolę przepływu | Tak |  |
| 67 | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru rzutu serca metodą kardio-impedancji (ICG) Mierzone parametry min. SV, HR, CO. Zakres pomiaru CO min. 0,1-30 l/min Zakres pomiaru HR min. 50-250 bpm z dokładnością min. ±2bpm W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Elektrody ICG 2 opakowania (po 4 pary elektrod) | Tak |  |
| 68 | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru stężenia gazów anestetycznych realizujący pomiar w strumieniu bocznym. Mierzone parametry i gazy min. HAL, ENV, ISO, SEV, DES, N20, CO2, O2 (opcja), MAC, AwRR Technologia odprowadzania wilgoci poprzez zastosowanie pułapki wodnej ze złączem Luer-Lock Możliwość pomiaru stężenia O2 metodą paramagnetyczną (opcja) W zestawie pułapka wodna | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia każdego monitora |  |  |
| 69 | * kabel EKG do monitorowania 3 lub 5 odprowadzeń (1szt.), w zestawie startowym min. 10 elektrod EKG. * wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu klips wyposażony w harmonijkowe, zintegrowane z oboma częściami klipsa osłony przed dostępem światła z zewnątrz, zakłócającego pomiar w miejscach nasłonecznionych (1szt.) * wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych, wykonany z silikonu (1szt.) * przewód ciśnieniowy oraz mankiety ciśnieniowe (3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika) * sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) * Uchwyt ścienny lub stojak jezdny (do wyboru przez użytkownika) (1 szt.) | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI*

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dla sprzętu: (wpisać nazwę urządzenia) |
| 1 | Okres gwarancji | Długość okresu gwarancji dla urządzenia – minimum podane w formularzu asortymentowo-cenowym | Podać |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  |
|  |  | wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  |
|  |  | dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  |
| 1.5 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  |
| 1.6 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 | Podać |
| 1.7 | Miejsce wykonywania naprawy | w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy |  |
| 1.8 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.10 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  |
| 1.11 | Przedłużenie gwarancji | o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy |  |
| 1.12 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  |
| 1.13 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych |  | Podać (min 8 lat) |
| 1.14 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.15 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.16 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów |  | Podać |
| 1.17 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | osoba telefon fax/e-mail | Podać ................................................ ................................................ ................................................ |
| 1.18 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty). | podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. | Podać |
| 1.19 | Szkolenie z obsługi dostarczonego zestawu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 1.21 | Założenie paszportu technicznego wraz z wpisem o sprawności i terminie kolejnego przeglądu. | Tak |  |

Uwaga * - formularz należy wypełnić dla każdego sprzętu/urządzenia odrębnie.

Data:	   ..........................…										..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-26/18

Załącznik nr 3.3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 3

| l.p | Asortyment/Parametry wymagane | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Wytwórca/ Nazwa handlowa /kod lub nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Gwarancja min ( miesięcy ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |  |  |
| 1 | Ssak elektryczny operacyjny | 5 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2 | Aparat do znieczulania | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 3 | Pompy infuzyjne | 6 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 4 | Cieplarka do podgrzewania płynów 300L | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 5 | Cieplarka do podgrzewania płynów 150L | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 6 | Podgrzewacz płynów | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 7 | Zasilacz opasek uciskowych | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 8 | Piła do amputacji kości dużych | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 9 | Sprzęt do zabiegów urologicznych * | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 10 | Negatoskopy cyfrowe ** | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 10.1 | Instalacja /montaż negatoskopów | kompl. |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | 24 |
| 11 | Defibrylator z możliwością kardiowersji | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 12 | Respirator | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |

W kolumnie nr 10 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

*  Należy dołączyć załącznik z cenami poszczególnych sprzętów (części zestawów).

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-26/18

Załącznik nr 3.3.1

# Opis przedmiotu zamówienia: Ssak elektryczny operacyjny – poz. 1

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Ssak elektryczny operacyjny – 5 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Pobór mocy max. 120 VA | TAK |  |
| 4 | Wydajność ssaka min. 44 litrów/min | TAK |  |
| 5 | Podciśnienie min. 0-93 kPa z dokładnością ± 5% | TAK |  |
| 6 | Poziom hałasu poniżej 40 dB | TAK |  |
| 7 | Wymiary urządzenia (szer.x wys.x głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm | TAK |  |
| 8 | Waga ssaka nie więcej niż 13 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) | TAK |  |
| 9 | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału. | TAK |  |
| 10 | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. | TAK |  |
| 11 | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | TAK |  |
| 12 | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami: mmHg, cmH2O, bar, kPa | TAK |  |
| 13 | Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK |  |
| 14 | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |
| 15 | Włącznik nożny on/off na kablu – zasada działania podciśnieniowa | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie podstawowe dla każdego ssaka: - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 - 2 litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 2 - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 2 - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 - stojak jezdny ssaka szt. 1 - kabel zasilający min. 2m szt. 1 | TAK |  |
| 17 | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | TAK |  |
| 18 | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
| 19 | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie podstawy jezdnej | TAK |  |
| 21 | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą | TAK |  |
| 22 | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | TAK |  |
| 23 | Pobór mocy max. 120 VA | TAK |  |
| 24 | Wydajność ssaka min. 44 litrów/min | TAK |  |
| 25 | Podciśnienie min. 0-93 kPa z dokładnością ± 5% | TAK |  |
| 26 | Poziom hałasu poniżej 40 dB | TAK |  |
| 27 | Wymiary urządzenia (szer.x wys.x głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm | TAK |  |
| 28 | Wyposażenie dodatkowe: - 2 litrowy zbiornik z poliwęglanu, wielorazowy z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem (pokrywa wciskana) – 2 szt. - filtr bakteryjny do ssaka typu MSF – 40 szt. - jednorazowe worki na wydzielinę z filtrem hydrofobowym przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik – 50 szt. | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Aparat do znieczulania – poz. 2

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Aparat do znieczulania – 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulce na co najmniej 2 kołach | TAK |  |
| 2 | Minimum jedna szuflada na akcesoria Możliwe ustawienie w szufladzie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej | TAK |  |
| 3 | Uchwyty fabryczne do 10L butli O2 i N2O | TAK |  |
| 4 | Zasilanie gazowe (O2, POWIETRZE, N2O) z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5.0 m | TAK |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania) | TAK |  |
| 6 | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu | TAK |  |
| 7 | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej, z regulacją siły ssania, dwa zbiorniki, objętość każdego zbiornika max 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie | TAK |  |
| 8 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę - 25 szt., jednorazowe dreny do odsysania - 25 szt. | TAK |  |
| 9 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, typu szyna Dräger Parownik do podaży SEWOFLURANU w zestawie kompatybilny z obecnie używanymi | TAK |  |
| 10 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |
| 11 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
| 12 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie 25% lub wyższym, podać | TAK |  |
| 13 | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki minimalny przepływ i niski przepływ | TAK |  |
| 14 | Przepływ świeżego gazu od 200 ml/min lub mniejszy | TAK |  |
| 15 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) | TAK |  |
| 16 | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania (kalkulacja zużycia gazów anestetycznych). | TAK |  |
| 17 | System oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
| 18 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
| 19 | W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) -25 szt. | TAK |  |
| 20 | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m zakończony wtykiem. | TAK |  |
| 21 | Dren do podłączenia O2, N2O i powietrza o dł. min. 5 m, wtyk typu AGA. | TAK |  |
| 22 | Absorber CO2 wielorazowego użytku o poj. min. 1,3 l – 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Absorber CO2 jednorazowego użytku - 5 szt. | TAK |  |
| 24 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych (elektryczny) lub pneumatyczny zużywający gazy medyczne napędzany tlenem lub powietrzem. Ekran respiratora o przekątnej min 12 cali (powyżej 12 cali parametr dodatkowo oceniany) | TAK/Podać 12 cali – 0pkt powyżej 12 cali -10pkt |  |
| 25 | Tryb wentylacji ręcznej | TAK |  |
| 26 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 27 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 28 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV) | TAK |  |
| 29 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym | TAK |  |
| 30 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 31 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i objętościowym) | TAK |  |
| 32 | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) | TAK |  |
| 33 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM | TAK |  |
| 34 | Awaryjny tryb wentylacji - możliwa wentylacja ręczna oraz podaż anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać | TAK |  |
| 35 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 36 | Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min | TAK |  |
| 37 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 20 do 1400 ml | TAK |  |
| 38 | Regulacja PEEP minimum od 4 do 20 cmH2O (hPa), | TAK |  |
| 39 | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 65 hPa (cmH2O) | TAK |  |
| 40 | Regulacja Plateau w zakresie minimum do 30 % | TAK |  |
| 41 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min | TAK |  |
| 42 | Podgrzewany układ oddechowy (nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających) | TAK |  |
| 43 | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 44 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 45 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 46 | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze | TAK |  |
| 47 | Alarm Apnea ciśnienie, przepływ, CO2 | TAK |  |
| 48 | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych | TAK |  |
| 49 | Paramagnetyczny pomiar stężenia tlenu , nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych | TAK |  |
| 50 | Objętości oddechu Vt | TAK |  |
| 51 | Objętości minutowej MV | TAK |  |
| 52 | Częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 53 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 54 | Ciśnienia średniego | TAK |  |
| 55 | Ciśnienia Plateau | TAK |  |
| 56 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 57 | Częstości oddychania | TAK |  |
| 58 | Liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | TAK |  |
| 59 | Wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku wziewnego, co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu, automatyczna identyfikacja podawanego środka | TAK |  |
| 60 | Pomiar stężenia CO2 i N2O | TAK |  |
| 61 | Jednoczesna prezentacja trzech krzywych w funkcji czasu. Obowiązkowo ciśnienie i stężenie CO2, podać | TAK |  |
| 62 | Prezentacja pętli oddechowych, co najmniej pętle ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, podać | TAK |  |
| 63 | Pętla referencyjna | TAK |  |
| 64 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | TAK |  |
| 65 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 66 | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury | TAK |  |
| 67 | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania gazem w aparacie | TAK |  |
| 68 | Moduł gazowy zasilany z wbudowanej baterii/akumulatora po zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |
| 69 | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | TAK |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: 10 linii próbkujących, 10 pułapek wodnych do modułu gazowego | TAK |  |
| 70 | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |
| 71 | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 72 | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |
| 73 | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  |
| 74 | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
| 75 | Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej na ramieniu przy aparacie, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |
| 76 | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej 12” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych na ekranie (bez wykorzystania ekranu 12-odprowadzeń EKG) | TAK |  |
| 77 | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK |  |
| 78 | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT, | TAK |  |
| 79 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 80 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
| 81 | W ofercie do każdego monitora ujęte wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie, po 2 szt. | TAK |  |
| 82 | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | TAK |  |
| 83 | Monitorowanie ST w 3 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15 mm, z możliwością ustawiania granic alarmowych osobno dla każdego z odprowadzeń, z możliwością ręcznego ustawiania poziomu izoelektrycznego oraz ST, zapisania referencyjnego zespołu QRS i porównywania z kolejnymi | TAK |  |
| 84 | Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji. | TAK |  |
| 85 | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem masimo | TAK |  |
| 86 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
| 87 | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (typu klips) dla dorosłych - 2szt. Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego. | TAK |  |
| 88 | Monitorowanie temperatury w 2 kanałach: pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |
| 89 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 10-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK |  |
| 90 | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej | TAK |  |
| 91 | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
| 92 | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 1 godzina | TAK |  |
| 93 | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 3 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm) | TAK |  |
| 94 | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  |
| 95 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru | TAK |  |
| 96 | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału typu Argon | TAK |  |
| 97 | Pomiar za pośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |
| 98 | Dostępne tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - seria poczwórna, - liczba potężcowa. | TAK |  |
| 99 | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru mocowanego do kciuka | TAK |  |
| 100 | W ofercie do każdego monitora ujęty akcelerometr oraz 50 szt. jednorazowych uchwytów do montażu na kciuk | TAK |  |
| 101 | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK |  |
| 102 | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |
| 103 | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |
| 104 | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  |
| 105 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
| 106 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
| 107 | Aparat z monitorem jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |
| 108 | Ze względów serwisowych i obsługowych aparat do znieczulenia i kardiomonitor tego samego producenta | TAK |  |

Data:	   ..............................									..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia:  Pompy infuzyjne – poz. 3

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pompy infuzyjne – 6 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. trzech polskich producentów | TAK/NIE TAK- 10pkt NIE- 0pkt |  |
| 2 | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek | TAK/NIE TAK- 10pkt NIE- 0pkt |  |
| 3 | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-1500 ml/h | TAK |  |
| 4 | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h | TAK |  |
| 5 | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% | TAK |  |
| 6 | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
| 7 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a • objętość / dawka • czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 8 | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-1500 ml/h | TAK/NIE TAK- 10pkt NIE- 0pkt |  |
| 9 | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 | TAK |  |
| 10 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
| 11 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: • ml • ng, μg, mg, • na kg wagi ciała lub nie, • na min, godz. | TAK |  |
| 12 | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejest min. 2000 zdarzeń | TAK/NIE TAK- 10pkt NIE- 0pkt |  |
| 13 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 14 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. minimum 11 progów | TAK |  |
| 15 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus. Rejestracja zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
| 16 | Rozbudowany system alarmów: • 5 min do opróżnienia strzykawki • 5 min do końca infuzji • pusta strzykawka • koniec infuzji • okluzja • nieprawidłowe mocowanie strzykawki • czas do rozładowania akumulatora • akumulator rozładowany • pompa uszkodzona . | TAK |  |
| 17 | Czas pracy z akumulatora minimum 8 h przy infuzji 5ml/h. | TAK |  |
| 18 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK |  |
| 19 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: • bez konieczności przykręcania • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK |  |
| 20 | Kolorowy wyświetlacz LCD ; | TAK |  |
| 21 | Możliwość wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - tryb podaży - nazwa leku, - prędkość infuzji, - objętość do podania VTBI , - łączna objętość podana, - stan naładowania akumulatora, - wartość limitu ciśnienia - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej , - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie piktogramu , - stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK/NIE TAK wszystkie - 10pkt NIE wszystkie - 0pkt |  |
| 22 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 23 | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi | TAK |  |
| 24 | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . | TAK |  |
| 25 | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
| 26 | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK |  |
| 27 | Funkcja ręcznego lub automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 29 | Waga maksymalna 2,5 kg | TAK |  |
| 30 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V | TAK |  |
| 31 | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I ; odporna na defibrylację | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l  - poz. 4

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Cieplarka – 1szt. |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji ( 2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne Cieplarka – 1 szt. |
| 1 | Komora do ogrzewania płynów fabrycznie nowa, | TAK |  |
| 2 | Pojemność 300 litrów | TAK |  |
| 3 | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
| 4 | Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej | TAK |  |
| 5 | Wnętrze ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6 | Zewnętrzne drzwi przeszklone | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatury od + 35 0 C do + 42 0 C | TAK |  |
| 8 | Regulacja temperatury co 0,1 0 C | TAK |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 600 x 1450 x 590 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości) | TAK |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 496 x 1255 x 480 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości) | TAK |  |
| 11 | Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2 0 C | TAK |  |
| 12 | Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45 0 C | TAK |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880 | TAK |  |
| 14 | Alarm otwartych drzwi ( aktywujący się po 1 minucie od otwarcia drzwi | TAK |  |
| 15 | 3 półki druciane (możliwość zamontowania max. 7 półek) | TAK |  |
| 16 | Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED | TAK |  |
| 17 | Hartowana szyba w drzwiach umożliwiająca widoczność wnętrza komory | TAK |  |
| 18 | Zamknięcie drzwi komory na kluczyk | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 150 l  - poz. 5

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Cieplarka – 1szt. |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne Cieplarka – 1 szt. |
| 1 | Komora do ogrzewania płynów fabrycznie nowa, | TAK |  |
| 2 | Pojemność 150 litrów | TAK |  |
| 3 | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
| 4 | Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej | TAK |  |
| 5 | Wnętrze ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6 | Zewnętrzne drzwi przeszklone | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatury od + 35 0 C do + 42 0 C | TAK |  |
| 8 | Regulacja temperatury co 0,1 0 C | TAK |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 600 x 860 x 590 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości) | TAK |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 496 x 655 x 480 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości) | TAK |  |
| 11 | Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2 0 C | TAK |  |
| 12 | Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45 0 C | TAK |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880 | TAK |  |
| 14 | Alarm otwartych drzwi ( aktywujący się po 1 minucie od otwarcia drzwi | TAK |  |
| 15 | Dwie półki druciane | TAK |  |
| 16 | Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED | TAK |  |
| 17 | Hartowana szyba w drzwiach umożliwiająca widoczność wnętrza komory | TAK |  |
| 18 | Zamknięcie drzwi komory na kluczyk | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Podgrzewacz płynów – poz. 6

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Podgrzewacz płynów – 2 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak z podgrzewana misą | TAK |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9 | TAK |  |
| 3 | Stojak na podstawie przejezdnej pięcioramiennej | TAK |  |
| 4 | Koła o średnicy 50mm z blokadą | TAK |  |
| 5 | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości w zakresie 1140 – 1280 mm | TAK |  |
| 7 | Regulacja temperatury za pomocą zintegrowanego pokrętła – maksymalna osiągana temperatura min. 70oC | TAK |  |
| 8 | Zasilanie 230V | TAK |  |
| 9 | Minimalna moc grzałki 600W | TAK |  |
| 10 | Przewód zasilający zintegrowany o długości min. 3 m | TAK |  |
| 11 | Stojak wyposażony w dwie wymienne misy o pojemności min. 6l każda | TAK |  |
| 12 | Maksymalna średnica stojaka – 560 mm | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Zasilacz opasek uciskowych – poz. 7

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Zasilacz opasek uciskowych – 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie z pompą ciśnieniową pneumatyczny, do bezkrwawego pola i znieczulenia odcinkowego, chirurgii bilateralnej. | TAK |  |
| 2 | Możliwość podłączenia do czarnego drenu mankietu do infuzji ciśnieniowej. | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia do niezależnych gniazd podwójnego mankietu do znieczuleń odcinkowych. | TAK |  |
| 4 | Możliwość znieczulenia odcinkowego w górnej i dolnej kończynie. | TAK |  |
| 5 | Dwa osobne manometry analogowe precyzyjnie kalibrowane i dwa przyciski spustowe do gniazd mankietu dwukomorowego. | TAK |  |
| 6 | Aluminiowa ochrona przycisków przeciw przypadkowemu naciśnięciu. | TAK |  |
| 7 | Lampka kontrolna informująca kolorem o spadku lub braku sprężonego powietrza przy podłączonym drenie do aparatu. | TAK |  |
| 8 | Dwa zegary cyfrowe z możliwością ustawienia czasu zabiegu z sygnalizacją dźwiękową. | TAK |  |
| 9 | Dwa silikonowe spiralne dreny w kolorze niebieskim i czerwonym zakończone szybko-złączkami PLC do podłączenia mankietów. | TAK |  |
| 10 | 2 wbudowane w urządzenie ręczne pompki typu gruszka do pompowania mankietów w razie awarii sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 11 | System manualnego zasilania awaryjnego, automatyczna zmiana na system awaryjny po wykryciu braku dopływu sprężonego powietrza, system bezobsługowy. | TAK |  |
| 12 | Przycisk Flush Button do sprawdzenia ukrwienia kończyny, do przerywanego dozowania miejscowego anestetyku, po znieczuleniu odcinkowym, umożliwia deflację w trybie manualnym. | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji ciśnienia dla mankietów uciskowych 0-600mmHg, brak efektu migotania podczas regulacji ciśnienia. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie w wersji mobilnej na kołowym stojaku z blokowanymi kołami z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |
| 15 | W zestawie z urządzeniem dren ciśnieniowy 5m do sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 16 | Mankiet podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na ramię o wymiarach 46 x 12 cm. | TAK |  |
| 17 | Mankiet podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o wymiarach 107 x 15 cm. | TAK |  |
| 18 | Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na rękę o wymiarach 35 x 6 cm. | TAK |  |
| 19 | Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na rękę o wymiarach 46 x 7,5 cm. | TAK |  |
| 20 | Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o rozmiarze 86 x 10 cm. | TAK |  |
| 21 | Mankiet pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o rozmiarze 107 x 10 cm. | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia:  Piła do amputacji z pochłaniaczem pyłów – 8

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Piła do amputacji z pochłaniaczem pyłów: - 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczna piła do autopsji przeznaczona do zastosowań medycznych | TAK |  |
| 2 | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |
| 3 | Moc silnika 500 W(+/- 100 W) | TAK |  |
| 4 | Oscylacje min 6500-24000 | TAK |  |
| 5 | Delikatny start zapobiega wypadkom i chroni części mechaniczne i elektroniczne | TAK |  |
| 6 | Uruchamiana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 7 | Automatyczna regulacja zakresu oscylacji | TAK |  |
| 8 | Waga 1,5kg ( +/- 0,2 kg )z kablem | TAK |  |
| 9 | Cieńszy model z cichszym motorem 52-77dB w stosunku do wybranej oscylacji | TAK |  |
| 10 | Podwójna ochrona izolacyjna zgodnie z klasą II | TAK |  |
| 11 | Regulacja silnika z tylu piły tak, by nie przeszkadzać w trakcie używania | TAK |  |
| 12 | Długość kabla 5m ( +/- 0,5 m ) | TAK |  |
| 13 | Jednostka próżniowa Silnik: moc 500-1200 W | TAK |  |
| 14 | Przepływ powietrza 3200l/min, 2001/min z założeniami filtrów | TAK |  |
| 15 | Maksymalna siła ssania według słupa wody: 2100mm silnik | TAK |  |
| 16 | Maksymalna siła ssania według słupa wody: 1950mm pochłaniacz | TAK |  |
| 17 | FilTR HEPA: 99,97% przy 0,3mikrona | TAK |  |
| 18 | Elektroniczna regulacja mocy silnika min.500-1200W | TAK |  |
| 19 | Poziom hałasu poniżej 68 db |  |  |
| 20 | Wyposażenie dodatkowe 5 sztuk ostrze do cięcia kości czaszki 5 sztuk ostrza do plastrowania 5 sztuk ostrze o średnicy 75 mm 5 sztuk ostrze o średnicy 50mm 5 sztuk filtr papierowy eco 1 sztuka filtr tkaninowy 1 sztuka wąż ssący 2m Para kluczy do wymiany ostrzy 20 sztuk worków papierowych Części wymienne śruba mocująca do ostrza podkładka mocująca do ostrza | TAK |  |
| 21 | Antystatyczna tuba czyszcząca,kontrolki alarmujące o pełnej torbie na kurz | TAK |  |
| 22 | Zchynronizowane wyłaczanie piły i pochłaniacza | TAK |  |

Data:	   ...........................… 									..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia:  Sprzęt urologiczny – poz. 9

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Sprzęt urologiczny - zestaw |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu | TAK |  |
| 2 | Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym nie większy niż 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze nie większym niż 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu | TAK |  |
| 3 | Jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru nie większego niż 12 Fr. | TAK |  |
| 4 | Kąt patrzenia ureterorenoskopu 6º - 8º | TAK |  |
| 5 | Długość 43 cm ( +/- 3 cm ) | TAK |  |
| 6 | Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze min. 6 Fr. | TAK |  |
| 7 | 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu | TAK |  |
| 8 | Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych | TAK |  |
| 9 | Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym | TAK |  |
| 10 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu | TAK |  |
| 11 | Możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie | TAK |  |
| 12 | Dodatkowy, zdejmowany port instrumentowy 2 kanałowy – 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Kleszcze chwytające sztywne Perez-Castro, bransze długie do chwytania kamieni, rozmiar 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ), obie bransze ruchome - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Kleszcze biopsyjne, sztywne, rozmiar 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ),(, obie szczęki ruchome - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Kleszcze do kamieni, sztywne, rozmiar 4 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ), obie szczęki ruchome - 1 szt. | TAK |  |
| 16 | Koszyk do wydobywania kamieni, rozm. 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ),rozbieralny, złożony z rękojeści wielorazowej z trzema obejmami na palce oraz wymiennych koszyków (3 koszyki w zestawie) - 2 komplety | TAK |  |
| 17 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość min. 230 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Optyka cysto-uretroskopowa, 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 2 szt. | TAK |  |
| 19 | Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte, w zestawie 2 x pętlowe elektrody tnące 24/26 Fr., 2 x elektrody koagulacyjne 24/26 Fr., 2 x przewody HF, o długości 300 cm, 1 x tubus do sterylizacji i przechowywania elektrod - 2 komplety | TAK |  |
| 20 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., przepływowy, obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe, z 2 przyłączami LUER-Lock i kranikami – 2 szt. | TAK |  |
| 22 | Przewód monopolarny do resektoskopu, dł. min. 300 cm – 8 szt. | TAK |  |
| 23 | Elektroda koagulacyjna, wałek o śr. 5 mm, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr. - 6 szt. | TAK |  |
| 24 | Optyka cysto-uretroskopowa, 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 3 szt. | TAK |  |
| 25 | Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar 22 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm- 3 szt. | TAK |  |
| 26 | Mechanizm odginający cewniki z dźwignią, z 2 kanałami roboczymi z kranikami, regulacja odgięcia z mechanizmem zapadkowym - 3 szt. | TAK |  |
| 27 | Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar 17 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm- 3 szt. | TAK |  |
| 28 | Mostek optyki, z dwoma kanałami instrumentowymi, kanały wyposażone w uszczelki z otworem o śr. 1,2 mm oraz kraniki - 3 szt. | TAK |  |
| 29 | Kleszcze chwytające optyczne, obie bransze ruchome, kompatybilne z płaszczem cysto - uretroskopowym o rozmiarze 22 Fr. i 20 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
| 30 | Nożyczki, giętkie, rozm. 7 Fr., jedna bransza ruchoma, długość 40 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 31 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość min. 230 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 32 | Optyka cysto-uretroskopowa, 0°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 1 szt. | TAK |  |
| 33 | Płaszcz uretrotomu SACHSE, rozmiar 21 Fr., wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z kranikami oraz kanał do wprowadzania bougies - 1 szt. | TAK |  |
| 34 | Obturator kompatybilny z płaszczem uretrotomu - 1 szt. | TAK |  |
| 35 | Nóż zimny z ostrzem okrągłym, do uretrotomu optycznego, kompatybilny z płaszczem 21 Fr. - 6 szt. | TAK |  |
| 36 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 180 cm, śr. 3,5 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 37 | Litotryptor pneumatyczny do kruszenia kamieni układu moczowego, złożony ze sterownika, z uchwytu roboczego, sond - 1 komplet | TAK |  |
| 38 | Zakres ciśnienia zasilającego 3,5 – 5 bar | TAK |  |
| 39 | Sterownik wyposażony w manometr na panelu czołowym informujący o ustawionym ciśnieniu sprężonego powietrza | TAK |  |
| 40 | Regulacja ciśnienia sprężonego powietrza poprzez pokrętło na panelu przednim sterownika | TAK |  |
| 41 | Praca w trybie serii uderzeń z częstotliwością 12 Hz | TAK |  |
| 42 | Praca w trybie pojedynczego uderzenia | TAK |  |
| 43 | Aktywacja pracy poprzez przełącznik nożny | TAK |  |
| 44 | Uchwyt roboczy całkowicie odizolowany elektrycznie od sterownika połączony ze sterownikiem poprzez dren silikonowy | TAK |  |
| 45 | Sonda druciana, śr. 1,6 mm, długość 48,5 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 4 szt. | TAK |  |
| 46 | Adapter zapobiegający wyginaniu sond drucianych podczas litotrypsji, autoklawowalny, kompatybilny z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 1 szt. | TAK |  |
| 47 | Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w urologii, cystoskopii, URS, przezskórnej nefroskopii, z możliwością rozbudowy o zastosowanie w dziedzinach : chirurgii, ginekologii, ortopedii, proktologii | TAK |  |
| 48 | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
| 49 | Wybór zastosowania pompy z menu z listą procedur wyświetlanego na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 50 | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | TAK |  |
| 51 | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych | TAK |  |
| 52 | Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 53 | Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 54 | Wyświetlanie prędkości odsysania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 55 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dane dren | TAK |  |
| 56 | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |
| 57 | Dren płuczący do procedur ciśnieniowo kontrolowanych, sterylny, jednorazowy - 10 szt. | TAK |  |
| 58 | Optyka nefroskopowa, kąt patrzenia 6° - 8°, szerokokątna, system soczewek wałeczkowych; z okularem równoległym, kanał instrumentowy zamykany, wyposażony w uszczelką oraz przyłącze LUER-Lock z kranikiem do płukania, autoklawowalna - 3 szt. | TAK |  |
| 59 | Płaszcz nefroskopowy 26 Fr., wyposażony w obrotowe przyłącze LUER-Lock z kranikiem, kompatybilny z optyką nefroskopową - 3 szt. | TAK |  |
| 60 | Zestaw rozszerzadeł teleskopowych Alkena o rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24 Fr. oraz 2 giętkie druty prowadzące z kulką i 2 sztywne druty prowadzące z kulką w części dystalnej - 3 kpl. | TAK |  |
| 61 | Rozszerzadło Alkena o rozmiarze 27 Fr. - 3 szt. | TAK |  |
| 62 | Rozszerzadło Alkena o rozmiarze 30 Fr. - 3 szt. | TAK |  |
| 63 | Kleszcze do usuwania kamieni i skrzepów, wkład roboczy z branszami okienkowymi, wysuwanymi, rękojeść sprężynowa, rozmiar 11,5 Fr., dł. 38-40 cm, z możliwością wymiany wkładu roboczego - 2 szt. | TAK |  |
| 64 | Kleszcze do usuwania kamieni, wkład roboczy z branszami trójzębnymi, wysuwanymi, rękojeść sprężynowa, rozmiar 10,5 Fr, dł. 38-40 cm, z możliwością wymiany wkładu roboczego - 2 szt. | TAK |  |
| 65 | Kleszcze do usuwania kamieni, obie bransze ruchome, okienkowe, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 2 szt. | TAK |  |
| 66 | Kleszcze biopsyjne, jedna bransza ruchoma, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 1 szt. | TAK |  |
| 67 | Kleszcze do usuwania kamieni, bransze ząbkowane obie ruchome, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 1 szt. | TAK |  |
| 68 | Sonda, śr. 1,6 mm, długość 31 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 2 szt. | TAK |  |
| 69 | Sonda, śr. 2 mm, długość 31 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 2 szt. | TAK |  |
| 70 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 3 szt. | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia:  Negatoskop cyfrowy – poz. 10

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Negatoskop cyfrowy – 2 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka wykonana w wersji do zamontowania w ścianie w sposób hermetyczny za panelami zabudowy, licujący bez odstających krawędzi, co gwarantuje łatwość dezynfekcji | TAK |  |
| 2 | Sterowanie bezdotykowe na podstawie monitorowania swobodnego ruchu dłoni użytkownika w przestrzeni 3D i transkodowanie jej współrzędnych do wirtualnej przestrzeni 2D (sterylne, bezdotykowe sterowanie jednostką) | TAK/NIE TAK -5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 3 | Zintegrowana, hermetyczna, składana z silikonową tastaturą i touchpadem, łatwą do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Pokryta warstwą antybakteryjną. Właściwości materiału bakteriobójczego muszą być potwierdzone certyfikatem z badań lub raportem opracowanym przez akredytowaną lub notyfikowaną jednostkę badawczą. Badania muszą potwierdzić aktywność antybakteryjną materiałów na szczepy bakterii co najmniej Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa | TAK |  |
| 4 | Panel frontowy wyposażony w min. dwa gniazda min. USB 2.0 z i przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Nie dopuszcza się montażu gniazd poza frontem jednostki głównej | TAK |  |
| 5 | Nagrywarka DVD-RW zintegrowana z klawiaturą | TAK |  |
| 6 | Procesor Intel minimum I5 o taktowaniu minimum 3,2 GHz | TAK |  |
| 7 | Pamięć operacyjna Minimum 8 GB z możliwością rozbudowy | TAK |  |
| 8 | Dysk twardy Minimum 500GB HDD | TAK |  |
| 9 | System operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny | TAK |  |
| 10 | Przekątna matrycy Minimum 40 | TAK/Podać 40” - 0pkt Powyżej 40” - 10 pkt |  |
| 11 | Kontrast Minimum 1000:1 | TAK/Podać 1000:1 – 0 pkt Powyżej 1000:1 -10 pkt |  |
| 12 | Czas reakcji (gray-to-gray) Maksimum 8 ms | TAK |  |
| 13 | Reżim pracy 24/7 | TAK |  |
| 14 | System wielojęzyczny z wyborem języka przed zalogowaniem użytkownika | TAK |  |
| 15 | Dostęp do aplikacji autoryzowany hasłem użytkownika. Podział na uprawnienia dla użytkowników i administratorów | TAK |  |
| 16 | Funkcja dodawania pacjentów do bazy danych systemu | TAK |  |
| 17 | Funkcja wideo rejestracji obrazu z zewnętrznego podłączonego do systemu źródła sygnału wideo. Możliwość wykonywania zdjęć z nagranych filmów | TAK |  |
| 18 | Funkcja kartoteki pacjentów umożliwiająca przegląd istniejących w bazie pacjentów i ich operacji. Możliwość wyszukiwania pacjentów w kartotece z użyciem nr PESEL lub nazwiska pacjenta jako kryterium wyszukiwania. Możliwość wyboru istniejącego już w bazie danych pacjenta umożliwiająca utworzenie jego kolejnej operacji | TAK |  |
| 19 | Funkcja tworzenia raportów pooperacyjnych polegająca na dowolnym ułożeniu wytworzonego w czasie zabiegu materiału zdjęciowego w postaci okienkowej siatki 1, 2 lub 4 pól dla każdej strony sporządzanego raportu. Okno siatki dodatkowo posiada edytowalne pole opisowe. Każda strona raportu zaopatrzona w nagłówek z danymi | TAK |  |
| 20 | Możliwość przeglądania zawartości nośników CD/DVD lub dysków przenośnych USB | TAK |  |
| 21 | Funkcja eksportu polegająca na zapisywaniu sporządzonego w trakcie zabiegu materiału w postaci filmów, zdjęć oraz przygotowanego raportu na nośniki CD/DVD lub dysków przenośnych USB. Funkcja eksportu z wizualizacją liczbową na ekranie jednostki centralnej objętości zapisywanego materiału. | TAK |  |
| 22 | System połączony z serwerem radiologicznym RIS służy jako stacja przeglądowa do obrazów radiologicznych. Zainstalowana w systemie przeglądarka radiologiczna (licencja po stronie Zamawiającego) daje możliwość wglądu do dokumentacji radiologicznej pacjenta z poziomu sali operacyjnej i wyświetlanie tych wyników na dedykowanym monitorze przeglądowym z krzywą DICOM. | TAK |  |
| 23 | Montaż negatoskopów w salach operacyjnych bloku operacyjnego., w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ściany ,na których należy zamontować negatoskopy zbudowane w konstrukcji karton-gips, wykończone blachą od strony sali operacyjnej, grubość całkowita ściany około 130 mm. Montaż ma być hermetyczny, bez krawędzi, umożliwiający dezynfekcję sali operacyjnej - podać wymogi dotyczące dezynfekcji | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia: Defibrylator  z  kardiowersją – poz. 11

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Defibrylator z kardiowersją -1szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| LP | Opis parametru | Wartość wymagana | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J | TAK |  |
| 3 | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 23 | TAK |  |
| 4 | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | TAK |  |
| 5 | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |
| 7 | Ekran monitora – kolorowy | TAK |  |
| 8 | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | TAK |  |
| 9 | Praca z zasilania akumulatorowego: Min. 3,5 godz monitorowanie lub Min. 140 defibrylacvji z energia 360 J | TAK |  |
| 10 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 11 | Ciężar max. 9,0 kg | TAK |  |
| 12 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 13 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |
| 14 | Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji według min.4 procedur ( wiek pacjenta i intubacja lun brak jej) | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe przekazywanie danych o stanie aparatu i badań pacjenta | TAK |  |
| 16 | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | TAK |  |
| 17 | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min. | TAK |  |
| 18 | Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na min 7 poziomach | TAK |  |

Data:	   ...........................…								..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Opis przedmiotu zamówienia: Respirator – poz. 12

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Respirator – 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej na oddziałach Intensywnej Terapii. | TAK |  |
| 2 | Respirator o wadze nie większej niż 15 kg z akumulatorem. | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych dla pacjentów od 6kg, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Respirator wyposażony w uchwyt do przenoszenia i przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub postawieniu na kolumnie. | TAK |  |
| 5 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego. | TAK |  |
| 6 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |
| 7 | Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 200 minut | TAK |  |
| 8 | Respirator sterowany jedynie dotykowo z ekranem wysokiej rozdzielczości WXGA, o pojedynczej matrycy min. 1280x800 pikseli. | TAK |  |
| 9 | Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 13” z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 7 poziomów. | TAK |  |
| 10 | Wymiary nie przekraczające: 35x25x 35cm+/- 20 mm | TAK |  |
| 11 | Trendy mierzonych parametrów monitoringu - co najmniej 6 miesięcy oraz zapis krzywych full disclosure z ostatnich 10 dni. | TAK |  |
| 12 | Westchnienia Respirator musi posiadać możliwość ustawiania westchnień. Możliwość ustawienia: min. amplituda, częstość i liczba westchnień. | TAK |  |
| 13 | S Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 14 | S/T Wentylacja spontaniczna synchronizowana | TAK |  |
| 15 | T Wentylacja synchronizowana | TAK |  |
| 16 | Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta. | TAK |  |
| 17 | Wentylacja z obowiązkową objętością minutową według wzoru Otis’a typu MMV, ASV, AVM | TAK |  |
| 18 | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać możliwość regulacji częstości oddechów w zakresie: min. 1-150 1/min. | TAK |  |
| 19 | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość regulacji objętości oddechowej w zakresie: min. 40-2500ml. | TAK |  |
| 20 | Czas wdechu. Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu wdechu w zakresie: min. 0,1 – 10 sekund. | TAK |  |
| 21 | Czas plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia czasu plateau pomiędzy wdechem a wydechem w zakresie: min. 0 – 70% czasu wdechu. | TAK |  |
| 22 | Ciśnienie wdechowe. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wdechowego w zakresie: min. 2 – 100 cmH2O. | TAK |  |
| 23 | Ciśnienie wspomagania. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wspomagania w zakresie: min. 0 – 100 cmH2O. | TAK |  |
| 24 | Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w zakresie: min. 0–50 cmH2O. | TAK |  |
| 25 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji poziomu wysokiego ciśnienia w zakresie: min. 2–60 cmH2O. | TAK |  |
| 26 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego w zakresie: min. 0–50 cmH2O. | TAK |  |
| 27 | Czas trwania wysokiego poziomu ciśnienia. Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu trwania wysokiego poziomu ciśnienie w zakresie: min. 0,1 – 59,8 s. | TAK |  |
| 28 | Płynnie regulowany czas narastania ciśnienia. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem regulowaną w zakresie: min. 0-2000 ms manualnie oraz automatycznie | TAK |  |
| 29 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej. Respirator musi posiadać funkcję regulowanego procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w zakresie: min. 5-90% manualnie oraz automatycznie | TAK |  |
| 30 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 20 l/min. | TAK |  |
| 31 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 15 cmH2O | TAK |  |
| 32 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator musi posiadać możliwość regulacji stężenia tlenu w zakresie: 21 do 100% co 1%. | TAK |  |
| 33 | Możliwość wyboru krzywej przepływu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca dobór krzywej przepływu: min. prostokątna, opadająca 100% i opadająca 50%. | TAK |  |
| 34 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej/wydechowej. Respirator musi umożliwiać wykonanie manewru przedłużenia fazy wdechowej/wydechowej: w zakresie do max. 10 sekund. | TAK |  |
| 35 | Natychmiastowa podaż 100% tlenu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca w czasie ≥ 2 minut podaż 100% tlenu | TAK |  |
| 36 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika: min. krzywe i parametry cyfrowe. | TAK |  |
| 37 | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu. Możliwość używania czujnika jednorazowego oraz wielorazowego. | TAK |  |
| 38 | Integralny pomiar stężenia tlenu. Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 39 | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 40 | Częstość oddechów spontanicznych. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów spontanicznych i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 41 | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości wdechowej oraz wydechowej pojedynczego oddechu i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 42 | Objętość wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową oraz wdechową w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 43 | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wdechową i wydechową w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 44 | Pomiar szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego i wyświetlania w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 45 | Ciśnienie szczytowe. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru zmierzonej wartości ciśnienia szczytowego i wyświetlania w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 46 | Średnie ciśnienie. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wartości ciśnienia średniego i wyświetlania w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 47 | Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego rzeczywistego stosunku I:E w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 48 | Ciśnienie plateau. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia Plateau w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 49 | Ciśnienie PEEP / CPAP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia końcowo-wydechowego w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 50 | Ciśnienie AutoPEEP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej. | TAK |  |
| 51 | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia okluzji w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 52 | Pomiar NIF. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 53 | Podatność statyczna. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 54 | Podatność dynamiczna. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru dynamicznej podatności oddechowej płuc wyświetlanej w formie cyfrowe | TAK |  |
| 55 | Opory wdechowe i wydechowe płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe i wydechowe płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 56 | Indeks dyszenia RSB. Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej. | TAK |  |
| 57 | Wysiłek pacjenta PTP. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wysiłku oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 58 | Praca oddechowa pacjenta WOB. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru pracy oddechowej wyświetlanej w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 59 | Stała czasowa wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stałej czasowej wydechu wyświetlanej w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 60 | Czas trwania wdechu i wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu oraz wydechu wyświetlanego w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 61 | Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem wyświetlanych w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 62 | Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stosunku czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 63 | Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu | TAK |  |
| 64 | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | TAK |  |
| 65 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| 66 | Możliwość zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika: min. 10 profili. | TAK |  |
| 67 | Protokół podsumowujący poprawność ustawień wentylacji informujący operatora o jej skuteczności. Rozróżnialny w min. 3 kolorach obrazujących jakość wentylacji | TAK |  |
| 68 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej. | TAK |  |
| 69 | Regulacja głośności alarmów. Respirator musi mieć możliwość regulacji głośności alarmów co najmniej 4 poziomu głośności regulowane | TAK |  |
| 70 | Regulacja wartości granicznych alarmu. Respirator musi mieć możliwość regulacji granic alarmowych manualnie oraz automatycznie dopasowane w odniesieniu do stanu pacjenta. | TAK |  |
| 71 | Zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 72 | Zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. | TAK |  |
| 73 | Niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. | TAK |  |
| 74 | Wysokiego / Niskiego stężenia tlenu. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim stężeniu tlenu. | TAK |  |
| 75 | Wysokiej / Niskiej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej objętości minutowej. | TAK |  |
| 76 | Wysokiego / Niskiego ciśnienia. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim ciśnieniu. | TAK |  |
| 77 | Wysokiej / Niskiej częstości oddechów. Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej częstości oddechów. | TAK |  |
| 78 | Wysokiej / Niskiej objętości oddechowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |
| 79 | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 80 | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień. | TAK |  |
| 81 | Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta. | TAK |  |
| 82 | Możliwość wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu oraz płci pacjenta | TAK |  |
| 83 | Respirator musi posiadać Autotest aparatu wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. | TAK |  |
| 84 | Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. | TAK |  |
| 85 | Port Ethernet do połączenia z siecią LAN | TAK |  |
| 86 | Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu. | TAK |  |
| 87 | Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu). | TAK |  |
| 88 | Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowani: min. 2 porty | TAK |  |
| 89 | Port do podłączenia dodatkowego ekranu | TAK |  |
| 90 | Protokół HL7 | TAK |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy o nebulizator do podawania leków regulowany z poziomu monitora. | TAK |  |
| 92 | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi z możliwością sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy o funkcję noworodkowe i tryb nCPAP | TAK |  |
| 94 | Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  |
| 95 | Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem | TAK |  |
| 96 | Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie. | TAK |  |
| 97 | Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu wyświetlany na monitorze respiratora. | TAK |  |
| 98 | Oprogramowanie w języku polskim. Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat. | TAK |  |
| 99 | Możliwość wentylacji układami jednoramiennymi oraz dwuramiennymi - zarówno jedno- jak i wielorazowymi | TAK |  |
| 100 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych wielorazowy – 2 szt. | TAK |  |
| 101 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy – 5 szt. | TAK |  |
| 102 | Respirator na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą. | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI*

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dla sprzętu: (wpisać nazwę urządzenia) |
| 1 | Okres gwarancji | Długość okresu gwarancji dla urządzenia – minimum podane w formularzu asortymentowo-cenowym | Podać |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  |
|  |  | wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  |
|  |  | dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  |
| 1.5 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  |
| 1.6 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 | Podać |
| 1.7 | Miejsce wykonywania naprawy | w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy |  |
| 1.8 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.10 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  |
| 1.11 | Przedłużenie gwarancji | o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy |  |
| 1.12 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  |
| 1.13 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych |  | Podać (min 8 lat) |
| 1.14 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.15 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.16 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów |  | Podać |
| 1.17 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | osoba telefon fax/e-mail | Podać ................................................ ................................................ ................................................ |
| 1.18 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty). | podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. | Podać |
| 1.19 | Szkolenie z obsługi dostarczonego zestawu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 1.21 | Założenie paszportu technicznego wraz z wpisem o sprawności i terminie kolejnego przeglądu. | Tak |  |

Uwaga * - formularz należy wypełnić dla każdego sprzętu/urządzenia odrębnie.

Data:	   ..........................…										..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)