ZP-2200-49/18

Załącznik nr 3.1

# Opis przedmiotu zamówienia: Ssak elektryczny operacyjny – poz. 1

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Ssak elektryczny operacyjny – 5 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Pobór mocy max. 120 VA | TAK |  |
| 4 | Wydajność ssaka min. 44 litrów/min | TAK |  |
| 5 | Podciśnienie min. 0-93 kPa z dokładnością ± 5% | TAK |  |
| 6 | Poziom hałasu poniżej 40 dB | TAK |  |
| 7 | Wymiary urządzenia (szer.x wys.x głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm | TAK |  |
| 8 | Waga ssaka nie więcej niż 13 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) | TAK |  |
| 9 | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału. | TAK |  |
| 10 | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. | TAK |  |
| 11 | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | TAK |  |
| 12 | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami: mmHg, cmH2O, bar, kPa | TAK |  |
| 13 | Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK |  |
| 14 | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |
| 15 | Włącznik nożny on/off na kablu – zasada działania podciśnieniowa | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie podstawowe dla każdego ssaka: - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 - 2 litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 2 - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 2 - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 - stojak jezdny ssaka szt. 1 - kabel zasilający min. 2m szt. 1 | TAK |  |
| 17 | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | TAK |  |
| 18 | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
| 19 | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie podstawy jezdnej | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie dodatkowe: - 2 litrowy zbiornik z poliwęglanu, wielorazowy z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem (pokrywa wciskana) – 2 szt. - filtr bakteryjny do ssaka typu MSF – 40 szt. - jednorazowe worki na wydzielinę z filtrem hydrofobowym przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik – 50 szt. | TAK |  |

# Opis przedmiotu zamówienia: Aparat do znieczulania – poz. 2

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Aparat do znieczulania – 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulce na co najmniej 2 kołach | TAK |  |
| 2 | Minimum jedna szuflada na akcesoria Możliwe ustawienie w szufladzie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej | TAK |  |
| 3 | Uchwyty fabryczne do 10L butli O2 i N2O | TAK |  |
| 4 | Zasilanie gazowe (O2, POWIETRZE, N2O) z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5.0 m | TAK |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania) | TAK |  |
| 6 | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu | TAK |  |
| 7 | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej, z regulacją siły ssania, dwa zbiorniki, objętość każdego zbiornika max 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie | TAK |  |
| 8 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę - 25 szt., jednorazowe dreny do odsysania - 25 szt. | TAK |  |
| 9 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, typu szyna . | TAK |  |
| 10 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |
| 11 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
| 12 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie 25% lub wyższym, podać | TAK |  |
| 13 | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki minimalny przepływ i niski przepływ | TAK |  |
| 14 | Przepływ świeżego gazu od 200 ml/min lub mniejszy | TAK |  |
| 15 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) | TAK |  |
| 16 | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania (kalkulacja zużycia gazów anestetycznych). | TAK |  |
| 17 | System oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
| 18 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
| 19 | W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) -25 szt. | TAK |  |
| 20 | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m zakończony wtykiem. | TAK |  |
| 21 | Dren do podłączenia O2, N2O i powietrza o dł. min. 5 m, wtyk typu AGA. | TAK |  |
| 22 | Absorber CO2 wielorazowego użytku o poj. min. 1,3 l – 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Absorber CO2 jednorazowego użytku - 5 szt. | TAK |  |
| 24 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych (elektryczny) lub pneumatyczny zużywający gazy medyczne napędzany tlenem lub powietrzem. Ekran respiratora o przekątnej min 10 cali (powyżej 10 cali parametr dodatkowo oceniany) | TAK/Podać 10 cali – 0pkt powyżej 10 cali -10pkt |  |
| 25 | Tryb wentylacji ręcznej | TAK |  |
| 26 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 27 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 28 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV) | TAK |  |
| 29 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym | TAK |  |
| 30 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 31 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i objętościowym) | TAK |  |
| 32 | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) | TAK |  |
| 33 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM | TAK |  |
| 34 | Awaryjny tryb wentylacji - możliwa wentylacja ręczna oraz podaż anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać | TAK |  |
| 35 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 36 | Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min | TAK |  |
| 37 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 20 do 1400 ml | TAK |  |
| 38 | Regulacja PEEP minimum od 4 do 20 cmH2O (hPa), | TAK |  |
| 39 | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 65 hPa (cmH2O) | TAK |  |
| 40 | Regulacja Plateau w zakresie minimum do 30 % | TAK |  |
| 41 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min | TAK |  |
| 42 | Podgrzewany układ oddechowy (nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających) | TAK |  |
| 43 | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 44 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 45 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 46 | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze | TAK |  |
| 47 | Alarm Apnea ciśnienie, przepływ, CO2 | TAK |  |
| 48 | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych | TAK |  |
| 49 | Paramagnetyczny pomiar stężenia tlenu , nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych | TAK |  |
| 50 | Objętości oddechu Vt | TAK |  |
| 51 | Objętości minutowej MV | TAK |  |
| 52 | Częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 53 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 54 | Ciśnienia średniego | TAK |  |
| 55 | Ciśnienia Plateau | TAK |  |
| 56 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 57 | Częstości oddychania | TAK |  |
| 58 | Liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | TAK |  |
| 59 | Wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku wziewnego, co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu, automatyczna identyfikacja podawanego środka | TAK |  |
| 60 | Pomiar stężenia CO2 i N2O | TAK |  |
| 61 | Jednoczesna prezentacja trzech krzywych w funkcji czasu. Obowiązkowo ciśnienie i stężenie CO2, podać | TAK |  |
| 62 | Prezentacja pętli oddechowych, co najmniej pętle ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, podać | TAK |  |
| 63 | Pętla referencyjna | TAK |  |
| 64 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | TAK |  |
| 65 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 66 | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury | TAK |  |
| 67 | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania gazem w aparacie | TAK |  |
| 68 | Moduł gazowy zasilany z wbudowanej baterii/akumulatora po zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |
| 69 | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | TAK |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: 10 linii próbkujących, 10 pułapek wodnych do modułu gazowego | TAK |  |
| 70 | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |
| 71 | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 72 | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |
| 73 | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  |
| 74 | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
| 75 | Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej na ramieniu przy aparacie, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |
| 76 | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej 12” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych na ekranie (bez wykorzystania ekranu 12-odprowadzeń EKG) | TAK |  |
| 77 | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK |  |
| 78 | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT, | TAK |  |
| 79 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 80 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
| 81 | W ofercie do każdego monitora ujęte wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie, po 2 szt. | TAK |  |
| 82 | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | TAK |  |
| 83 | Monitorowanie ST w 3 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15 mm, z możliwością ustawiania granic alarmowych osobno dla każdego z odprowadzeń, z możliwością ręcznego ustawiania poziomu izoelektrycznego oraz ST, zapisania referencyjnego zespołu QRS i porównywania z kolejnymi | TAK |  |
| 84 | Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji. | TAK |  |
| 85 | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem masimo | TAK |  |
| 86 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
| 87 | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (typu klips) dla dorosłych - 2szt. Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego. | TAK |  |
| 88 | Monitorowanie temperatury w 2 kanałach: pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |
| 89 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 10-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK |  |
| 90 | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej | TAK |  |
| 91 | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
| 92 | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 1 godzina | TAK |  |
| 93 | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 3 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm) | TAK |  |
| 94 | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  |
| 95 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru | TAK |  |
| 96 | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału typu Argon | TAK |  |
| 97 | Pomiar za pośrednictwem modułu NMT obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |
| 98 | Dostępne tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - seria poczwórna, - liczba potężcowa. | TAK |  |
| 99 | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru mocowanego do kciuka | TAK |  |
| 100 | W ofercie do każdego monitora ujęty akcelerometr oraz 50 szt. jednorazowych uchwytów do montażu na kciuk | TAK |  |
| 101 | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK |  |
| 102 | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |
| 103 | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |
| 104 | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  |
| 105 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
| 106 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
| 107 | Aparat z monitorem jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |
| 108 | Ze względów serwisowych i obsługowych aparat do znieczulenia i kardiomonitor tego samego producenta | TAK |  |

UWAGA:

Dotyczy poz. 24 - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Katalogów, ulotek, opisów lub innych dokumentów zawierających informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów, które podlegają ocenie jakościowej.

Brak w ofercie wskazanych wyżej dokumentów nie będzie podlegał uzupełnieniom, a w kryterium jakość zostanie przyznana najniższa ilość punktów określona w załączniku 3.1 za dany parametr.

# Opis przedmiotu zamówienia:  Pompy infuzyjne – poz. 3

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pompy infuzyjne – 6 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
| 3 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego | TAK |  |
| 4 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 godzin. | TAK |  |
| 5 | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku maksymalnie 2,5 kg | TAK |  |
| 6 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub odłączalnego. | TAK |  |
| 7 | Mocowanie strzykawki od przodu pompy | TAK |  |
| 8 | System mocowania strzykawki obsługiwany ręcznie | TAK |  |
| 9 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 10 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
| 11 | Czujniki: prawidłowego umocowania kołnierza strzykawki; tłoka strzykawki | TAK |  |
| 12 | Zakres szybkości przepływu min od 0,1 – 1000 ml/godz. | TAK |  |
| 13 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 14 | Funkcja redukcji bolusa | TAK |  |
| 15 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
| 16 | Dwa rodzaje bolusa | TAK |  |
| 17 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 2 %. | TAK |  |
| 18 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK |  |
| 19 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min 8 poziomów. | TAK |  |
| 20 | Funkcja KVO |  |  |
| 21 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK |  |
| 22 | Ustawienie prędkości przepływu i wybór poszczególnych nastawień parametrów pompy przy pomocy wbudowanej w pompę tarczy obrotowej | TAK |  |
| 23 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 25 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 26 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 27 | Alarm okluzji | TAK |  |
| 28 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 29 | Alarm dyslokacji tłoka strzykawki | TAK |  |
| 30 | Alarm dyslokacji strzykawki | TAK |  |
| 31 | Alarm przypominający o starcie pompy | TAK |  |
| 32 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki z możliwością zaprogramowania czasu przed opróżnieniem strzykawki, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
| 33 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
| 34 | Alarm braku nastawienia przepływu | TAK |  |
| 35 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym | TAK |  |
| 36 | Możliwość łączenia pomp w moduł stacji dokującej zasilanej jednym przewodem | TAK |  |
| 37 | Możliwość łączenia pomp w moduły zasilane jednym przewodem | TAK |  |

# Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l  - poz. 4

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Cieplarka – 1szt. |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji ( 2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne Cieplarka – 1 szt. |
| 1 | Komora do ogrzewania płynów fabrycznie nowa, | TAK |  |
| 2 | Pojemność 300 litrów | TAK |  |
| 3 | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
| 4 | Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej | TAK |  |
| 5 | Wnętrze ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6 | Zewnętrzne drzwi przeszklone | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatury od + 35 0 C do + 42 0 C | TAK |  |
| 8 | Regulacja temperatury co 1 0 C | TAK |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 600 x 1450 x 590 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości) | TAK |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 496 x 1255 x 480 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości) | TAK |  |
| 11 | Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2 0 C | TAK |  |
| 12 | Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45 0 C | TAK |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880 | TAK |  |
| 14 | Alarm otwartych drzwi ( aktywujący się po 1 minucie od otwarcia drzwi | TAK |  |
| 15 | 3 półki druciane (możliwość zamontowania max. 7 półek) | TAK |  |
| 16 | Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED | TAK |  |
| 17 | Hartowana szyba w drzwiach umożliwiająca widoczność wnętrza komory | TAK |  |
| 18 | Zamknięcie drzwi komory na kluczyk | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione | TAK |  |

# Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 150 l  - poz. 5

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Cieplarka – 1szt. |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne Cieplarka – 1 szt. |
| 1 | Komora do ogrzewania płynów fabrycznie nowa, | TAK |  |
| 2 | Pojemność 150 litrów | TAK |  |
| 3 | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
| 4 | Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej | TAK |  |
| 5 | Wnętrze ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6 | Zewnętrzne drzwi przeszklone | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatury od + 35 0 C do + 42 0 C | TAK |  |
| 8 | Regulacja temperatury co 1 0 C | TAK |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 600 x 860 x 590 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości) | TAK |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 496 x 655 x 480 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości) | TAK |  |
| 11 | Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2 0 C | TAK |  |
| 12 | Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45 0 C | TAK |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880 | TAK |  |
| 14 | Alarm otwartych drzwi ( aktywujący się po 1 minucie od otwarcia drzwi | TAK |  |
| 15 | Dwie półki druciane | TAK |  |
| 16 | Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED | TAK |  |
| 17 | Hartowana szyba w drzwiach umożliwiająca widoczność wnętrza komory | TAK |  |
| 18 | Zamknięcie drzwi komory na kluczyk | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione | TAK |  |

# Opis przedmiotu zamówienia: Podgrzewacz płynów – poz. 6

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Podgrzewacz płynów – 2 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak z podgrzewana misą | TAK |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9 | TAK |  |
| 3 | Stojak na podstawie przejezdnej pięcioramiennej | TAK |  |
| 4 | Koła o średnicy 50mm z blokadą | TAK |  |
| 5 | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości w zakresie 1140 – 1280 mm | TAK |  |
| 7 | Regulacja temperatury za pomocą zintegrowanego pokrętła – maksymalna osiągana temperatura min. 70oC | TAK |  |
| 8 | Zasilanie 230V | TAK |  |
| 9 | Minimalna moc grzałki 600W | TAK |  |
| 10 | Przewód zasilający zintegrowany o długości min. 3 m | TAK |  |
| 11 | Stojak wyposażony w dwie wymienne misy o pojemności min. 6l każda | TAK |  |
| 12 | Maksymalna średnica stojaka – 560 mm | TAK |  |

# Opis przedmiotu zamówienia: Zasilacz opasek uciskowych – poz. 7

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Zasilacz opasek uciskowych – 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie z pompą ciśnieniową pneumatyczny, do bezkrwawego pola i znieczulenia odcinkowego, chirurgii bilateralnej. | TAK |  |
| 2 | Możliwość podłączenia do czarnego drenu mankietu do infuzji ciśnieniowej. | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia do niezależnych gniazd podwójnego mankietu do znieczuleń odcinkowych. | TAK |  |
| 4 | Możliwość znieczulenia odcinkowego w górnej i dolnej kończynie. | TAK |  |
| 5 | Dwa osobne manometry analogowe precyzyjnie kalibrowane i dwa przyciski spustowe do gniazd mankietu dwukomorowego. | TAK |  |
| 6 | Aluminiowa ochrona przycisków przeciw przypadkowemu naciśnięciu. | TAK |  |
| 7 | Lampka kontrolna informująca kolorem o spadku lub braku sprężonego powietrza przy podłączonym drenie do aparatu. | TAK |  |
| 8 | Dwa zegary cyfrowe z możliwością ustawienia czasu zabiegu z sygnalizacją dźwiękową. | TAK |  |
| 9 | Dwa silikonowe spiralne dreny w kolorze niebieskim i czerwonym zakończone szybko-złączkami PLC do podłączenia mankietów. | TAK |  |
| 10 | 2 wbudowane w urządzenie ręczne pompki typu gruszka do pompowania mankietów w razie awarii sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 11 | System manualnego zasilania awaryjnego, automatyczna zmiana na system awaryjny po wykryciu braku dopływu sprężonego powietrza, system bezobsługowy. | TAK |  |
| 12 | Przycisk Flush Button do sprawdzenia ukrwienia kończyny, do przerywanego dozowania miejscowego anestetyku, po znieczuleniu odcinkowym, umożliwia deflację w trybie manualnym. | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji ciśnienia dla mankietów uciskowych 0-600mmHg, brak efektu migotania podczas regulacji ciśnienia. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie w wersji mobilnej na kołowym stojaku z blokowanymi kołami z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |
| 15 | W zestawie z urządzeniem dren ciśnieniowy 5m do sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 16 | Mankiet podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na ramię o wymiarach 46 x 12 cm. | TAK |  |
| 17 | Mankiet podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o wymiarach 107 x 15 cm. | TAK |  |
| 18 | Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na rękę o wymiarach 35 x 6 cm. | TAK |  |
| 19 | Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na rękę o wymiarach 46 x 7,5 cm. | TAK |  |
| 20 | Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o rozmiarze 86 x 10 cm. | TAK |  |
| 21 | Mankiet pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o rozmiarze 107 x 10 cm. | TAK |  |

Opis przedmiotu zamówienia:  Piła do amputacji kości dużych – poz. 8

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Piła do amputacji kości dużych: - 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczna piła do amputacji kości dużych przeznaczona do zastosowań medycznych | TAK |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe niskonapięciowe | TAK |  |
| 3 | Silnik bezszczotkowy | TAK |  |
| 4 | Oscylacje min 6500-15000 | TAK |  |
| 5 | Delikatny start zapobiega wypadkom i chroni części mechaniczne i elektroniczne | TAK |  |
| 6 | Uruchamiana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 7 | Automatyczna regulacja zakresu oscylacji | TAK |  |
| 8 | Możliwość stosowania różnych ostrzy | TAK |  |
| 9 | Możliwość mocowania ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 10 | Piła autoklawowalna w 134 stopniach |  |  |
| 11 | Akumulatory Ni-Mh – 2 szt | TAK |  |
| 12 | Ładowarka akumulatorów | TAK |  |
| 13 | Ostrza do wyboru – 5 szt | TAK |  |

# Opis przedmiotu zamówienia:  Sprzęt urologiczny – poz. 9

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Sprzęt urologiczny - zestaw |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu | TAK |  |
| 2 | Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym nie większy niż 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze nie większym niż 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu | TAK |  |
| 3 | Jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru nie większego niż 12 Fr. | TAK |  |
| 4 | Kąt patrzenia ureterorenoskopu 6º - 8º | TAK |  |
| 5 | Długość 43 cm ( +/- 3 cm ) | TAK |  |
| 6 | Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze min. 6 Fr. | TAK |  |
| 7 | 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu | TAK |  |
| 8 | Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych | TAK |  |
| 9 | Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym | TAK |  |
| 10 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu | TAK |  |
| 11 | Możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie | TAK |  |
| 12 | Dodatkowy, zdejmowany port instrumentowy 2 kanałowy – 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Kleszcze chwytające sztywne Perez-Castro, bransze długie do chwytania kamieni, rozmiar 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ), obie bransze ruchome - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Kleszcze biopsyjne, sztywne, rozmiar 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ),(, obie szczęki ruchome - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Kleszcze do kamieni, sztywne, rozmiar 4 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ), obie szczęki ruchome - 1 szt. | TAK |  |
| 16 | Koszyk do wydobywania kamieni, rozm. 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ),rozbieralny, złożony z rękojeści wielorazowej z trzema obejmami na palce oraz wymiennych koszyków (3 koszyki w zestawie) - 2 komplety | TAK |  |
| 17 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość min. 230 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Optyka cysto-uretroskopowa, 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 2 szt. | TAK |  |
| 19 | Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte, w zestawie 2 x pętlowe elektrody tnące 24/26 Fr., 2 x elektrody koagulacyjne 24/26 Fr., 2 x przewody HF, o długości 300 cm, 1 x tubus do sterylizacji i przechowywania elektrod - 2 komplety | TAK |  |
| 20 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., przepływowy, obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe, z 2 przyłączami LUER-Lock i kranikami – 2 szt. | TAK |  |
| 22 | Przewód monopolarny do resektoskopu, dł. min. 300 cm – 8 szt. | TAK |  |
| 23 | Elektroda koagulacyjna, wałek o śr. 5 mm, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr. - 6 szt. | TAK |  |
| 24 | Optyka cysto-uretroskopowa, 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 3 szt. | TAK |  |
| 25 | Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar 22 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm- 3 szt. | TAK |  |
| 26 | Mechanizm odginający cewniki z dźwignią, z 2 kanałami roboczymi z kranikami, regulacja odgięcia z mechanizmem zapadkowym - 3 szt. | TAK |  |
| 27 | Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar 17 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm- 3 szt. | TAK |  |
| 28 | Mostek optyki, z dwoma kanałami instrumentowymi, kanały wyposażone w uszczelki z otworem o śr. 1,2 mm oraz kraniki - 3 szt. | TAK |  |
| 29 | Kleszcze chwytające optyczne, obie bransze ruchome, kompatybilne z płaszczem cysto - uretroskopowym o rozmiarze 22 Fr. i 20 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
| 30 | Nożyczki, giętkie, rozm. 7 Fr., jedna bransza ruchoma, długość 40 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 31 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość min. 230 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 32 | Optyka cysto-uretroskopowa, 0°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 1 szt. | TAK |  |
| 33 | Płaszcz uretrotomu SACHSE, rozmiar 21 Fr., wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z kranikami oraz kanał do wprowadzania bougies - 1 szt. | TAK |  |
| 34 | Obturator kompatybilny z płaszczem uretrotomu - 1 szt. | TAK |  |
| 35 | Nóż zimny z ostrzem okrągłym, do uretrotomu optycznego, kompatybilny z płaszczem 21 Fr. - 6 szt. | TAK |  |
| 36 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 180 cm, śr. 3,5 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 37 | Litotryptor pneumatyczny do kruszenia kamieni układu moczowego, złożony ze sterownika, z uchwytu roboczego, sond - 1 komplet | TAK |  |
| 38 | Zakres ciśnienia zasilającego 3,5 – 5 bar | TAK |  |
| 39 | Sterownik wyposażony w manometr na panelu czołowym informujący o ustawionym ciśnieniu sprężonego powietrza | TAK |  |
| 40 | Regulacja ciśnienia sprężonego powietrza poprzez pokrętło na panelu przednim sterownika | TAK |  |
| 41 | Praca w trybie serii uderzeń z częstotliwością 12 Hz | TAK |  |
| 42 | Praca w trybie pojedynczego uderzenia | TAK |  |
| 43 | Aktywacja pracy poprzez przełącznik nożny | TAK |  |
| 44 | Uchwyt roboczy całkowicie odizolowany elektrycznie od sterownika połączony ze sterownikiem poprzez dren silikonowy | TAK |  |
| 45 | Sonda druciana, śr. 1,6 mm, długość 48,5 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 4 szt. | TAK |  |
| 46 | Adapter zapobiegający wyginaniu sond drucianych podczas litotrypsji, autoklawowalny, kompatybilny z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 1 szt. | TAK |  |
| 47 | Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w urologii, cystoskopii, URS, przezskórnej nefroskopii, z możliwością rozbudowy o zastosowanie w dziedzinach : chirurgii, ginekologii, ortopedii, proktologii | TAK |  |
| 48 | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
| 49 | Wybór zastosowania pompy z menu z listą procedur wyświetlanego na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 50 | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | TAK |  |
| 51 | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych | TAK |  |
| 52 | Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 53 | Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 54 | Wyświetlanie prędkości odsysania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 55 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dane dren | TAK |  |
| 56 | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |
| 57 | Dren płuczący do procedur ciśnieniowo kontrolowanych, sterylny, jednorazowy - 10 szt. | TAK |  |
| 58 | Optyka nefroskopowa, kąt patrzenia 6° - 8°, szerokokątna, system soczewek wałeczkowych; z okularem równoległym, kanał instrumentowy zamykany, wyposażony w uszczelką oraz przyłącze LUER-Lock z kranikiem do płukania, autoklawowalna - 3 szt. | TAK |  |
| 59 | Optyka 0°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki - 2 sz | TAK |  |
| 60 | Płaszcz nefroskopowy 26 Fr., wyposażony w obrotowe przyłącze LUER-Lock z kranikiem, kompatybilny z optyką nefroskopową - 3 szt. | TAK |  |
| 61 | Zestaw rozszerzadeł teleskopowych Alkena o rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24 Fr. oraz 2 giętkie druty prowadzące z kulką i 2 sztywne druty prowadzące z kulką w części dystalnej - 3 kpl. | TAK |  |
| 62 | Rozszerzadło Alkena o rozmiarze 27 Fr. - 3 szt. | TAK |  |
| 63 | Rozszerzadło Alkena o rozmiarze 30 Fr. - 3 szt. | TAK |  |
| 64 | Kleszcze do usuwania kamieni i skrzepów, wkład roboczy z branszami okienkowymi, wysuwanymi, rękojeść sprężynowa, rozmiar 11,5 Fr., dł. 38-40 cm, z możliwością wymiany wkładu roboczego - 2 szt. | TAK |  |
| 65 | Kleszcze do usuwania kamieni, wkład roboczy z branszami trójzębnymi, wysuwanymi, rękojeść sprężynowa, rozmiar 10,5 Fr, dł. 38-40 cm, z możliwością wymiany wkładu roboczego - 2 szt. | TAK |  |
| 66 | Kleszcze do usuwania kamieni, obie bransze ruchome, okienkowe, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 2 szt. | TAK |  |
| 67 | Kleszcze biopsyjne, jedna bransza ruchoma, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 1 szt. | TAK |  |
| 68 | Kleszcze do usuwania kamieni, bransze ząbkowane obie ruchome, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 1 szt. | TAK |  |
| 69 | Sonda, śr. 1,6 mm, długość 31 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 2 szt. | TAK |  |
| 70 | Sonda, śr. 2 mm, długość 31 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 2 szt. | TAK |  |
| 71 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 3 szt. | TAK |  |

# Opis przedmiotu zamówienia:  Negatoskop cyfrowy – poz. 10

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Negatoskop cyfrowy – 2 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka wykonana w wersji do zamontowania w ścianie w sposób hermetyczny za panelami zabudowy, licujący bez odstających krawędzi, co gwarantuje łatwość dezynfekcji | TAK |  |
| 2 | Sterowanie bezdotykowe na podstawie monitorowania swobodnego ruchu dłoni użytkownika w przestrzeni 3D i transkodowanie jej współrzędnych do wirtualnej przestrzeni 2D (sterylne, bezdotykowe sterowanie jednostką) | TAK/NIE TAK -5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 3 | Zintegrowana, hermetyczna, składana z silikonową tastaturą i touchpadem, łatwą do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Pokryta warstwą antybakteryjną. Właściwości materiału bakteriobójczego muszą być potwierdzone certyfikatem z badań lub raportem opracowanym przez akredytowaną lub notyfikowaną jednostkę badawczą. Badania muszą potwierdzić aktywność antybakteryjną materiałów na szczepy bakterii co najmniej Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa | TAK |  |
| 4 | Panel frontowy wyposażony w min. dwa gniazda min. USB 2.0 z i przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Nie dopuszcza się montażu gniazd poza frontem jednostki głównej | TAK |  |
| 5 | Nagrywarka DVD-RW zintegrowana z klawiaturą | TAK |  |
| 6 | Procesor Intel minimum I5 o taktowaniu minimum 3,2 GHz | TAK |  |
| 7 | Pamięć operacyjna Minimum 8 GB z możliwością rozbudowy | TAK |  |
| 8 | Dysk twardy Minimum 500GB HDD | TAK |  |
| 9 | System operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny | TAK |  |
| 10 | Przekątna matrycy Minimum 40 | TAK/Podać 40” - 0pkt Powyżej 40” - 10 pkt |  |
| 11 | Kontrast Minimum 1000:1 | TAK/Podać 1000:1 – 0 pkt Powyżej 1000:1 -10 pkt |  |
| 12 | Czas reakcji (gray-to-gray) Maksimum 8 ms | TAK |  |
| 13 | Reżim pracy 24/7 | TAK |  |
| 14 | System wielojęzyczny z wyborem języka przed zalogowaniem użytkownika | TAK |  |
| 15 | Dostęp do aplikacji autoryzowany hasłem użytkownika. Podział na uprawnienia dla użytkowników i administratorów | TAK |  |
| 16 | Funkcja dodawania pacjentów do bazy danych systemu | TAK |  |
| 17 | Funkcja wideo rejestracji obrazu z zewnętrznego podłączonego do systemu źródła sygnału wideo. Możliwość wykonywania zdjęć z nagranych filmów | TAK |  |
| 18 | Funkcja kartoteki pacjentów umożliwiająca przegląd istniejących w bazie pacjentów i ich operacji. Możliwość wyszukiwania pacjentów w kartotece z użyciem nr PESEL lub nazwiska pacjenta jako kryterium wyszukiwania. Możliwość wyboru istniejącego już w bazie danych pacjenta umożliwiająca utworzenie jego kolejnej operacji | TAK |  |
| 19 | Funkcja tworzenia raportów pooperacyjnych polegająca na dowolnym ułożeniu wytworzonego w czasie zabiegu materiału zdjęciowego w postaci okienkowej siatki 1, 2 lub 4 pól dla każdej strony sporządzanego raportu. Okno siatki dodatkowo posiada edytowalne pole opisowe. Każda strona raportu zaopatrzona w nagłówek z danymi | TAK |  |
| 20 | Możliwość przeglądania zawartości nośników CD/DVD lub dysków przenośnych USB | TAK |  |
| 21 | Funkcja eksportu polegająca na zapisywaniu sporządzonego w trakcie zabiegu materiału w postaci filmów, zdjęć oraz przygotowanego raportu na nośniki CD/DVD lub dysków przenośnych USB. Funkcja eksportu z wizualizacją liczbową na ekranie jednostki centralnej objętości zapisywanego materiału. | TAK |  |
| 22 | System połączony z serwerem radiologicznym RIS służy jako stacja przeglądowa do obrazów radiologicznych. Zainstalowana w systemie przeglądarka radiologiczna (licencja po stronie Zamawiającego) daje możliwość wglądu do dokumentacji radiologicznej pacjenta z poziomu sali operacyjnej i wyświetlanie tych wyników na dedykowanym monitorze przeglądowym z krzywą DICOM. | TAK |  |
| 23 | Montaż negatoskopów w salach operacyjnych bloku operacyjnego., w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ściany ,na których należy zamontować negatoskopy zbudowane w konstrukcji karton-gips, wykończone blachą od strony sali operacyjnej, grubość całkowita ściany około 130 mm. Montaż ma być hermetyczny, bez krawędzi, umożliwiający dezynfekcję sali operacyjnej - podać wymogi dotyczące dezynfekcji | TAK |  |

UWAGA:

Dotyczy poz. 2, 10, 11 - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Katalogów, ulotek, opisów lub innych dokumentów zawierających informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów, które podlegają ocenie jakościowej.

Brak w ofercie wskazanych wyżej dokumentów nie będzie podlegał uzupełnieniom, a w kryterium jakość zostanie przyznana najniższa ilość punktów określona w załączniku 3.1 za dany parametr.

Opis przedmiotu zamówienia: Defibrylator  z  kardiowersją – poz. 11

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Defibrylator z kardiowersją -1szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| LP | Opis parametru | Wartość wymagana | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J | TAK |  |
| 3 | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 23 | TAK |  |
| 4 | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | TAK |  |
| 5 | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |
| 7 | Ekran monitora – kolorowy | TAK |  |
| 8 | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | TAK |  |
| 9 | Praca z zasilania akumulatorowego: Min. 3,5 godz monitorowanie lub Min. 140 defibrylacvji z energia 360 J | TAK |  |
| 10 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 11 | Ciężar max. 9,0 kg | TAK |  |
| 12 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 13 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |
| 14 | Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji według min.4 procedur ( wiek pacjenta i intubacja lun brak jej) | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe przekazywanie danych o stanie aparatu i badań pacjenta | TAK |  |
| 16 | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | TAK |  |
| 17 | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min. | TAK |  |
| 18 | Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na min 7 poziomach | TAK |  |

# Opis przedmiotu zamówienia: Respirator – poz. 12

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Respirator – 1 szt |  |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji (2018 ) |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej na oddziałach Intensywnej Terapii. | TAK |  |
| 2 | Respirator o wadze nie większej niż 15 kg z akumulatorem. | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych dla pacjentów od 6kg, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Respirator wyposażony w uchwyt do przenoszenia i przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub postawieniu na kolumnie. | TAK |  |
| 5 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego. | TAK |  |
| 6 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |
| 7 | Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 200 minut | TAK |  |
| 8 | Respirator sterowany jedynie dotykowo z ekranem wysokiej rozdzielczości WXGA, o pojedynczej matrycy min. 1280x800 pikseli. | TAK |  |
| 9 | Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 13” z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 7 poziomów. | TAK |  |
| 10 | Wymiary nie przekraczające: 35x25x 35cm+/- 50 mm | TAK |  |
| 11 | Trendy mierzonych parametrów monitoringu - co najmniej 6 miesięcy oraz zapis krzywych full disclosure z ostatnich 10 dni. | TAK |  |
| 12 | Westchnienia Respirator musi posiadać możliwość ustawiania westchnień. Możliwość ustawienia: min. amplituda, częstość i liczba westchnień. | TAK |  |
| 13 | S Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 14 | S/T Wentylacja spontaniczna synchronizowana | TAK |  |
| 15 | T Wentylacja synchronizowana | TAK |  |
| 16 | Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta. | TAK |  |
| 17 | Wentylacja z obowiązkową objętością minutową według wzoru Otis’a typu MMV, ASV, AVM | TAK |  |
| 18 | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać możliwość regulacji częstości oddechów w zakresie: min. 1-150 1/min. | TAK |  |
| 19 | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość regulacji objętości oddechowej w zakresie: min. 40-2500ml. | TAK |  |
| 20 | Czas wdechu. Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu wdechu w zakresie: min. 0,1 – 10 sekund. | TAK |  |
| 21 | Czas plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia czasu plateau pomiędzy wdechem a wydechem w zakresie: min. 0 – 70% czasu wdechu. | TAK |  |
| 22 | Ciśnienie wdechowe. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wdechowego w zakresie: min. 2 – 100 cmH2O. | TAK |  |
| 23 | Ciśnienie wspomagania. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wspomagania w zakresie: min. 0 – 100 cmH2O. | TAK |  |
| 24 | Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w zakresie: min. 0–50 cmH2O. | TAK |  |
| 25 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji poziomu wysokiego ciśnienia w zakresie: min. 2–60 cmH2O. | TAK |  |
| 26 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego w zakresie: min. 0–50 cmH2O. | TAK |  |
| 27 | Czas trwania wysokiego poziomu ciśnienia. Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu trwania wysokiego poziomu ciśnienie w zakresie: min. 0,1 – 59,8 s. | TAK |  |
| 28 | Płynnie regulowany czas narastania ciśnienia. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem regulowaną w zakresie: min. 0-2000 ms manualnie oraz automatycznie | TAK |  |
| 29 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej. Respirator musi posiadać funkcję regulowanego procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w zakresie: min. 5-90% manualnie oraz automatycznie | TAK |  |
| 30 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 20 l/min. | TAK |  |
| 31 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 15 cmH2O | TAK |  |
| 32 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator musi posiadać możliwość regulacji stężenia tlenu w zakresie: 21 do 100% co 1%. | TAK |  |
| 33 | Możliwość wyboru krzywej przepływu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca dobór krzywej przepływu: min. prostokątna, opadająca 100% i opadająca 50%. | TAK |  |
| 34 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej/wydechowej. Respirator musi umożliwiać wykonanie manewru przedłużenia fazy wdechowej/wydechowej: w zakresie do max. 10 sekund. | TAK |  |
| 35 | Natychmiastowa podaż 100% tlenu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca w czasie ≥ 2 minut podaż 100% tlenu | TAK |  |
| 36 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika: min. krzywe i parametry cyfrowe. | TAK |  |
| 37 | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu. Możliwość używania czujnika jednorazowego oraz wielorazowego. | TAK |  |
| 38 | Integralny pomiar stężenia tlenu. Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 39 | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 40 | Częstość oddechów spontanicznych. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów spontanicznych i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 41 | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości wdechowej oraz wydechowej pojedynczego oddechu i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 42 | Objętość wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową oraz wdechową w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 43 | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wdechową i wydechową w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 44 | Pomiar szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego i wyświetlania w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 45 | Ciśnienie szczytowe. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru zmierzonej wartości ciśnienia szczytowego i wyświetlania w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 46 | Średnie ciśnienie. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wartości ciśnienia średniego i wyświetlania w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 47 | Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego rzeczywistego stosunku I:E w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 48 | Ciśnienie plateau. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia Plateau w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 49 | Ciśnienie PEEP / CPAP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia końcowo-wydechowego w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 50 | Ciśnienie AutoPEEP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej. | TAK |  |
| 51 | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia okluzji w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 52 | Pomiar NIF. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 53 | Podatność statyczna. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 54 | Podatność dynamiczna. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru dynamicznej podatności oddechowej płuc wyświetlanej w formie cyfrowe | TAK |  |
| 55 | Opory wdechowe i wydechowe płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe i wydechowe płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 56 | Indeks dyszenia RSB. Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej. | TAK |  |
| 57 | Wysiłek pacjenta PTP. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wysiłku oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 58 | Praca oddechowa pacjenta WOB. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru pracy oddechowej wyświetlanej w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 59 | Stała czasowa wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stałej czasowej wydechu wyświetlanej w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 60 | Czas trwania wdechu i wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu oraz wydechu wyświetlanego w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 61 | Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem wyświetlanych w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 62 | Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stosunku czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 63 | Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu | TAK |  |
| 64 | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | TAK |  |
| 65 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| 66 | Możliwość zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika: min. 10 profili. | TAK |  |
| 67 | Protokół podsumowujący poprawność ustawień wentylacji informujący operatora o jej skuteczności. Rozróżnialny w min. 3 kolorach obrazujących jakość wentylacji | TAK |  |
| 68 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej. | TAK |  |
| 69 | Regulacja głośności alarmów. Respirator musi mieć możliwość regulacji głośności alarmów co najmniej 4 poziomu głośności regulowane | TAK |  |
| 70 | Regulacja wartości granicznych alarmu. Respirator musi mieć możliwość regulacji granic alarmowych manualnie oraz automatycznie dopasowane w odniesieniu do stanu pacjenta. | TAK |  |
| 71 | Zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 72 | Zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. | TAK |  |
| 73 | Niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. | TAK |  |
| 74 | Wysokiego / Niskiego stężenia tlenu. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim stężeniu tlenu. | TAK |  |
| 75 | Wysokiej / Niskiej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej objętości minutowej. | TAK |  |
| 76 | Wysokiego / Niskiego ciśnienia. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim ciśnieniu. | TAK |  |
| 77 | Wysokiej / Niskiej częstości oddechów. Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej częstości oddechów. | TAK |  |
| 78 | Wysokiej / Niskiej objętości oddechowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |
| 79 | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 80 | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień. | TAK |  |
| 81 | Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta. | TAK |  |
| 82 | Możliwość wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu oraz płci pacjenta | TAK |  |
| 83 | Respirator musi posiadać Autotest aparatu wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. | TAK |  |
| 84 | Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. | TAK |  |
| 85 | Port Ethernet do połączenia z siecią LAN | TAK |  |
| 86 | Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu. | TAK |  |
| 87 | Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu). | TAK |  |
| 88 | Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowani: min. 2 porty | TAK |  |
| 89 | Port do podłączenia dodatkowego ekranu | TAK |  |
| 90 | Protokół HL7 | TAK |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy o nebulizator do podawania leków regulowany z poziomu monitora. | TAK |  |
| 92 | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi z możliwością sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy o funkcję noworodkowe i tryb nCPAP | TAK |  |
| 94 | Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  |
| 95 | Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem | TAK |  |
| 96 | Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie. | TAK |  |
| 97 | Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu wyświetlany na monitorze respiratora. | TAK |  |
| 98 | Oprogramowanie w języku polskim. Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat. | TAK |  |
| 99 | Możliwość wentylacji układami jednoramiennymi oraz dwuramiennymi - zarówno jedno- jak i wielorazowymi | TAK |  |
| 100 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych wielorazowy – 2 szt. | TAK |  |
| 101 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy – 5 szt. | TAK |  |
| 102 | Respirator na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą. | TAK |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI*

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dla sprzętu: (wpisać nazwę urządzenia) |  |
| 1 | Okres gwarancji | Długość okresu gwarancji dla urządzenia – minimum podane w formularzu asortymentowo-cenowym | Podać |  |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  |  |
|  |  | wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  |  |
|  |  | dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  |  |
| 1.5 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  |  |
| 1.6 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 W przypadku wysłania fax/e-mail po godzinie 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym . | Podać |
| 1.7 | Miejsce wykonywania naprawy | w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym wskazanym przez Wykonawcę |  |
| 1.8 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym wskazanym przez Wykonawcę | max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.10 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  |
| 1.11 | Przedłużenie gwarancji | o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę |  |
| 1.12 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w serwisie wskazanym przez Wykonawcę | koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  |
| 1.13 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych |  | Podać (min 8 lat) |
| 1.14 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu wskazanego przez Wykonawcę (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.15 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu wskazanego przez Wykonawcę (adres, nr telefonu) . Koszt usługi po stronie Zamawiającego |  | Podać |
| 1.16 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów |  | Podać |
| 1.17 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | osoba telefon fax/e-mail | Podać ................................................ ................................................ ................................................ |
| 1.18 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty). | podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. | Podać |
| 1.19 | Szkolenie z obsługi dostarczonego zestawu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |  |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela/dystrybutora upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie dla trzech pracowników , jednorazowo dwie osoby. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym. | Tak |  |
| 1.21 | Założenie paszportu technicznego wraz z wpisem o sprawności i terminie kolejnego przeglądu. | Tak |  |

Uwaga * - formularz należy wypełnić dla każdego sprzętu/urządzenia odrębnie.

Data:	   ..........................…										..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)